ООО «ПК ГЕО»

Муниципальный контракт от 24.09.2020 № 48/20 Внесение изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Дворцы» Дзержинского района Калужской области Материалы по обоснованию Том первый Утверждён решением Сельской Думы от 14.11.2013 № 211 (в ред. от 24.12.19 № 523, от ) Генеральный директор К.Г. Чистов Калуга 2020

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер - программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ведущий инженер-землеустроитель                                                         Кутова Ю.И.

оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

Введение	1

I. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.	3

II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	6

II.I Общие сведения	6

II.II Природные условия	9

II.II.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	9

II.II.2 Климат	11

II.II.3. Поверхностные воды	12

II.II.4 Подземные воды	13

II.II.5 Инженерно-геологические условия	13

II.II.6. Минерально-сырьевые ресурсы.	16

II.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	18

II.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	18

II.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	25

II.III.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору	29

II.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	30

II.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	33

II.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	43

II.IV Современное использование территории	47

II.IV.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	47

II.IV.2 Жилищный фонд	49

I.IV.3 Культурно-бытовое обслуживание	50

I.IV.4 Анализ транспортного обслуживания территории	51

II.V. Социально-экономическая характеристика	56

II. V.I. Население. Социально-демографическая характеристика	56

II. V. II. Экономическая база	60

II.VI Инженерно-техническая база	62

II.VI.1 Водоснабжение и водоотведение	62

II.VI.2 Газоснабжение и теплоснабжение	64

II.VI.3 Электроснабжение и связь	64

III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.	67

IV. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий.	68

V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	72

VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	73

VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	121

VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	123

Приложение № 1	124

Приложение № 2	128

Приложение № 3	207

Приложение № 4	209

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1. | Положение о территориальном планировании |
|  | Приложения: |
| 1. | Материалы по обоснованию |
| 2. | Сведения о границах населенных пунктов |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:20 000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:20 000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:20 000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |
| 2.1 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения | 1:20 000 |
| 2.2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:20 000 |
| 2.3 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:20 000 |

# Введение

Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Село Дворцы» Дзержинского района Калужской области (МО СП «Село Дворцы», далее – сельское поселение) утверждён решением Сельской Думы от 14.11.2013 № 211 (в ред. от 24.12.19 № 523).

Основанием для внесения изменений и дополнений в генеральный план является муниципальный контракт от 24.09.2020 № 48/20.

Проект по внесению изменений и дополнений в генеральный план сельского поселения «Село Дворцы» Дзержинского района Калужской области включает следующий перечень изменений:

- установление границ населенных пунктов д. Железцово, д.Куровское, д. Тучнево и описание местоположения их границ;

-определение функциональных зон и уточнение мероприятий по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения;

- перевод земельных участков с КН 40:04:092201:34, 40:04:092201:35, 40:04:092201:36, 40:04:092201:39 из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», для недропользования;

- приведение проекта генерального плана в соответствие с утвержденной Схемой территориального планирования Калужской области.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1. Закон Калужской области от 05.07.2006 г. № 229-ОЗ (ред. от 25.08.2020) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2. Схема территориального планирования муниципального района «Дзержинский район», утвержденная решением Районного Собрания от 18.12.2009 № 384 (с последующими изменениями).

3. Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Дворцы» Дзержинского района, утвержденные решением Сельской Думы МО СП «Село Дворцы» от 18.09.2006 № 58 (с последующими изменениями).

4. Картографические материалы на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007 г.), а также космической съемки с пространственным разрешением 0,6 м актуальности 2009-2010 г., ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

6. Материалы, предоставленные министерствами и ведомствами в ответ на оответствующие запросы.

В генеральном плане не применяются положения статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части пункта 4 части 8, в связи с тем, что на территории МО СП «Село Дворцы» особо экономические зоны отсутствуют.

# I. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 N 207-р;

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 (с изменениями и дополнениями);

- Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года (с изменениями на 29 января 2020 года), утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 29 июня 2009 года N 250 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 08.02.2019 N 89 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 29.01.2019 N 38 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 44 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Семья и дети в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 51 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Развитие культуры в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 49 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 53 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 N 744 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Развитие туризма в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2019 N 122 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 52 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 28.03.2019 N 201 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 N 98 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019  N 50 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019  N 63 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 25.03.2019  N 171 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 02.06.2020 N 430 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 48 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Развитие лесного хозяйства в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019  N 97 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 26.03.2019  N 175 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 N 96 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района в 2017-2021 годах», утвержденная постановлением администрации МР «Дзержинский район» 30.12.2016 N 1199 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа «Развитие жилищно - коммунального и строительного комплекса Дзержинского района на 2017-2021 годы»	, утвержденная постановлением администрации МР «Дзержинский район» от 30.12.2016 N 1187(с последующими изменениями) ;

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и строительного комплекса Дзержинского района на 2017 - 2021 годы»	, утвержденная постановлением администрации МР «Дзержинский район» от 30.12.2016 N 1187 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа «Доступная среда в Дзержинском районе» (2017 – 2021 годы), утвержденная постановлением администрации МР «Дзержинский район» от 30.12.2016   № 1196 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа «Развитие образования в Дзержинском районе Калужской области на 2017-2021 г.г», утвержденная постановлением администрации МР «Дзержинский район» от 30.12.2016 N 1208 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа «Развитие культуры Дзержинского района на 2017-2021 гг», утвержденная постановлением администрации МР «Дзержинский район» от 30.12.2016 N 1184 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Дзержинский район», утвержденная постановлением администрации МР «Дзержинский район» от 26.02.2020 N 217 (с последующими изменениями).

# II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

## II.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Дворцы» расположено на территории Дзержинского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Дворцы находится в 20 км к западу от города Калуги с которым связан региональной дорогой Калуга-Медынь. По территории сельского поселения проходит автодорога федерального значения М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной. В состав сельского поселения «Село Дворцы» входят следующие населенные пункты: село Дворцы, деревня Новоскаковское, деревня Староскаковское, деревня Куровское, деревня Камельгино, деревня Колышево, деревня Тучнево, деревня Осеньево, деревня Железцово, деревня Обухово, село Учхоз.

Площадь сельского поселения составляет 6779 га, численность населения 2091 человека.

Сведения о границе муниципального образования сельское поселение «Село Дворцы» внесены в базу данных ФГИС ЕГРН.

Описание границы муниципального образования

сельское поселение "Село Дворцы"

Текстовое описание границы сельского поселения "Село Дворцы" произведено согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.

Граница сельского поселения "Село Дворцы" проходит следующим образом:

1) от узловой точки 1 в общем северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям и по лесному массиву 2268 м до точки 15;

2) от точки 15 в общем юго-восточном направлении по лесному массиву и сельскохозяйственным угодьям 1594 м, по границам садовых участков 743 м до пересечения с границей муниципального образования "Село Льва Толстого" (узловая точка 43);

3) от узловой точки 43 в общем юго-восточном направлении по лесному массиву, огибая северо-восточнее с. Камельгина 1854 м до точки 54;

4) от точки 54 в южном направлении по лесному массиву по восточной границе с. Камельгина на протяжении 377 м до точки 59;

5) от точки 59 в общем юго-западном направлении по лесному массиву, по юго-восточной границе с. Камельгина на протяжении 2039 м до точки 72;

6) от точки 72 в общем юго-восточном направлении по лесному массиву, сельскохозяйственным угодьям, пересекая автомобильную дорогу Р 93 Калуга - Медынь - Дворцы - Р 93 Калуга - Медынь на протяжении 4579 м до точки 104;

7) от точки 104 в юго-западном направлении по лесному массиву восточнее с. Дворцы на протяжении 511 м до точки 106;

8) от точки 106 в общем юго-восточном направлении по лесному массиву на протяжении 571 м до точки 108;

9) от точки 108 в общем юго-западном направлении по границе жилой и производственной застройки муниципального образования с. Дворцы до р. Веприки на протяжении 1413 м (точка 157);

10) от точки 157 в общем юго-западном направлении по границе лесного массива на протяжении 5307 м до точки 189;

11) от точки 189 в общем юго-восточном направлении, пересекая р. Веприку по лесному массиву на протяжении 1986 м до точки 203;

12) от точки 203 в юго-восточном направлении по лесному массиву, пересекая автомобильную дорогу Учхоз - М-3 "Украина" до пересечения с руслом р. Угры на протяжении 2177 м (точка 225);

13) от точки 225 в юго-восточном направлении по левому берегу р. Угры по течению на протяжении 1150 м до пересечения с границей муниципального образования "Город Калуга" (узловая точка 250);

14) от узловой точки 250 в юго-восточном направлении по течению р. Угры по правому берегу на протяжении 3959 м до точки 366;

15) от точки 366 в южном направлении по сельскохозяйственным угодьям на протяжении 629 м до точки 367;

16) от точки 367 в общем юго-западном направлении 2227 м до точки 379;

17) от точки 379 в общем северо-западном направлении на протяжении 1850 м по сельскохозяйственным угодьям до точки 393;

18) от точки 393 в общем западном направлении по сельскохозяйственным угодьям и границе жилой и производственной застройки дер. Обухово до автомобильной дороги М-3 "Украина" на протяжении 2260 м (точка 444);

19) от точки 444 в юго-западном направлении вдоль автомобильной дороги М-3 "Украина" на протяжении 2859 м до пересечения с границей муниципального образования "Бабынинский район" (узловая точка 477);

20) от узловой точки 477 на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям, пересекая автомобильные дороги М-3 "Украина" и Вязьма - Калуга на протяжении 1812 м до точки 499;

21) от точки 499 в общем западном направлении по границе сельскохозяйственных угодий, лесного и пахотного массивов на протяжении 4189 м до пересечения с границей муниципального образования "Село Совхоз "Чкаловский" (узловая точка 545);

22) от узловой точки 545 на северо-восток по лесному массиву, сельскохозяйственным угодьям и лесонасаждениям 3898 м до точки 590;

23) от точки 590 в северном направлении по сельскохозяйственным угодьям и лесонасаждениям до р. Козловки на протяжении 676 м (точка 597);

24) от точки 597 в северо-восточном направлении по р. Козловке на протяжении 1799 м до точки 722;

25) от точки 722 в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до р. Угры на протяжении 929 м (точка 729);

26) от точки 729 по левому берегу р. Угры против течения на протяжении 15643 м до пересечения с границей муниципального образования "Поселок Товарково" (узловая точка 1).

## II.II Природные условия

### II.II.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Территория муниципального образования расположена в пределах Угорской низменности. Большая часть территории находится в ландшафтах долинного комплекса реки Угры. Основные черты рельефа были заложены в точетвертичное время. В палеоген-неогеновое время геологического развития данная местность входила в состав палеодолины реки Оки. Определенную корректировку рельефа произвели водноледниковые  процессы времен московского оледенения и постледниковые эрозионные врезы.  Наивысшая точка рельефа расположена в южной части площади и составляет 207,7 м. Низшие точки рельефа приурочены к урезу вод реки Угры и составляют у дер. Камельгино – 122,6 м., у дер. Колышево – 118,6 м. Абсалютный перепад высот на площади муниципального образования составляет 85,1 м. Относительные перепады по долинам малых рек и овражно-балочной сети сильно варьируется по площади. На левобережье реки Угры они обычно составляют 5-15 м., на правобережье достигают 30-35 м. Склоны речных долин пологие и покатые развитые в рыхлых четвертичных породах.

В зависимости от геологического строения, рельефа, гидрологических и гидрогеологических условий можно выделить десять типов ландшафтов

Первый тип ландшафта.  Пологохолмистая водноледниково-моренная равнина. Она занимает не большую площадь на юго-западе территории. В геологическом разрезе данного ландшафта сверху вниз присутствуют следующие литологические разности пород: покровные суглинки, мощностью 1,5-2,5 м; ниже залегает, крайне не выдержанный по мощности и простиранию, слой пылеватых тонкопесчаных суглинков; под ними наблюдаются моренные грубозернистые с валунами и гравийным материалом суглинки (морена московского ледника) мощностью до 10 м. Морены обычно подстилают песчаные породы с прослоями песчано-гравийного материала, мощность их сильно варьируется от первых метров до 10-15 м. Коренные породы представлены известняками окской толщи нижнего отдела каменноугольной системы. Грунтовые воды приурочены к пылеватым тонкопесчаным суглинкам, также обводнены и песчаные толщи в подошве четвертичных образований. Основные артезианские водоносные горизонты приурочены к известнякам окского надгоризонта. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе.

Второй тип ландшафтов. Плоская, плосковолнистая слаборасчлененная водноледниковая равнина. В верхней части геологического разреза обычно присутствуют тонкопесчаные суглинки мощностью до 1,5-2,0 м., ниже их наблюдается толща переслаивания разнообразных песков обычно с примесью мелкого гравия и отдельных валунов с прослоями песчано-гравийного материала и водноледниковых суглинков. Общая площадь четвертичных образований составляет 25-30 м., достигая местами 50 м. Коренные породы представлены в основном песчано-глинистыми породами бурых углей тульского и бобриковского горизонтов нижнего отдела каменноугольной системы. Подземные воды развиты в подошве четвертичных отложений в виде спорадически распространенных водоносных горизонтов. Почвы серые и светло-серые лесные на суглинистой основе.

Третий тип ландшафта. Плоская, плосковолнистая аллювиальная-водноледниковая средне сильно расчлененная равнина (вторая и третья надпойменная терраса). Стратиграфия четвертичных отложений аналогична второму типу ландшафта. Коренные породы представлены в основном глинистыми породами с прослоями бурых углей и известняками соответственно бобриковского и упинского горизонтов нижнего карбона. Подземные воды появляются на глубинах выше 10 м. Почвы светло-серые лесные частично смытые на супесчаной основе.

Четвертый тип ландшафта. Плоская, аллювиальная, слаборасчлененная равнина (третья надпойменная терраса). Четвертичные образования мощностью до 20-25 м аналогичны второму типу ландшафтов. Коренные породы представлены известняками упинского горизонта. Постоянный водоносный горизонт приурочен к известнякам упинского горизонта. Почвы светло-серые лесные на супесчаной основе.

Пятый тип ландшафта.  Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина (первая надпойменная терраса). Четвертичные образования представлены разнозернистыми песками с включениями прослоев галечника. Мощность отложений сильно варьируется от 20 м до 40 м. (43 м дер. Камельгино). Коренные породы представлены известняками упинского горизонта и глинами малевского времени нижнего карбона. Грунтовые воды появляются на глубинах свыше 5 м. Почвы светло-серые лесные на супесчаной основе.

Шестой тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина (терраса высокой поймы реки Угры). Геологическое строение четвертичных отложений и коренных пород аналогично пятому типу ландшафта. Грунтовые воды залегают на глубине 1,5-3,0 м. Почвы луговые дерновые на супесчаной основе. Данный ландшафт в катастрофические весенние паводки затопляется.

Седьмой тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина (пойма рек). Аллювиальные отложения представлены песками, суглинками, торфами. Мощность отложений составляет 15-25 м. Коренные породы такие же, что в пятом типе ландшафта. Почвы луговые дерновые. Ландшафт постоянно подтоплен и в весенний паводок затопляется.

Восьмой тип ландшафта. Пологие склоны речных террас в рыхлых отложениях. Геологическое строение аналогично четвертому типу ландшафта. Почвы светло-серые лесные смытые на супесчаной основе.

Девятый тип ландшафта. Покатые, крутые склоны речных долин и овражно-балочной сети в рыхлых горных породах. Почвы делювиальные супесчаные.

Десятый тип ландшафта. Современные эрозионные врезы – линейная эрозия.

### II.II.2 Климат

Климат умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Угра, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### II.II.3. Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Угра, р. Веприка. Самая крупная, река Угра, одна из чистейших рек Европейской части России.

Река Угра — река в Смоленской и Калужской областях России, левый приток Оки (бассейн Волги). Длина 399 км, площадь бассейна 15 700 км². Берёт начало на Смоленской возвышенности на юго-востоке Смоленской области.  Питание реки смешанное: доля стока талых вод в среднем составляет около 60 %, более 30 % годового стока приходится на грунтовые воды, и только около 5 % — на сток дождевых вод. Уровенный режим реки характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой продолжительной низкой зимней меженью. Весеннее половодье начинается в конце марта и заканчивается в первой декаде мая. В период половодья общий подъем воды над зимней меженью в среднем и нижнем течении Угры в многоводные годы составляет 10—11 м.  Средний расход воды в 35 км от устья - около 90 м³/сек. Замерзает в ноябре — начале января.

Долина реки пойменная, с шириной поймы 1-2 км, в нижнем течении — 3,5 км. Ширина русла в нижнем течении — 70—80 м. Глубины в межень на перекатах равны 0,4—0,6 м, наибольшие на плесах — 4 м. Средняя скорость течения воды — 0,4—0,6 м/с.

Главные её притоки: Воря, Ресса, Теча, Шаня, Изверь. Русло Угры сложено из песка и гальки. Угра впадает в Оку примерно в 15 км выше Калуги.

### II.II.4 Подземные воды

Основным эксплуатационным артезианским водоносным горизонтом для данной местности является упинский водоносный горизонт. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, жесткие.

### II.II.5 Инженерно-геологические условия

Основной особенностью данной местности является широкое развитие суффозионно-неустойчивых грунтов и затопляемость значительной территории в весенние паводки.

Таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1 | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов | Рельеф слаборасчленненый, межхолмовые ложбины, балки заболочены, залесены. Рельеф среднедренирован. Глубина залегания грунтовых вод. | Преобладающие по составу суглинки без резкой изменчивости несущих свойств по латерали и по глубине. Устойчивые к техногенным нагрузкам, не набухающие грунты. Условия строительства на преобладающей территории простые. На участках развития западин средние, на заболоченных – сложные. Рекомендации: организация стока поверхностных вод, вертикальная планировка, благоустройство территории, охрана лесов. |
|  | 2,4 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений на моренных суглинках поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо –генетических комплексов четвертичного времени. | Рельеф слаборасчлененных, слабо-среднедренированный. Все понижения в рельефе в разной степени заболелочены. Глубина стояния грунтовых вод 3м. | Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуются с суффузионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. Рекомендации: организация поверхностного стока и поземного дренажа воды. |
| Долинный комплекс | 3 | Развитие среднечетвертичных аллювиальных водноледниковых отложений. Подстилающие породы различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф средне-сильнорасчлененный. Глубина залегания грунтовых вод свыше 10 м. Плоскосной смыв. | Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуются с суффузионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. Рекомендации: организация поверхностного стока и поземного дренажа воды. |
|  | 6,7 | Развитие позднечетвертичных аллювиальных отложений. Подстилаются различными стратиграфо-генетическими комплексами четвертичных коренных пород. | Рельеф слаборасчлененный. Глубина залегания грунтовых вод свыше 5 м. | Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуются с суффузионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. Рекомендации: организация поверхностного стока и поземного дренажа воды. |
|  | 9,10 | Развитие современных аллювиальных образований. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов четвертичного времени. | Рельеф слаборасчлененный. Глубина залегания грунтовых вод 1,5-3,0 м. Зона постоянного подтопления и весеннего затопления. | Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуются с суффузионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. Из-за угрозы весеннего затопления ландшафт по условиям строительства (неблагоприятный) |
|  |  | Покатые крутые склоны речных долин и овражно-балочной сети | Современные эрозионные процессы | Условия для строительства потенциально неблагопрятные (сложные) |

### II.II.6. Минерально-сырьевые ресурсы.

Реестр месторождений полезных ископаемых

Таблица 3

| Пески строительные, тыс. м³ |
| --- |
| 1 | Сечневское | в 0,5 км севернее д. Камельгино, в 13 км южнее г. Кондрово | Разрабатывается |
| 2 | Новоскаковское | в 18 км северо-западнее г. Калуги, к югу от д. Новоскаково | Госрезерв |
| ПГС, тыс. м³ |
| 3 | Мостовское, участок Обуховский | 1,3 км на северо-востоку от д. Обухово, правый берег р. Угры | Разработка |
| 4 | Бабенское | в 2,5 км северо-восточнее п. Куровской, 6 км западнее ж.д.ст. Калуга-2, в излучине правого берега р. Угры, вблизи моста через р. Угру и автотрассы Москва-Киев | Резерв |
| 5 | Камельгинское | 24 км к северо-западу от г. Калуги, к западу от д. Камельгино и п. Товарково, в русле р. Угры, в 100 м ниже моста | Госрезерв |
| Уголь бурый, тыс. т |
| 6 | Калужское, Куровская шахта №2 | в 20 км З г. Калуги, 8 км к СЗ ст. Воротынск | Госрезерв |
| Гипс, тыс. т |
| 7 | Плетеневское | 10 км СЗ г. Калуги, на левобережье р. Угры, в 2,4 км СВ ж.д.ст. Калуга-2 | Госрезерв |
| Пресные подземные воды |
| 8 | Угранское |  |  |

Согласно, заключения № КЛЖ 001393 об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки (письмо Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу № 17КЛЖ-13/84 от 31.01.2019 г.) запасы твердых полезных ископаемых, углеводородного сырья и минеральных подземных вод, учтённые территориальными и государственными балансами полезных ископаемых – отсутствуют.

На совмещенном плане поверхности и подземных горных работ и объекта «ЭкоТехноПаркаКалуга» отображены выработки по углю (приложение №1).

## II.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития сельского поселения выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

Зоны с особыми условиями использования территорий на территории сельского поселения:

- Береговые полосы;

- Прибрежные защитные полосы;

- Водоохранные зоны;

- Охранная зона инженерных коммуникаций;

- Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;

- Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения;

- Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

- Зона затопления;

- Зона подтопления;

- Другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Зоны защиты населения. Район падения отделяющихся частей ракет);

- Защитная зона объекта культурного наследия;

- Охранная зона особо охраняемых природных территорий;

- Придорожная полоса.

### II.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Особо охраняемые природные территории.

К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны. Порядок создания охранных зон и установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон устанавливается Правительством Российской Федерации. Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливается положением о соответствующей охранной зоне, которое утверждено органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.

На территории сельского поселения расположен ФГБУ «Национальный парк «Угра». Охранная зона ФГБУ «Национальный парк «Угра» на сегодняшний день не прошла процедуру утверждения, и сведения о ней не внесены в ЕГРН.

На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

І) разведка и разработка полезных ископаемых;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

4) предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков;

5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров, объектов, связанных с функционированием национального парка и с обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов, а также в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

6) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд);

7) заготовка живицы;

8) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);

9) сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследовании Учреждения;

10) промысловая, спортивная и любительская охота;

11) промышленное рыболовство;

12) использование специальных пистолетов и ружей для подводной охоты;

13) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов животного и растительного мира;

14) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

15) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест;

16) сплав древесины по водотокам и водоемам;

17) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий за пределами специально предусмотренных для этого мест;

18) организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

19) самовольное ведение археологических раскопок и иных поисковых работ, в том числе с использованием металлодетекторов, кроме осуществляемых в рамках научно-исследовательской деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения; сбор и вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;

20) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в т.ч. с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования территории национального парка уполномоченными должностными лицами, с осуществлением спортивного и любительского рыболовства в соответствии с настоящим Положением;

21) взрывные работы;

22) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятии, осуществляемых по согласованию с Учреждением);

23) проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим Положением;

24) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением накопления отходов производства и потребления в соответствии с настоящим Положением;

25) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;

26) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и специально предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных плавучих средств вне водных путей общего пользования и специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием национального парка);

27) пролет летательных аппаратов ниже 500 метров над территорией национального парка без согласования с Учреждением;

28) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков, и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;

29) распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов и земельных участков, используемых их собственниками, владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной продукции);

30) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста (за исключением земельных участков, используемых их собственниками, владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной продукции).

Национальный парк «Угра»

Национальный парк «Угра» учрежден в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 № 148. В 2002 году национальному парку «Угра» был присвоен статус биосферного резервата, и он включен во Всемирную сеть биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО (МАБ).  Профиль парка комплексный, статус федеральный. Основные задачи парка:

І) сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;

2) сохранение историко-культурных объектов;

3) экологическое просвещение населения;

4) создание условий для регулируемого туризма и отдыха:

5) разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;

6) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);

7) восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.

Территория парка пересекает всю Калужскую область, охватывая долины и придолинные пространства левых притоков Оки - Угры, Жиздры и Выссы. Общая протяженность территории - около 200 км. Площадь национального парка в пределах территории сельского поселения составляет 653.61га. На территории национального парка в границах сельского поселения установлен дифференцированный режим особой охраны с учетом природных, историко-культурных и иных особенностей, согласно которому выделена следующая зона:

- Зона хозяйственного назначения, предназначенная для осуществления деятельности, направленной на обеспечение функционирования Учреждения и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории национального парка.

В зоне хозяйственного назначения допускаются:

- спортивное и любительское рыболовство;

- заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений;

- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд;

- выпас и прогон домашних животных на участках, специально определенных Учреждением;

- сенокошение на участках, специально определенных Учреждением;

- размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;

- научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;

- организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;

- размещение музеев и информационных центров, в том числе с экспозицией под открытым небом;

- работы по комплексному благоустройству территории;

- развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользования природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;

- временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;

- строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с функционированием национального парка, с производственной деятельностью собственников, владельцев и пользователей земельных участков, не изъятых из хозяйственной эксплуатации и расположенных в границах национального парка и с обеспечением функционирования расположенных в границах национального парка населенных пунктов;

- реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, существующих в границах национального парка.

Памятники природы

На территории МО СП «Село Дворцы» расположен 1 памятник природы регионального значения:

1.«Парк д. Железцово», Калужская область, Дзержинский район, дер. Железцово (площадь – 4 га, размер охранной зоны – 50 м; правоустанавливающий документ – решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185);

За границей сельского поселения расположен памятник природы регионального значения «Группа восходящих родников на реке Веприка» (площадь – 7 га; размер охранной зоны – не установлен; правоустанавливающий документ – постановление Правительства Калужской области от 27.07.2015 № 416 "Об объявлении природного комплекса "Группа восходящих родников на реке Веприка" особо охраняемой природной территорией регионального значения - памятником природы" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 21.07.2020 № 556)).

### II.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы

водных объектов

Таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Угра | 399 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Веприка | 11 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Козловка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, вышеустановленными, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеустановленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

### II.III.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются следующие зоны:

Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

Относительно благоприятные для строительного освоения

Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуются с суффузионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных.

Рекомендации: организация поверхностного стока и поземного дренажа воды.

Потенциально не благоприятные для строительного освоения

Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуются с суффузионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных.

Из-за угрозы весеннего затопления ландшафт по условиям строительства неблагоприятный.

Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это территории проявления одного из характерных для района процессов – техногенного подтопления и заболачивания, суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны». На долю таких участков приходится небольшая часть территории.

Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты.

### II.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области на территории сельского поселения «Село Дворцы» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регионального значения |
| 1. | Церковь Никольская | 1777 г. | дер. Железцово | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 2. | Городище | III-VII вв н.э. | дер. Железцово, южная окраина | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 3. | Городище | н/д | дер. Тучнево, 1 км к востоку от деревни, пр. берег р. Угра при впадении ручья | АКР № 263, Арх. ИА.: 12368. Л. 10 |
| 4. | Селище 1 | н/д | дер. Тучнево, 0,9 км к востоку от деревни, к северу от городища | АКР № 264, Арх. ИА.: 12368. Л. 10 |
| 5. | Селище 2 | н/д | дер. Тучнево, 1,1 км к востоку от деревни, к 30 м к северо-востоку от городища | АКР № 265, Арх. ИА.: 12368. Л. 10 |

«Церковь- Никольская», 1777 г., расположенная по адресу: Калужская область, Дзержинский район, деревня Железцово, в отношении которого согласно приказа Управления от 22.10.2019 № 326 установлены границы территории и режим использования территории.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«ЦЕРКОВЬ НИКОЛЬСКАЯ»

1. Территория объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, относится к землям историко-культурного назначения.

2. На территории объекта культурного наследия разрешаются:

2.1. Реставрация, консервация, ремонт и приспособление объектов культурного наследия для современного использования;

2.2. Консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов археологического наследия, а также культурного слоя на основании комплексных научно-исследовательских работ;

2.3. Ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов с использованием в дорожных покрытиях традиционных материалов;

2.4. Ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций) с последующей их прокладкой в подземные, с рекультивацией и благоустройством нарушенных земель;

2.5. Работы по сохранению и восстановлению элементов планировочной структуры территории объекта;

2.6. Благоустройство территории с применением традиционных материалов (дерево, камень, кирпич), металлических изделий и элементов, изготовленных с применением ковки и литья;

2.7. Проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утраченных сооружений и зеленых насаждений;

2.8. Устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, откосов и ограждений для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия;

2.9. Проведение земляных и строительных работ при условии получения разрешения органа охраны объектов культурного наследия о возможности проведения работ в случае, если данные работы являются работами по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3. На территории объекта культурного наследия запрещаются:

3.1. Строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства;

3.2. Проведение земляных, строительных и иных работ, не являющихся работами по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия;

3.3. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия;

3.4. Самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;

3.5. Прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций);

3.6. Установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций;

3.7. Размещение любых рекламных конструкций;

3.8. Создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия.

Градостроительная деятельность на территории памятников культуры сельского поселения должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов сельского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителям работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

### II.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Состояние воздушного бассейна

На территории МО СП «Село Дворцы» отсутствуют потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области), подлежащие декларированию.

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица 6

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для МО СП «Село Дворцы» устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Характеристика существующего загрязнения атмосферы

Таблица 7

| Наименование показателя |  | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Фоновое загрязнение атмосферы по видам загрязняющих веществ |
|  | окислы азота | мг/м3 | 0,03 |
|  | сернистый ангидрид | мг/м3 | 0,015 |
|  | взвешенные вещества | мг/м3 | 0,20 |
|  | оксид углерода | мг/м3 | 1,9 |
|  | другие загрязняющие вещества | доли ПДК | 0,25 |

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы от автомобильного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы).

Санитарно-защитные зоны предприятий

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74. Подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Состояние почвенного покрова

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

По данным комитета ветеринарии Калужской области письмо от 20.06.12 г. №849-12 в дер. Камельгино (1962),  дер. Осеньево (1917) и дер. Железцово (1917) регистрировалось особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанных населенных пунктов, необходимо рассмотреть со службой Роспотребнадзора по Калужской области вопрос по профилактики данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Санитарной очисткой МО СП «Село Дворцы» занимаются специализированные организации.

Уборка территории сельского поселения в весенне-летний период начинается с 15 апреля по 15 октября. Осенне-зимняя уборка проводится 15 октября по 15 апреля. Зимой, в целях обеспечения проезда и безопасности движения, производится уборка улиц от снега и обработка их песчано-соляной смесью. Мусор с территорий и уличный смет вывозится на полигон твердых бытовых отходов (далее ТБО).

Утилизация отходов методом захоронения производится на полигоне ТБО, расположенном г. Калуге.

Вывоз ТБО производится два раза в неделю транспортом ГП «КРЭО».

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Сведения о предприятии, осуществляющим вывоз ТБО                                                на территории МО СП «Село Дворцы»

Таблица 8

| № п/п | Наименование организации | Адрес | ФИО директора организации и его контактный телефон | Количество домов поселения находящихся в управлении ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГП «КРЭО» | г. Калуга ул. Ленина д. 15 тел. 89208846899 | Завьялов С.В. тел. 89208846899 | 2471 |

Реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории МО СП «Село Дворцы»

Таблица 9

| № п/п | Место расположения контейнеров (км дороги, населенный пункт, улица, дом) | Количество (шт.) | Владелец собственник контейнерных площадок | Тип контейнера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контейнерн ых площадок | Контейне ров на одной площадке |  |  |
| 1. | с.Дворцы ул.Федорова около дома №13 | 1 | 3 | МО СП «Село Дворцы» | стандартные контейнеры открытого типа |
| 2. | с.Дворцы ул.Центральная, около строительного магазина | 1 | 3 | МО СП «Село Дворцы» | стандартные контейнеры открытого типа |
| 3. | с.Дворцы ул.Лесная у д.№5 | 1 | 3 | МО СП «Село Дворцы» | стандартные контейнеры открытого типа |
| 4. | с.Дворцы ул.Федорова напротив очистных сооружений | 1 | 3 | МО СП «Село Дворцы» | стандартные контейнеры открытого типа |
| 5. | с.Дворцы ул.Центральная у д.№7 | 1 | 4 | МО СП «Село Дворцы» | стандартные контейнеры открытого типа |
| 6. | с.Дворцы ул.Федорова у здания котельной | 1 | 3 | МО СП «Село Дворцы» | стандартные контейнеры открытого типа |
| 7. | с.Дворцы ул.Федорова у д.№41(во дворе) | 1 | 2 | МО СП «Село Дворцы» | стандартные контейнеры открытого типа |
| 8. | с.Дворцы ул.Федорова за домом №30Б (рядом с предприятием по приему металлолома) | 1 | 3 | МО СП «Село Дворцы» | стандартные контейнеры открытого типа |
| 9. | с.Дворцы ул.Федорова у здания СДК №14 | 1 | 4 | МО СП «Село Дворцы» | стандартные контейнеры открытого типа |
| 10. | с.Дворцы ул.Федорова около д.№16 | 1 | 2 | МО СП «Село Дворцы» | стандартные контейнеры открытого типа |
| 11. | с.Дворцы ул.Большой Амур по направлению д.Камельгино | 1 | 2 | МО СП «Село Дворцы» | стандартные контейнеры открытого типа |
| 12. | с.Дворцы ул.Малый Амур у ЖВК | 1 | 3 | МО СП «Село Дворцы» | стандартные контейнеры открытого типа |
| 13. | д.Новоскаковское, у д.№55А ООО «Дворцы» | 1 | 2 | МО СП «Село Дворцы» | стандартные контейнеры открытого типа |
| 14. | д.Новоскаковское, за д.№89 | 1 | 3 | МО СП «Село Дворцы» | стандартные контейнеры открытого типа |
| 15. | д.Новоскаковское, у д.№170 и в районе карьера при въезде | 2 | 4 | МО СП «Село Дворцы» | стандартные контейнеры открытого типа |
| 16. | д.Камельгино на развилке ул.Угорская | 1 | 3 | МО СП «Село Дворцы» | стандартные контейнеры открытого типа |
| 17. | д.Куровское при въезде и параллельно дороги МЗ-Украина | 2 | 4 | МО СП «Село Дворцы» | стандартные контейнеры открытого типа |
| 18. | д.Куровское у д.№90 | 1 | 3 | МО СП «Село Дворцы» | стандартные контейнеры открытого типа |
| 19. | д.Староскаковское при въезде уд.№2 и в конце деревни | 2 | 4 | МО СП «Село Дворцы» | стандартные контейнеры открытого типа |

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Настоящие санитарные нормы определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 10

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (Тх). Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО).

Качество питьевой воды последних лет не отвечает санитарным нормам.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в МО СП «Село Дворцы» является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

- Предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства.

- Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

- Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

- При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в МО СП «Село Дворцы» необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог;

- совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

- развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых;

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Для улучшения состояния почв необходимо:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

### II.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 11

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## II.IV Современное использование территории

### II.IV.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

В генеральном плане установлены функциональные зоны, для которых определены границы и функциональное назначение.

Жилые зоны. Основное назначение – создание условий для комфортного постоянного и временного проживания населения. Основная застройка представлена малоэтажными жилыми домами.  В зону включена улично-дорожная сеть.

Общественно-деловые зоны. Зоны обслуживания населения выделены для удовлетворения повседневных и эпизодических потребностей населения в объектах административного, образовательного, культурно-бытового, социального, финансового, делового, спортивного назначения, иной общественно-деловой деятельности. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Зоны сельскохозяйственного использования. Зоны выделены для сохранения сельскохозяйственных угодий, необходимых для нужд населения и развития ЛПХ.

Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ-предназначена для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий выделена для размещения объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны рекреационного назначения. Зоны выделены вдоль водоемов для мест индивидуального отдыха, пляжей, рекреации.

Зона озелененных территорий общего пользования - озеленённые территории.

Зона кладбищ - территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил.

Зона лесов- земли лесного фонда.

Зона акваторий охватывает территории водоемов.

Иные зоны- земли особо охраняемых территорий и объектов.

Иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон

Таблица 12

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Сведения о виде и назначении объекта капитального строительства | Наименование объекта капитального строительства | Основные характеристики | Местоположение | Функциональная зона | Зона с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 40:04:092201:34 | Объект производственного назначения, для недропользования | - | - | вблизи дер. Камельгино | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | санитарно-защитная зона 100 м |
| 2. | 40:04:092201:35 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 40:04:092201:36 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 40:04:092201:39 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - | Объект капитального строительства непроизводственного назначения, в области инженерной инфраструктуры | котельная | земельный участок 0.15 га | с. Дворцы | Общественно-деловые зоны | - |

Функциональные зоны поселения

Таблица 13

| № п.п. | Название зоны | Существующее положение, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны | 954 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 19 |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 459 |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования | 3954 |
| 5 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 25 |
| 6 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 165 |
| 7 | Зоны рекреационного назначения | 59 |
| 8 | Зона озелененных территорий общего пользования | 57 |
| 9 | Зона лесов | 871 |
| 10 | Зона кладбищ | 7 |
| 11 | Зона акваторий | 108 |
| 12 | Иные зоны | 101 |
| итого: |  | 6779 |

### II.IV.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Дворцы» по состоянию на 01.01.2019 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 147,8 тыс.м2 общей площади.

### I.IV.3 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Дворцы» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Дворцы» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании. Все образовательные учреждения сосредоточены в центе сельского поселения – селе Дворцы.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования расположен один детский сад в селе Дворцы ул. Федорова д. 18. Здание типовое, 1979 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 33 %.  Проектная вместимость – 45 мест, а количество детей в нем в настоящее время – 57 человека.

Общеобразовательные школы. В настоящее время в селе Дворцы функционирует одна общеобразовательная школа МКОУ «Дворцовская ООШ» - отдельно стоящее типовое здание 1980 года постройки (ул. Федорова 14-А). Здание расположено в центральной части села. Техническое состояние здания удовлетворительное, износ составляет 37 %. Общая проектная вместимость школы – 320 мест, а количество учащихся – 83 человек.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории сельского поселения объекты здравоохранения отсутствуют. Медицинские услуги население получает в с. Льва Толстого и городе Калуге.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена в селе Дворцы и дер. Обухово:

Дом культуры в селе Дворцы. Вместимость составляет 300 мест.

Дом культуры в дер. Обухово. Вместимость составляет 100 мест.

Спортивные сооружения

Спортивные сооружения представлены в селе Дворцы. Имеется открытая спортивная площадка у здания школы.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Торговля и общественное питание

- ООО «Перспектива»

- ИП Шведов А.В.

- ООО «ПродТорг»

- ИП Изотцева И.В.

- ООО «Агроторг»

- ИП Конюхова ОС.

- автолавки.

Объекты отдыха и туризма

В настоящее время вблизи дер. Новоскаковское организована зона отдыха населения на карьерном пруду. На территории расположены объекты для обеспечения массового отдыха населения: спортивные площадки, пляжи, кафе, бани, дома для отдыха, организована спортивная рыбалка.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Дворцы» обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в деревне Жилетово Дзержинского района.

### I.IV.4 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Дворцы» осуществляются только автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в РФ принята следующая классификация автомобильных дорог:

1. Автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на:

1) автомобильные дороги федерального значения;

2) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

3) автомобильные дороги местного значения;

4) частные автомобильные дороги.

2. Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога федерального значения общего пользования М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной.

Транспортные связи административного центра сельского поселения села Дворцы обеспечивает автомобильная дорога регионального значения общего пользования «Калуга-Медынь» – Дворцы – «Калуга-Медынь».

Частные автомобильные дороги на территории сельского поселения отсутствуют.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области

Таблица 13

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автомобильной дороги | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Калуга-Медынь»-Дворцы-«Калуга-Медынь» | 6,12 | IV |
| 2. | Вязьма-Калуга | 4,00 | III |
| 3. | «Вязьма – Калуга» - Кожухово - совхоз «Чкаловский» | 11,20 | IV |
| 4. | М-3 «Украина» - село Учхоз - Староскаковское | 5,10 | IV |
| 5. | «Вязьма – Калуга» - Кожухово - Чкаловский - Железцово | 1,600 | V |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Транспортное обслуживание население осуществляется транзитными автобусными маршрутами, проходящими по автомобильной дороге федерального значения общего пользования М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной, а также по автомобильной дороге регионального значения общего пользования «Калуга-Медынь». На территории муниципального образования имеется один автобусный маршрут «Калуга-Дворцы». Автобусное сообщение осуществляет ООО «Эконом-3» общественным пассажирским транспортом, 12 раз в сутки.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

Все вышеуказанные автомобильные дороги требуют капитального ремонта и реконструкции в связи с тем, что за последние годы не выделялись средства на ремонт и строительство автомобильных дорог в районе, а если и выделялись, то только для поддержания их в проезжем состоянии.

На территории муниципального образования имеется две автозаправочные станции. Они расположены вдоль автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной.

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р, государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 №1596, Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, программой деятельности государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 - 2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р, а также документацией по планировке территории объекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 172+390 - км 194+000, Калужская область», утвержденной распоряжением Росавтодора от 21.10.2015 № 1981-р, предусмотрено мероприятие по реконструкции автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной с последующей эксплуатацией на платной основе.

На первую очередь необходим ремонт и замена дорожного полотна по центральным улицам всех населенных пунктов сельского поселения.

## II.V. Социально-экономическая характеристика

### II. V.I. Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населенных пунктов.

Постоянное население составляет 2091 человек. Численность населения трудоспособного возраста составляет 1060 человек.

Численность населения по населенным пунктам, чел.

Таблица 14

| Наименование поселения, с указанием административного центра | Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | Численность зарегистрированного населения населенного пункта, чел. |
| --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Село Дворцы», административный центр — с. Дворцы | с. Дворцы д. Новоскаковское д. Камельгино д. Колышево д. Обухово д. Куровское д. Тушево д. Железцово д. Осеньево с. Учхоз д. Староскаковское | 1371 256 132 9 126 95 8 8 24 31 31 |

Таблица 15

| № п/п | Населенный пункт | Общее количество ЛПХ | Из них: местные ЛПХ/ дачные ЛПХ | Зарегистрированы по месту жительства постоянно | Дети до 18 лет | Взрослое население | Зарегистрированы по месту пребывания за 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Дворцы | 839 | 382/457 | 1161 | 201 | 960 | 42 |
| 2 | с. Учхоз | 168 | 14/154 | 32 | 6 | 26 | - |
| 3 | д. Камельгино | 321 | 66/255 | 137 | 19 | 118 | 20 |
| 4 | д. Староскаковское | 184 | 17/167 | 31 | 2 | 29 | - |
| 5 | д. Новоскаковское | 359 | 99/260 | 268 | 37 | 231 | 17 |
| 6 | д. Куровское | 143 | 43/100 | 88 | 12 | 76 | - |
| 7 | д. Обухово | 134 | 50/84 | 141 | 32 | 109 | 4 |
| 8 | д. Колышево | 106 | 5/101 | 9 | - | 9 | - |
| 9 | д. Тучнево | 105 | 9/96 | 10 | - | 10 | 5 |
| 10 | д. Осеньево | 85 | 11/74 | 26 | 6 | 20 | - |
| 11 | д. Железцово | 50 | 3/47 | 7 | - | 7 | 1 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1910 | 315 | 1595 | 89 |

Данные о возрастной структуре населения

Таблица 16

| Наименование | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Село Дворцы» | 2091 | 381 | 1060 | 650 |

Динамика численности населения, чел.

Таблица 17

| Населенный пункт | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Дворцы | 1068 | 1123 | 1371 |
| с. Учхоз | 23 | 29 | 31 |
| д. Камельгино | 93 | 111 | 132 |
| д. Староскаковское | 29 | 32 | 31 |
| д. Новоскаковское | 201 | 232 | 256 |
| д. Куровское | 90 | 92 | 95 |
| д. Обухово | 115 | 122 | 126 |
| д. Колышево | 8 | 8 | 9 |
| д. Тучнево | 7 | 5 | 8 |
| д. Осеньево | 15 | 25 | 24 |
| д. Железцово | 9 | 6 | 8 |
| ИТОГО | 1658 | 1785 | 2091 |

Анализ динамики численности населения показал, что за указанный выше период численность населения увеличилась (433 чел.).  В разрезе по населенным пунктам положительная динамика населения наблюдается в с. Дворцы, дер. Новоскаковское, дер. Камельгино. Увеличение численности населения сельского поселения обусловлено механическим движением населения.

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

В проекте генерального плана изменения численности населения сельского поселения прогнозировалось по трем сценариям:

инерционному;

стабилизационному;

оптимистическому.

Таблица 18

| Варианты прогнозов демографического развития поселения | 1995 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз численности населения по инерционному сценарию развития | 1226 | 1280 | 1255 | 1362 | 1780 | 2100 | 2370 | 3080 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз численности населения по оптимистическому сценарию развития | 1226 | 1390 | 1365 | 1442 | 1880 | 2560 | 2730 | 3430 |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз численности по стабилизационному сценарию развития | 1226 | 1380 | 1355 | 1432 | 1850 | 2190 | 2240 | 3300 |

Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий увеличения численности населения. При этом темпы роста должны увеличиться.

Учитывая, что два прогнозных варианта (2-й и 3-й) представляют аналогичные сценарии демографического развития, для целей программы комплексного развития принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию роста.

### II. V. II. Экономическая база

Перечень предприятий сельского поселения

Таблица 19

| п/п | Наименование предприятия, ИП | Местонахождение предприятия, ИП | ФИО руководителя | Контактн ый номер | Общее количес тво работни ков, занятьж на предпри ятии | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКОУ «Дворцовская оош» | Калужская область, Дзержинский район, с.Дворцы ул.Федорова д. № 14А | Директор Епищев О.А. | 7-12-11 | 21 чел | Образовательное |
| 2. | МКОУ «Дворцовская оош» дошкольное отделение (Детский сад) | Калужская область, Дзержинский район, с.Дворцы ул.Федорова д. № 18 | Директор Епищев О.А. | 7-13-48 | 11 чел. | Образовательное |
| З. | Дворцовский СДК | Калужская область, Дзержинский район, с.Дворцы ул.Федорова, д № 14 | Директор Костина Инна Анатольевна | 7-13-30 | 5 чел, | Культурнодосуговое |
| 4. | Дворцовская сельская модельная библиотека» ф-л РМКУК О | Калужская область, Дзержинский район, с.Дворцы ул.Федорова, д № 14 | Заведующая Фроликова Ольга Александровна | 7-13-30 | 2 чел | Информационно образовательная |
| 5. | ООО «Правда Н» | Калужская область, Дзержинский район, с.Дворцы ул.Центральная, | Сущенко Владимир Витальевич | 8910707 1353 | 85 чел. | Осуществление сельскохозяйств енной деятельности |
| 6. | ООО «МКЦ Природные ресурсы» (карьер) (Турбаза «Кукушка») | д.Новоскаковское | Кучурин Евгений Александрович | 89109102 447 | 5 чел. | Услуги населению (туризм) Рыбная ловля, гостевые домики |
| 7. | ООО «Дворцы» | д.Новоскаковское, д.55А | Управляющий Волохов Андрей Юрьевич | 8 (48434) 71143, 44191 | 5 чел. | Производство питьевой и минеральной воды |
| 8. | ООО «Перспектива» | Калужская область, Дзержинский район, с.Дворцы ул.Федорова, д. № 12А | Исполняющий обязанности Хачатрян А.А. | 8 (48434) 44214 | 1 чел. | Торговля |
| 9. | Агротуристический гостиничный комплекс «Дворцы» | с.Дворцы ул.Большой Амур, д.84Б | Алиев Гулар Ахмед-Оглы | 89109125 642 | 2 чел. | Гостиничный комплекс вместимостью 12 чел. в сутки |
| 10. | ООО «ПродТорг» | Калужская область, Дзержинский район, дер. Новоскаковское | Вихарева Ирина Петровна | 89065096 749 | 2 чел | Торговля |
| 11. | ИП Изотцева | Калужская область, Дзержинский район, дер. Камельгино | Изотцева Ирина Васильевна | 89106045 578 | 1 чел. | Торговля |
| 12. | ИП Шведов А.В. | Калужская область, Дзержинский район, с. Учхоз | Шведов Андрей Вячеславович | 89109161 885 | 2 чел. | Торговля |
| 13. | ООО «Агроторг» | Калужская область, Дзержинский район, с. Дворцы, ул. Федорова, д. 12 | Новикова Виолетта Равильевна | 89208711 702 | 1 1 чел. | Торговля |
| 14. | ООО «Сибирский элемент — Рента К» | Калужская область, Дзержинский район, д. Обухово, 1 | Ренгач Александр Александрович |  |  | Производство газобетонньж блоков |

## II.VI Инженерно-техническая база

### II.VI.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в c. Дворцы, дер. Новоскаковское и дер. Обухово. В деревне Осеньево ведется строительство системы водоснабжения.

Система водоснабжения с. Дворцы и дер. Новоскаковское.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется от четырех артезианских скважин, расположенных в селе Дворцы.  Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал».  Протяженность водопроводных сетей составляет 9,285 км, диаметром труб от 50 - 150 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен. Количество абонентов (единиц) – 761.

Система водоснабжения дер. Обухово

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины расположенной юго-восточнее деревни.  Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал».  Протяженность водопроводных сетей составляет 1,905 км, диаметром труб от 50 - 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен. Количество абонентов (единиц) – 67.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения МО СП «Село Дворцы»

Таблица 20

| Показатели | Скважина дер. Обухово | Скважина №5 Дворцы | Скважина № 7 Дворцы | Скважина № 8 Дворцы | Скважина № 9 Дворцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика водоносного горизонта | Упинский 43,0-52,0 | Тарусско-окский 20,0-24,0 | Тарусско-окский 17,0-20,0 | Тарусско-окский 13,3-15,5 | Тарусско-окский 12,7-14,5 |
| Утвержденные запасы воды | не утверждены | не утверждены | не утверждены | не утверждены | не утверждены |
| Характеристика ЗСО : | не ограждена | бетонный забор | не ограждена | бетонный забор | бетонный забор |
| 1. Номер скважины по паспорту | 2450 | 5/1720 | 7/1520 | 8 | 9 |
| 2. Год бурения | н/д | 1979 | 1975 | 2003 | 2003 |
| 3. Техническое состояние | исправна | запесочена | исправна | запесочена | исправна |
| 4. Глубина, м | 52,0 | 24,0 | 20,0 | 16,0 | 17,0 |
| 5. Диаметр рабочей части трубы | 219 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| 6. Наличие фильтра | перфорация | перфорация | перфорация | перфорация | перфорация |
| 7. Наличие ЗСО 1 пояса | не ограждена, но выделена | имеется | не ограждена, но выделена | имеется | имеется |
| 8. Удельный дебит, л/с | 2,5 | 0,9 | 1,7 | 5,5 | 7,6 |
| 9. Тип установленного насоса | ЭЦВ 6 10-80 | не работает | 2ЭЦВ 6 16-75, 5,5 квт | не работает | ЭЦВ 6 16-75 5,5 квт |
| Отметка статистического уровня воды | 31,0 | 14,0 | 10,0 | 12,9 | 12,75 |
| Отметка динамического уровня воды | 36,5 | - | 12,5 | - | 13,01 |

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборе селе Дворцы, наблюдается превышение ПДК по мутности 2,4., и содержанию железа 6,9.

Централизованная система канализации присутствует в селе Дворцы.

Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 2663 м. Канализационной сетью обеспечены домовладения расположенные в центральной части села, остальные домовладения имеют индивидуальные системы канализирования.  Коммунально-бытовые стоки поступаю на очистные сооружения. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное. В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

### II.VI.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Село Дворцы» газифицированы восемь населенных пунктов – с. Дворцы, дер. Новоскаковское, дер. Староскаковское, дер. Камельгино, дер. Колышево, дер. Обухово, с. Учхоз, дер. Железцово.

Газоснабжение села Дворцы, дер. Новоскаковское и дер. Камельгино осуществляется от ГРС Акатово.

Газоснабжение дер. Обухово и дер. Колышево осуществляется от ГРС «Воротынск».

Газоснабжение дер. Железцово осуществляется от ГРС «Совхоз Чкаловский».

Газоснабжение села Учхоз и деревни Староскаковское осуществляется от ГРС «Промплощадка» Пригородной зоны г. Калуги.

Подача газа потребителям осуществляется по трех ступенчатой схеме.

В настоящее время на территории сельского поселения объекты централизованного теплоснабжения отсутствуют, теплоснабжение социальных объектов и жилищного фонда осуществляется децентрализовано от автономных источников тепла.

### II.VI.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение сельского поселения «Село Дворцы» осуществляется от подстанций п/ст «Пятовская», п/ст «Копытцево», п/ст «Мостовая», п/ст «Куровская», п/ст «Осеньево».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Село Дворцы» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговой коммуникационной телефонной станции (далее – АТС) типа АТСКЭ «Квант», расположенной в с. Льва Толстого. Абонентской линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС в г. Кондрово по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Дзержинского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Село Дворцы» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Село Дворцы» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге. Кроме того, на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Дворцы» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в с. Льва Толстого, Дзержинского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

Необходимы следующие мероприятия:

- Реконструкция водовода по ул. Сосновый Бор, ул. Фёдорова, ул. Церковная, ул. Большой Амур, ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Речная, ул. Полевая, ул. Луговая с. Дворцы.

- Строительство водовода	ул. Молодёжная, дер. Новоскаковское.

- Проектирование и строительство ОСК (реконструкция разрушенных)	 с. Дворцы.

- Необходимо оборудовать все водонапорные башни, расположенные на территории муниципального образования, приспособлениями для отбора воды пожарной техникой; предлагается оборудовать две площадки (пирсы) для забора воды пожарной техникой в с. Дворцы (на пруду по ул. Федорова и реке Угре в районе ул. Центральной), одну площадку (пирс) в дер. Новоскаковское (на карьерном пруду), одну площадку в д. Обухово и д. Куровское.

- Размещение трансформаторных подстанций (ТП) в новой жилой застройке.

- Строительство котельной в с.Дворцы.

# III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

Таблица оценки возможного влияния планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения поселения

Таблица 21

| № п/п | Наименование планируемого объекта | Возможное влияние объектов на комплексное развитие территорий | СЗЗ/ зона с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадки с твердым покрытием (пирс) | Обеспечение противопожарной безопасности населения | - |
| 2. | Трансформаторная подстанция (ТП) | Развитие инженерной инфраструктуры | - |
| 3. | Гидрант | Обеспечение противопожарной безопасности населения | - |
| 4. | Котельная | Развитие инженерной инфраструктуры | - |

# IV. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года N 384-р (с последующими изменениями) на территории сельского поселения планируются для размещения объекты федерального значения.

В соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Калужской области, утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 22.09.2020 № 735 на территории сельского поселения планируются для размещения объекты регионального значения.

Перечень объектов федерального значения

Таблица 22

| Номер согласно Положению о территориальном планировании | Назначение объекта | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры |
| 2 | Объекты федерального значения капитального строительства в области автомобильного транспорта | Автомобильная дорога М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев); строительство и реконструкция автомобильной дороги протяженностью 488,9 км, категории IБ, с 4 - 10 полосами движения, с последующей эксплуатацией на платной основе. |  | МО СП «Село Дворцы», Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь | - |

Перечень объектов регионального значения

Таблица 23

| Номер согласно Положению о территориальном планировании | Назначение объекта | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры |
| 62 | Объекты капитального строительства в области транспорта | Реконструкция развязки на автомобильной дороге М-3 "Украина" от границы с Московской областью до км 194+000; М-3 км 182+179 | автомобильная развязка | МО СП «Село Дворцы», Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |
| 11.Планируемые объекты в области водоснабжения |
| 29 | Объект капитального строительства в области водоснабжения и водоотведения | Реконструкция водовода |  | ул. Сосновый Бор, ул. Фёдорова, ул. Церковная, ул. Большой Амур, ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Речная, ул. Полевая, ул. Луговая с. Дворцы, МО СП «Село Дворцы», Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь |  |
| 30 |  | Строительство водовода |  | ул. Молодёжная дер. Новоскаковское, МО СП «Село Дворцы», Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь |  |
| 40 |  | Проектирование и строительство ОСК (реконструкция разрушенных) |  | с. Дворцы, МО СП «Село Дворцы», Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь |  |
| 12. Планируемые объекты в области газоснабжения и теплоснабжения |
| 80.1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство межпоселкового газопровода дер. Куровское – дер. Тучнево – дер. Осеньево | 1,32 | от существующего газопровода до планируемой ГРП в дер. Куровское, МО СП «Село Дворцы», Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 80.2 |  |  | 4,96 | от планируемой ГРП в дер. Куровское до планируемой ГРП в дер. Тучнево, МО СП «Село Дворцы», Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 80.3 |  |  | 3,52 | от планируемого газопровода на дер. Тучнево до планируемой ГРП в дер. Осеньево, МО СП «Село Дворцы», Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 80.4 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | дер. Куровское, МО СП «Село Дворцы», Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь | Санитарный разрыв до 100 м |
| 80.5 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | дер. Тучнево, МО СП «Село Дворцы», Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь | Санитарный разрыв до 100 м |
| 80.6 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | дер. Осеньево, МО СП «Село Дворцы», Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь | Санитарный разрыв до 100 м |

# V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

В соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования МО «Дзержинский район», утвержденная решением Районного Собрания от 17.05.2016 № 81 на территории сельского поселения не планируются для размещения объекты местного значения муниципального района.

# VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основные задачи при разработке раздела:

- анализ факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз на территории,

- определение мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности,

- определение территорий, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечение при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

Внесение изменений в раздел выполнено на основании материалов, предоставленных Главным управлением МЧС России по Калужской области, с учётом положений следующих нормативных актов, нормативно-технических и иных документов:

- Указа Президента РФ от 13.11.2012 г. №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Методики комплексной оценки индивидуального риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Москва, ВНИИГОЧС, 2002;

- «Положения о системах оповещения гражданской обороны». Приказ МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.1998г. № 701/212/803;

- ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.0.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие 01.01.2001 г. постановлением Госстандарта России от 31.05.2000 г. № 148-ст);

- ГОСТ Р 22.0.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»;

- ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций»;

- ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»;

- СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

- СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*;

- ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (СП 14.13330.2011));

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология;

- СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- свода правил по проектированию и строительству СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно – технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;

- СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244;

- Постановление Губернатора Калужской области от 11 апреля 2005 г. № 131 «О мерах по усилению охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса в 2005 году»;

- «Схема территориального планирования Калужской области», 2020 г., Компания «Финансовый и организационный консалтинг», г. Москва.

# 1. Общие сведения

Возможными источниками ЧС природного характера могут быть:

Исходя из географического положения и климатических условий на территории сельского поселения «Село Дворцы» не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

Возможными источниками ЧС техногенного характера могут быть аварии на транспортных коммуникациях, связанные с авариями при перевозке взрывопожароопасных грузов и АХОВ.

На территории сельского поселения «Село Дворцы» Дзержинского района Калужской области не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.

# 2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на проектируемую территорию.

На территории сельского поселения наиболее тяжелые последствия для населения и территорий могут вызвать такие циклические природные явления как весеннее половодье и природные пожары, а также опасные гидрометеорологические явления (сильный ветер, сильный дождь, сильный мороз, сильный снегопад, гололед, сильная жара, град, заморозки и др., комплекс неблагоприятных явлений) особенно в осенне-зимний период.

Данные явления могут стать источниками чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера муниципального и межмуниципального уровней, вызвать необходимость временного отселения людей из зоны бедствий вследствие нарушения условий жизнедеятельности или прямой угрозы жизни и здоровью граждан. Указанные факторы могут оказать отрицательное влияние на функционирование как отдельных предприятий, учреждений, организаций, так и значительных секторов инфраструктуры, экономики. Наиболее чувствительными к данным факторам являются энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобильный и железнодорожный транспорт, строительство и сельское хозяйство.

Во время весеннего половодья на территории сельского поселения затоплению подвержены территории, расположенные вдоль реки Угры: территория дер. Староскаковское (происходит подтопление участка автодороги  ~ 200 м нарушается сообщение с населенным пунктом  д. Староскаковское) и часть существующей жилой застройки п. Учхоз попадает в зону затопления реки Угры.

Защиту территорий населенных пунктов от затопления следует осуществлять:

- обвалованием территорий со стороны реки Угры;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок.

Для предотвращения затопления территории на первую очередь в дер. Страскаковское и с. Учхоз необходимо строительство:

- дамб обвалования;

- дренажей;

- водосбросных сетей;

- быстротоков;

- насосных станций.

Сведений о зарегистрированных землетрясениях не имеется.

Часть территории муниципального образования занята лесами. Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, дуб, береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые кустарники. На территории муниципального образования преобладают леса 3-го и 4-го класса низкой степени горимости. Возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для населенных пунктов и предприятий муниципального образования.

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд

1.Разработка и утверждение в муниципальных образованиях Калужской области планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

2.Проверка подготовки лесозаготовительных и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.

3.Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории.

4.Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

5.Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся.

6.Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

7.Активизация работы школьных лесничеств, уделение особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности в лесах.

8.Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

9.Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

10.Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

11.Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

12. Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д.

13.  Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения.

14. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

15. Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

16. Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений.  Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

17. Направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

На территории МО СП «Село Дворцы» проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда:

1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу, и т.д.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров

- Устройство эрозионных полос.

# 3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказать воздействие на проектируемую территорию.

  - Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов и АХОВ.

## 3.1. Аварии на потенциально опасных объектах.

Перечни потенциально опасных объектов Калужской области по классам опасности утверждены на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Правительстве Калужской области, 10 от 05 декабря 2018 года.

Всего: 31 объекта (РОО – 2; ПВОО – 13; ПОО – 15; ГДОО – 1), из них по классам опасности:

I класса  опасности – 3;

III класса опасности –  6;

IV класса опасности –  1;

V класса опасности – 21.

На территории МО СП «Село Дворцы» Дзержинского района Калужской области не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области и перечнем организаций, расположенных на территории Калужской области, имеющих химически опасные объекты  (не вошедшие в перечень ПОО).

## 3. 2. Аварии на транспорте при перевозке аварийно химически опасных веществ.

Аварии с АХОВ на транспортных магистралях.

Потенциальную опасность аварий с аварийно химически опасными веществами на территории сельского поселения при перевозке (транспортировке) и использовании представляет сеть автомобильных дорог федерального и регионального значения по которым перевозятся: аварийно химически опасные вещества (АХОВ), аммиак в 6 т контейнерах.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги:

- федерального значения общего пользования М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной;

- регионального значения общего пользования «Калуга-Медынь» – Дворцы – «Калуга-Медынь», Вязьма – Калуга и «Вязьма – Калуга» - Кожухово - совхоз «Чкаловский».

Перевозка АХОВ и ЛВЖ осуществляется  по маршруту: Москва-Киев, Калуга-Медынь.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполняется в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г).

«Методика оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской обороны», МО СССР, 1980 г. - должна использоваться только в части определения возможных потерь населения в очагах химического поражения.

При транспортировке опасных грузов автомобильным транспортом возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ.

Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра приведены в таблице 24.

Угловые размеры зоны

возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра

Таблица 24

| Скорость ветра, м/с | ( 0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,1 - 2,0 | ( 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, град | 360 | 180 | 90 | 45 |

Скорость переноса переднего фронта облака

зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра, км/ч

Таблица 25

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |
| --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на транспортных магистралях и на предприятиях промышленности

Таблица 26

| Параметры | аммиак |
| --- | --- |
|  | 8 м3 | 54 м3 |
| Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0007 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 15 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 5,18 | 34,94 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,002 | 0,014 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,150 | 1,016 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч:мин | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |
| Первичным облаком | 0,079 | 0,43 |
| Вторичным облаком | 1,49 | 4,8 |
| Полная | 1,53 | 5,0 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,53 | 5,0 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 1,732 | 5,629 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |
| Возможная | 3,66 | 39,21 |
| Фактическая | 0,19 | 2,024 |

Продолжение таблицы 26

| Параметры | Соляная к-та | Аммиак |
| --- | --- | --- |
|  | 1,2 т | 120 т | 0,02т | 0,08т | 0,1т | 0,19т | 0,2т | 0,24т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 36.46 | 36.46 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0 | 0 | 6,0· 10-6 | 3,0· 10-5 | 4,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 1,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,126 | 12,62 | 6,0· 10-4 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражен., км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0 | 0 | 0,0 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| Вторичным облаком | 1,37 | 21,9 | 0,02 | 0,088 | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,26 |
| Полная | 1,375 | 21,9 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,375 | 5 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 2,16 | 37,4 | 0,028 | 0,114 | 0,14 | 0,27 | 0,28 | 0,34 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 2,97 | 39,2 | 0,0006 | 0,012 | 0,019 | 0,07 | 0,078 | 0,112 |
| Фактическая | 2,97 | 2,02 | 4,0· 10-5 | 6,0· 10-4 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,006 |

Продолжение таблицы 26

| Параметры | Аммиак |
| --- | --- |
|  | 0,3т | 0,35т | 0,4 т | 0,45т | 0,5т | 0,7т | 0,75т | 1,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 1,0· 10-4 | 1,0· 10-5 | 4,0· 10-4 | 1,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 3,0· 10-4 | 4,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,02 | 0,022 | 0,029 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,015 |
| Вторичным облаком | 0,33 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,5 | 0,52 | 0,6 |
| Полная | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,57 | 0,59 | 0,71 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,175 | 0,232 | 0,25 | 0,276 | 0,3 | 0,4 | 0,43 | 0,58 |
| Фактическая | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,021 | 0,022 | 0,03 |

Продолжение таблицы 26

| Параметры | Аммиак |
| --- | --- |
|  | 1,2т | 1,63т | 1,7т | 2,0т | 2,4т | 2,5т | 2,8т | 4,0т | 5,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 5,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 8,0· 10-4 | 1,0· 10-3 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,035 | 0,047 | 0,049 | 0,058 | 0,07 | 0,073 | 0,081 | 0,116 | 0,145 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,018 | 0,025 | 0,026 | 0,03 | 0,036 | 0,038 | 0,043 | 0,06 | 0,076 |
| Вторичным облаком | 0,67 | 0,82 | 0,84 | 0,91 | 1,01 | 1,03 | 1,1 | 1,33 | 1,46 |
| Полная | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,79 | 0,95 | 0,97 | 1,06 | 1,18 | 1,21 | 1,29 | 1,51 | 1,7 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,73 | 1,08 | 1,15 | 1,36 | 1,65 | 1,73 | 1,98 | 2,89 | 3,55 |
| Фактическая | 0,038 | 0,056 | 0,059 | 0,07 | 0,085 | 0,089 | 0,1 | 0,15 | 0,18 |

Выводы:

При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;

- в радиусе 0,02 - 1,5 км - на аммиачно-холодильных установках предприятий.

Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

## 3.3.Аварии на транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС.

Взрыво - и пожароопасность обусловлена наличием в области взрывопожароопасных объектов, в том числе: нефтебаз складов ГСМ, газонаполнительных и газозаправочных станций, магистральных газопроводов.

Источниками аварийных ситуаций также могут послужить аварии ГСМ и СУГ на транспортных магистралях.

Аварии на транспортных магистралях

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

- В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994).

Для оценки степени разрушений зданий и количества пострадавших людей от воздушной ударной волны принимаются значения, приведенные в таблице 27

Характеристика действия ударной волны

Таблица 27

| Характеристика действия ударной волны | I, Па *с | Р, Па | k, Па2*с |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрушение зданий |
| Полное разрушение зданий | 770 | 70100 | 886100 |
| Граница области сильных разрушений - 50-75% стен разрушено или находятся на грани разрушения | 520 | 34500 | 541000 |
| Граница области значительных повреждений - повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку | 300 | 14600 | 119200 |
| Граница области минимальных повреждений - разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций | 100 | 3600 | 8950 |
| Полное разрушение остекления | 0 | 7000 | 0 |
| 50% разрушение остекления | 0 | 2500 | 0 |
| 10% и более разрушение остекления | 0 | 2000 | 0 |
| Поражение органов дыхания незащищенных людей |
| 50% выживание | 440 | 243000 | 144000000 |
| Порог выживания (при меньших значениях смертельное поражение людей маловероятны) | 100 | 65900 | 16200000 |

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

Таблица 28

| Наименование степени | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Полная | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений |
| Сильная | Разрушение части, стен и перекрытий. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий. |
| Средняя | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта |
| Слабая | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов |

Предельные параметры для возможного поражения людей при пожаре в здании

Таблица 29

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49.0 | 10 |
| Ожоги II степени | 27.4 | 13 |
| Ожоги I степени | 9.6 | 16 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1.4 | 45 |

Для оценки разрушений и количества пострадавших от теплового излучения принимаются следующие значения.

Значения для оценки разрушений и количества пострадавших от теплового излучения

Таблица 30

| Характер повреждений элементов зданий и воздействия на человека | Интенсивность излучения, кВт/м2 |
| --- | --- |
| Стальные конструкции (Твоспл=300оС) разрушение |
| 10 минут | 30 |
| 30 минут | 20 |
| 50 минут | 15 |
| Кирпичные конструкции (Твоспл=700оС) разрушение |
| 10 минут | 95 |
| 30 минут | 55 |
| 50 минут | 35 |
| Летальный исход |
| 10 секунд | 45 |
| 30 секунд | 35 |
| 1 минута | 20 |
| 10 минут | 10 |
| Ожог 2-ой степени |
| 10 секунд | 20 |
| 30 секунд | 10.5 |
| 1 минута | 8 |
| 10 минут | 6 |

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с		 - СУГ - 14.5 м3;

- ГСМ - 8 м3;

давление в емкостях с СУГ				 - 1.6 МПа;

толщина слоя разлития				 - 0.05 м (0,02 м);

территория						 -слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы	 		 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра	 			 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС			- 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

Таблица 31

| Параметры | а/д цистерна |
| --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 5.85 | 9.64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 7 | 9.4 |
| Площадь разлития, м2 | 152 | 275.5 |
| Доля топлива участвующая в образовании ГВС | 0.02 | 0.7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0.12 | 6.75 |
| Зона полных разрушений, м | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 21 | 84 |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 12.7 | 47.6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 0 |
| Ориентировочное время выгорания, мин.: сек | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 |

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

Таблица 32

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн.

Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров.

Анализ статистики по 130 авариям типа "BLEVE" показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях - только разлет осколков. Результаты статистических данных обобщены на рис. 4.1.3 в виде ожидаемого расстояния разлета осколков при разрыве сосуда с СУГ. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Выводы:

При аварии на транспортных магистралях с ГСМ, СУГ возможны зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием.

Аварии на АЗС

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории АЗС, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. На АЗС имеется: запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями на АЗС, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо на АЗС.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ.

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива.

- В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) используется "Методика оценки последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах" ("Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС", книга 2, МЧС России, 1994), "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей" (РД 03-409-01),

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с емкостями ГСМ рассчитаны для следующих условий:

- тип вещества					- ГСМ (бензин, ДТ);

- емкость подземная с ГСМ, ДТ			- 25 м3;

- автомобильная цистерна (топливозаправщик)	- 8 м3;

- разлив топлива 					- 300 л;

- разлитие на подстилающую поверхность (асфальт)	- свободное;

- толщина слоя разлития				- 0.05 м;

- территория						- слабозагроможденная;

- происходит разрушение емкости с уровнем заполнения - 85 %;

- температура воздуха				- +20 оС;

- почвы						- +15 оС;

- скорость приземного ветра			- 0.25-1 м/сек;

- класс пожара					- В1;

- при горении						- ГСМ выгорает полностью.

Аварийная ситуация при разливе (утечке) из автомобильной цистерны с ГСМ. Данный сценарий может состоять из под сценариев:

АЗС-Рац - разлив ГСМ из АЦ при сливных работах (8 м3);

АЗС-Рт - разлив ГСМ при разрушении трубопроводов или топливораздаточной колонки в процессе заправки (300 л);

АЗС-Ре - возгорание ГСМ из подземной емкости хранения бензина и дизельного топлива (25 м3) без раскрытия емкости, через горловину.

Трубопроводы, как и колонки, наполняются нефтепродуктами только в процессе заправки автомобильной техники. Следовательно, возможный максимальный разлив ГСМ может быть, соизмерим с максимальной вместимостью топливного бака заправляемой автомобильной техники (300 л).

Наиболее вероятным разливом можно считать проливы после заправки, составляющие не более 1 литра, и данный сценарий в расчетах не учитывался, т.к. такие проливы устраняются путем засыпки места разлива соответствующим сорбентом с последующим удалением в контейнер.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ

Таблица 33

| Параметры | Подсценарий аварии |
| --- | --- |
|  | АЗС-Рац | АЗС-Рт |
| Объем резервуара, т | 8 | 0,3 |
| Масса топлива, т | 6,8 | 0,3 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 12,9 | 1,4 |
| Площадь разлития, м2 | 519,48 | 6 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,02 |
| Масса топлива в ГВС, кг | 160 | 5 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 12,9 | 2,6 |
| Зона сильных разрушений, м | 32,3 | 6,5 |
| Зона средних разрушений, м | 55,9 | 14,7 |
| Зона слабых разрушений, м | 139,8 | 37,6 |
| Зона расстекления (50%), м | 220,5 | 62,2 |
| Порог поражения 99% людей, м | 15,1 | 4,6 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 28,1 | 7,2 |
| Параметры огневого шара |
| Радиус огневого шара, м | 14,1 | 4,46 |
| Время существования огневого шара, с | 2,8 | 1 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 150-200 | 18 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 130 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 1834 | 729,7 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития ГСМ |
| Ориентировочное время выгорания разлития, мин : сек | 6:41 | 16:44 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 104 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 29345 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 79 |
| Поллютанты |
| Оксид углерода (СО) - угарный газ | 2,4880 | 0,0683 |
| Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ | 0,0800 | 0,0022 |
| Оксиды азота (NOx) | 0,1208 | 0,0033 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2) | 0,0096 | 0,0003 |
| Сероводород (H2S) | 0,0080 | 0,0002 |
| Сажа (С) | 0,0118 | 0,0003 |
| Синильная кислота (HCN) | 0,0080 | 0,0002 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2) | 0,000008 | 0,000000 |
| Формальдегид (HCHO) | 0,0043 | 0,0001 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH) | 0,0043 | 0,0001 |
| Всего | 2,7347 | 0,0751 |

Параметры аварийной ситуации в случае возгорания ДТ (при устойчивом источнике зажигания) и бензина через горловину без раскрытия емкости представлены в таблице 34.

Параметры горения топлива через горловину подземной емкости

Таблица 34

| Показатели | Подсценарии аварий |
| --- | --- |
|  | ДТ | АЗС-Ре |
| Количество ГСМ, м3 | 25 | 25 |
| Эквивалентный радиус возможного горения, м | 0,6 | 0,6 |
| Площадь возможного пожара при воспламенении ГСМ, м2 | 1 | 1 |
| Величина теплового потока на кромке горящего разлития, кВт/м2 | 104 | 104 |
| Высота пламени горения, м | 2,9 | 3,7 |
| Ожидаемое время горения, сут.: часы | 7:21 | 5:19 |
| Индекс дозы теплового излучения | 29345 | 29345 |
| Процент смертельных исходов людей на кромке горения разлития, % | 79 | 79 |
| Выброс поллютантов |
| Оксид углерода (СО) - угарный газ, т | 0,1392 | 5,9862 |
| Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ, т | 0,1971 | 0,1925 |
| Оксиды азота (NOx), т | 0,5145 | 0,2906 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2), т | 0,0928 | 0,0231 |
| Сероводород (H2S), т | 0,0197 | 0,0192 |
| Сажа (С), т | 0,2543 | 0,0283 |
| Синильная кислота (HCN), т | 0,0197 | 0,0192 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2), т | 0,000020 | 0,000019 |
| Формальдегид (HCHO), т | 0,0233 | 0,0103 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH), т | 0,0720 | 0,0103 |
| Всего, т | 1,3326 | 6,5797 |

Параметры для возможного поражения людей при горении дизельного топлива через горловину подземной емкости

Таблица 35

| Степень травмирования | Тепловое излучение кВт/м2 | Удаление от кромки пламени, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49 | 1,8 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 3,2 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 4,5 |
| Болевой порог | 1,4 | 4,8 |

Выводы

1. Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер.

2. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной.

3. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и ТРК.

4. Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ с АЦ, ТРК. На остальной территории объекта - маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

5. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 36 м.

# 4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, попадающих в зоны возможного затопления, а также представляющих угрозу загрязнения грунтовых вод на территории нет.

Анализ чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, имевших место на территории сельского поселения в последние годы, показывает, что основными источниками их возникновения являются возбудители инфекционных заболеваний людей, токсины, вызывающие пищевые отравления людей, возбудители особо опасных болезней сельскохозяйственных животных, вредители и возбудители болезней сельскохозяйственных растений и леса.

В жаркий период года возможен рост кишечных инфекций при несоблюдении необходимых гигиенических правил в быту и на производстве.

На территории возможны случаи заболевания свиней классической чумой свиней, заболевание птиц болезнью Ньюкасла. Отмечаются случаи бешенства среди диких животных. Ситуация усугубляется вовлечением в эпизоотию бешенства домашних и сельскохозяйственных животных.

Остаются угрозы заболевания населения инфекциями, передаваемыми через укусы клещами. Возможны заносы вируса птичьего гриппа на территорию, возникновение пандемического и сезонного гриппа и ОРВИ.

Эпифитотийного развития опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных растений не отмечается.

Регистрируются очаги вредителей и болезней растений: на картофеле - фитофтора и колорадский жук, на зерновых - грибные пятнистости зерновых.

На территории наиболее опасными вредителями и болезнями являются:

- на картофеле – колорадский жук и фитофтороз;

- на зерновых колосовых – бурая ржавчина, корневые гнили и листовые пятнистости: сетчатая, темно-бурая, септориоз, красно-бурая.

Вывод:

Влияние на проектируемую территорию возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера не выявлено.

# 5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

## 5.1. Природные пожары.

Наиболее вероятными местами возникновения лесных пожаров (по условиям произрастания) являются леса.

Наиболее вероятно возникновение низовых пожаров площадью до 5-10 га на территории Дзержинского лесничества, где произрастают преимущественно сосновые леса и хвойные молодняки, относящиеся к I и II классам пожарной опасности. Переход низовых пожаров в верховые маловероятен.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Основными причинами возникновения лесных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и наиболее подверженных угрозе природных пожаров созданы добровольные пожарные дружины и  пожарные команды.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах.

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими нормативными актами.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

## 5.2. Размещение взрывопожароопасных объектов на территории поселения.

При проектировании и размещении на территории муниципальных образований взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенных пунктов.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железнодорожных путей общего пользования.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

## 5.3. Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

При дальнейшем проектировании, расширении проектной застройки населённых пунктов в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности".

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

В настоящее время водонапорные башни на территории МО СП «Село Дворцы» не оборудованы приспособлениями для отбора воды пожарной техникой. Имеется один оборудованный водоисточник для забора воды при пожаротушении, расположенный в селе Дворцы по ул. Федорова.

Централизованная система водоснабжения расположена в c. Дворцы, дер. Новоскаковское и дер. Обухово. В деревне Осеньево ведется строительство системы водоснабжения.

Система водоснабжения с. Дворцы и дер. Новоскаковское.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется от четырех артезианских скважин, расположенных в селе Дворцы.  Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал».  Протяженность водопроводных сетей составляет 9,285 км., диаметром труб от 50 - 150 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен. Количество абонентов (единиц) – 761.

Система водоснабжения дер. Обухово.

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины расположенной юго-восточнее деревни.  Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал».  Протяженность водопроводных сетей составляет 1,905 км, диаметром труб от 50 - 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен. Количество абонентов (единиц) – 67

На первую очередь необходимо оборудовать все водонапорные башни, расположенные на территории муниципального образования, приспособлениями для отбора воды пожарной техникой; предлагается оборудовать две площадки (пирсы) для забора воды пожарной техникой в с. Дворцы (на пруду по ул. Федорова и реке Угре в районе ул. Центральной), одну площадку (пирс) в дер. Новоскаковское (на карьерном пруду), одну площадку в д. Обухово и д. Куровское. Площадки (пирсы) должны быть с твердым покрытием размером не менее 12*12 и приспособлены для установки пожарных автомобилей и забора воды. Необходимо создание противопожарных водоемов во всех населенных пунктах сельского поселения.

## 5.4. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями.

При проектировании, расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 16, 69 -71, 72-74, "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями и сооружениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.5.3.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Таблица 36

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых зданий, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 |
| II, III | С1 | 8 | 8 |

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород составляет от 50 до 100 м в зависимости от категории склада для хранения нефти и нефтепродуктов, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) пород составляет от 25 до 40 м в зависимости от общей вместимости резервуаров и надземный резервуар или подземный. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты », а также с учётом требований к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке:

1. Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке.

2. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 17 СП 4.13130.2013

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

3. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.

4. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты ».

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных

хозяйственных построек не превышает 800 м . Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

На первую очередь необходимо увеличение ширины проезда с 3,2 м до 3,5 м  к жилому дому № 137а в д. Новоскаковское.

## 5.5.Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут (статья 76 Технического регламента).

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

## 5.6.Требования пожарной безопасности к пожарным депо.

Проектирование размещение и строительство пожарных депо осуществляется в соответствии с положениями стати 77 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Основные мероприятия:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

- внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

Сельское поселение «Село Дворцы» обслуживают пожарные части:

- пожарная часть №54 государственного казенного учреждения Калужской области «Пожарно-спасательная служба» (д. Жилетово, Дзержинский район). Расстояние от пожарной части №54 - 13 км;

- пожарно-спасательная часть №2 ФГКУ «1 ОФПС по Калужской области». Расстояние от пожарной части №2  - 11 км (г. Калуга, ул. Домостроителей проезд, д.19).

Проектом на расчетный срок предлагается строительство пожарного депо с размещением 2 машин в с. Дворцы, прибытие пожарных подразделений будет составлять не более 20 минут в дер. Камельгино, с. Дворцы, дер. Новоскаковское. Населённые пункты с. Учхоз, дер. Староскаковское, дер. Тучнево, дер. Обухово, дер. Осеньево, дер. Колышево, дер. Куровское обслуживаются от существующей пожарно-спасательной части №2, расположенной в г. Калуге.

## 5.7.Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

1) переносные и передвижные огнетушители;

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;

3) пожарный инвентарь;

4) покрывала для изоляции очага возгорания;

5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

## 5.8.Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты

1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

## 5.9.Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

2. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.

3. Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего закона.

4. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности.

5. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации).

6. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для обоснования пожарной безопасности пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

# 6.Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

Территория сельского поселения «Село Дворцы» Дзержинского района Калужской области не отнесена к группе по гражданской обороне.

Территория сельского поселения «Село Дворцы», в соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90) расположена:

вне зоны границы возможной опасности;

вне зоны возможного радиоактивного загрязнения;

вне зоны возможного химического заражения;

вне зоны возможного катастрофического затопления.

## 6.1. При инженерной подготовке и защите территории

6.1.1. Оценка территории и проводимых мероприятий

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозионной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, затопления, подтопления и заболачивания территорий.

Основными факторами, вызывающими опасные геологические процессы на территории деревень являются:

- Пруды, а также сбросы на поверхности склонов бытовых вод, вызывающие техногенное подтопление и заболачивание территории.

- Линейная (донная и боковая) эрозия.

- Карстово-суффозионные процессы.

Исходя из анализа инженерно-геологических условий на территории сельского поселения в существующих границах, а также прилегающим  к ней землям, можно выделить четыре зоны по степени пораженности опасными инженерно-геологическими процессами с учетом гидрологических и экологических условий в этих районах:

Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

Относительно благоприятные для строительного освоения

Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуются с суффузионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных.

Рекомендации: организация поверхностного стока и поземного дренажа воды.

Потенциально не благоприятные для строительного освоения

Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуются с суффузионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных.

Из-за угрозы весеннего затопления ландшафт по условиям строительства неблагоприятный.

Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это территории проявления одного из характерных для района процессов – техногенного подтопления и заболачивания, суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны». На долю таких участков приходится небольшая часть территории. Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты.

Мероприятия по защите от овражной эрозии проводились при освоении территории в целях сельскохозяйственного использования, застройке территории населённых пунктов.

6.1.2. Градостроительные (проектные) предложения

Для ликвидации названных выше отрицательных факторов природных условий на территории, территории населённых пунктов, развития транспортной и инженерной инфраструктур, необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории.

Инженерная защита от подтоплений и затоплений и опасных геологических процессов. При организации инженерной защиты от подтоплений и затоплений следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов поверхностными и грунтовыми водами в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и (или) устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтоплений и затоплений должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории населённых пунктов в целом;

-организация поверхностного стока на территориях населённых пунктов по направлению к пониженной части рельефа;

- вертикальная планировка территорий населённых пунктов;

- строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневой канализации.

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

- руслорегулирование водотоков на участках, обеспечивающих безаварийное прохождение весеннего половодья на традиционно затапливаемых застроенных территориях.

На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки, территории стадиона, парка и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м.

На проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления должна являться территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

Проект планировки и застройки должен предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

При реабилитации ландшафтов и малых рек для организации рекреационных зон следует проводить противоэрозионные мероприятия, а также формирование пляжей.

Рекультивацию и благоустройство территорий следует разрабатывать с учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83* и ГОСТ 17.5.3.05-84.

Проектирование инженерной зашиты от опасных геологических процессов, на территории следует выполнять с учётом СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от подтоплений и затоплений, а также СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»; на основе:

- результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства;

- планировочных решений и вариантной проработки решений, принятых в схемах инженерной защиты (генеральных, детальных, специальных);

- данных, характеризующих особенности использования территорий, зданий и сооружений, как существующих, так и проектируемых, с прогнозом изменения этих особенностей и с учетом установленного режима природопользования (сельскохозяйственные земли и т.п.) и санитарно-гигиенических норм;

- технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений инженерной защиты (при ее одинаковых функциональных свойствах) с оценкой предотвращенного ущерба.

При проектировании инженерной защиты следует учитывать ее градо - и объектоформирующее значение, местные условия, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений инженерной защиты в аналогичных природных условиях.

Экономический эффект варианта инженерной защиты определяется размером предотвращенного ущерба территории или сооружению от воздействия опасных геологических процессов за вычетом затрат на осуществление защиты.

Под предотвращенным ущербом следует понимать разность между ущербом при отказе от проведения инженерной защиты и ущербом, возможным и после ее проведения. Оценка ущерба должна быть комплексной, с учетом всех его видов как в сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере (в том числе следует учитывать ущерб воде, почве, флоре и фауне и т. п.).

## 6.2. При расселении населения, развитии застройки территории и размещении объектов капитального строительства

Соблюдение требований по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются одними из основных принципов осуществления градостроительной деятельности.

При проектировании производственных объектов на территории сельского поселения следует в установленном порядке учитывать положения СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.

Опасные производственные объекты

Строительство складов для хранения токсичных веществ;

-  высокотоксичных веществ;

- веществ, представляющих опасность для окружающей среды;

-взрывчатых, горючих, окисляющих и воспламеняющихся веществ следует предусматривать на удалении от селитебных зон, устанавливаемом нормативными правовыми актами и нормативными документами в области промышленной безопасности.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагать на земельных участках, с более низким уровнем по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железнодорожных путей общего пользования. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, с более высоким уровнем по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железнодорожных путей общего пользования, на расстоянии более 300 м от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 м, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и железнодорожных путей общего пользования.

При размещении складов сжиженных углеводородных газов на площадках, с более высокой отметкой по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железнодорожных путей общего пользования, расположенных на расстоянии до 300 м от резервуаров, должны быть предусмотрены меры, регламентированные ГОСТ Р 53324.

Товарно-сырьевые склады и базы горючих жидкостей, токсичных, высокотоксичных и окисляющих веществ, воспламеняющихся и горючих газов, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности к опасным производственным объектам, следует размещать на расстоянии не менее 200 м от берегов рек и ниже (по течению) пристаней, речных вокзалов, крупных рейдов и мест постоянной стоянки флота, гидроэлектростанций, судостроительных и судоремонтных заводов, мостов, водозаборов, на расстоянии от них не менее 300 м, если нормативными документами от указанных объектов не требуется большего расстояния.

При расположении перечисленных опасных производственных объектов выше (по течению реки) указанных сооружений они должны быть размещены на расстоянии не менее 3000 м.

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов следует размещать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов в области промышленной и пожарной безопасности.

При размещении баз и складов для хранения аварийно химически опасных веществ и взрывоопасных веществ на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, и на территориях организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, максимальные запасы аварийно химически опасных веществ и взрывоопасных веществ должны быть обоснованы и установлены в проектной документации на строительство указанных баз и складов.

На объектах, производящих или потребляющих аварийно химически опасные вещества, взрывчатые вещества и материалы, следует:

- размещать пункты управления объектов в нижних этажах зданий, а также предусматривать дублирование их основных элементов в запасных пунктах управления объектов;

- разрабатывать мероприятия, исключающие разлив аварийно химически опасных веществ, а также мероприятия по локализации аварий путем отключения наиболее уязвимых участков технологической линии с помощью обратных клапанов, установкой ловушек и аварийных емкостей (резервуаров) с направленными стоками и т.п.;

- предусматривать возможность опорожнения в аварийных ситуациях особо опасных участков технологических линий в заглубленные емкости в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными документами в области промышленной безопасности;

- предусматривать мероприятия при введении военного положения по максимально возможному сокращению запасов и сроков хранения таких веществ, находящихся на подъездных путях предприятий, на промежуточных складах и в технологических емкостях, до минимума, необходимого для функционирования производства.

Слив аварийно химически опасных веществ и взрывоопасных веществ в аварийные емкости следует предусматривать с помощью автоматического включения сливных систем при обязательном его дублировании устройством для ручного включения опорожнения опасных участков технологических линий.

На объектах, на которых получают, используют, перерабатывают, образуют, хранят, транспортируют, уничтожают аварийно химически опасные вещества, следует создавать в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности автоматизированные системы контроля аварийных выбросов, позволяющие обнаруживать территории, зараженные (загрязненные) опасными для жизни и здоровья людей веществами, сопряженные с локальными системами оповещения работающего персонала этих объектов, а также населения, проживающего в радиусе до 2,5 км от границы объектов, об угрозе и возникновении аварии с выбросом (выливом) аварийно химически опасных веществ.

Трассы магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов, конденсатопроводов) при наземной прокладке труб должны проходить за пределами зон возможных сильных и возможных разрушений.

В зонах возможных сильных и возможных разрушений допускается открытая (незаглубленная) прокладка магистральных трубопроводов только через препятствия.

При прокладке магистральных трубопроводов в зонах возможного катастрофического затопления следует сводить до минимума количество участков с надземным способом прокладки и предусматривать мероприятия, обеспечивающие их нормальную эксплуатацию.

Перекачивающие насосные и компрессорные станции, дожимные компрессорные и газораспределительные станции по трассе магистральных трубопроводов необходимо располагать за пределами зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

Минимальное удаление трубопроводов, перекачивающих насосных и компрессорных станций, дожимных компрессорных и газораспределительных станций от зданий и сооружений необходимо принимать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов в области промышленной и пожарной безопасности.

При проектировании магистральных газопроводов следует предусматривать их кольцевание с существующими и строящимися газопроводами.

## 6.3. Транспортная и инженерная инфраструктуры

6.3.1. Транспортная сеть

Ограничений по развитию и размещению элементов транспортной сети на проектируемой территории нет.

При проектировании развития транспортной сети на территории поселения следует в установленном порядке учитывать положения СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.

6.3.2.Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и требования к ним

Источником покрытия потребности в воде в сельском поселении являются поверхностные и подземные воды.

Поверхностные воды.

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Угра, р. Веприка. Самая крупная, река Угра, одна из чистейших рек Европейской части России.

Подземные воды.

Основным эксплуатационным артезианским водоносным горизонтом для данной местности является упинский водоносный горизонт. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, жесткие.

При проектировании развития сети водоснабжения на территории поселения необходимо учитывать положения СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.

В случае выхода из строя одной группы водозаборных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды объектов, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по нормам, установленным соответствующими национальными документами по стандартизации.

Защиту систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения, базирующихся на поверхностных источниках водоснабжения, подверженных периодическому или систематическому загрязнению и аварийным сбросам веществ, опасных для жизни и здоровья людей, животных и птицы, следует осуществлять в соответствии с положениями ГОСТ Р 22.6.01.

Системы водоснабжения в особых природных и климатических условиях следует проектировать в соответствии с СП 31.13330.

6.3.3. Электроснабжение поселения и объектов

При проектировании развития сети электроснабжения на территории поселения необходимо учитывать положения СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.

Объекты электроснабжения следует проектировать с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, в условиях реализации опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях.

Схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части (блоки).

Электрические сети напряжением 500 кВ и выше, узловые подстанции напряжением 330 кВ и более в тех энергосистемах, в которых они образуют сеть высшего напряжения, следует сооружать за пределами зон возможных разрушений территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, а также вне зон возможного катастрофического затопления.

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 35-110 (220) кВ и более должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны проходить по разным трассам.

При проектировании систем электроснабжения следует предусматривать возможность применения передвижных электростанций и подстанций.
При проектировании схем внешнего электроснабжения территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, следует предусматривать их электроснабжение от нескольких независимых и территориально разнесенных источников электроснабжения (электростанций и подстанций), часть из которых должна располагаться за пределами зон возможных разрушений.

6.3.4. Газоснабжение

При проектировании развития сети газоснабжения на территории необходимо учитывать положения СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.

При газоснабжении территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, от двух и более самостоятельных магистральных газопроводов подача газа должна осуществляться через газораспределительные станции, подключенные к указанным газопроводам и размещенные за границами проектной застройки указанных территорий.

При проектировании новых и реконструкции действующих сетей газопотребления территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, следует предусматривать возможность их отключения от сетей газораспределения.

Наземные части газораспределительных станций и газорегуляторных пунктов на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, а также газорегуляторных пунктов организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, расположенных вне территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, следует оборудовать подземными обводными газопроводами (байпасами) с запорной арматурой. Байпасы должны обеспечивать подачу газа в систему газораспределения при выходе из строя наземной части газораспределительных станций или газорегуляторных пунктов.

Электроснабжение электроприводов запорной арматуры диаметром 400 мм и более должно осуществляться от автономных резервных источников питания электроприемников.

На территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, основные сети газораспределения высокого и среднего давления и отводы от них к объектам, имеющим мобилизационное задание (заказ), а также к объектам, обеспечивающим жизнедеятельность указанных территорий, должны быть подземными.

При проектировании сетей газораспределения высокого и среднего давления на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, и в организациях, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, расположенных вне территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, приоритет следует отдавать их подземному размещению и закольцованному исполнению.

При проектировании новых и реконструкции действующих сетей газоснабжения на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, в основных узловых точках (на выходе из газораспределительных станций, перед газорегуляторными пунктами, а также на отводах к организациям, отнесенным к категории особой важности по гражданской обороне, расположенным вне территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне) должны быть установлены отключающие устройства и перемычки между тупиковыми газопроводами.

Газонаполнительные станции сжиженных углеводородных газов и газонаполнительные пункты территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, расположенных вне территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, должны размещаться в безопасных районах.

## 6.4. При развитии систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера

6.4.1. Электросвязь, проводное вещание и телевидение

При проектировании развития сетей радиовещания и телевидения на территории поселения необходимо учитывать положения СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.

Магистральные кабельные линии связи и магистральные радиорелейные линии связи следует прокладывать вне зон возможных разрушений.
Трассы магистральных кабельных линий связи следует проводить также вне зон вероятного катастрофического затопления. В случаях вынужденного попадания части магистральной кабельной линии связи в зону вероятного катастрофического затопления следует предусматривать прокладку подводных кабелей, избегая устройства в этой зоне усилительных (регенерационных) пунктов.

Все сетевые узлы следует располагать вне зон возможных разрушений и зон вероятного катастрофического затопления, а также за пределами зон возможного радиоактивного загрязнения и зон возможного химического заражения. Исключение в отдельных случаях допускается только для сетевых узлов выделения.
Сетевые узлы должны обеспечивать организацию транзитных связей в обход территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, передачу телефонно-телеграфных каналов связи и каналов проводного звукового вещания на оконечные станции взаимосвязанной сети связи страны.

Сетевые узлы, с которых обеспечивают передачу каналов для одной и той же магистральной сетевой станции, а также сетевые узлы, дислоцируемые на территории соседних субъектов Российской Федерации, следует размещать один от другого на расстоянии не менее 30 км с учетом перспектив расширения территории застройки городов по их генеральному плану.

Магистральные кабельные и радиорелейные линии связи, идущие в одном географическом направлении, следует, как правило, проектировать по разнесенным трассам, не попадающим в одни и те же зоны возможного разрушения или вероятного катастрофического затопления.

На территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, при проектировании защищенных пунктов управления следует предусматривать размещение в них защищенных узлов связи. От пунктов управления промышленными предприятиями до этих узлов связи следует прокладывать подземные кабельные линии связи в обход наземных коммутационных устройств.

При проектировании или реконструкции новых сетей связи в зонах возможных разрушений и вероятного катастрофического затопления следует предусматривать возможность оперативного развертывания средств радиотелефонной связи во взаимодействии с мобильными средствами радиорелейной и спутниковой связи.

Городские сети проводного радиовещания должны обеспечивать устойчивую работу систем оповещения.

При проектировании этих сетей на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, следует предусматривать:

- кабельные линии связи;

- подвижные средства резервирования станционных устройств;

- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания всех городов.

Радиотрансляционные сети городских округов и поселений должны иметь (по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны) требуемое по расчету число уличных громкоговорителей для внешнего оповещения населения.

Для повышения устойчивости работы центрального, регионального и зонального радиовещания следует предусматривать:

- строительство защищенных запасных центров вещания и кабельных линий их привязки к коммутационно-распределительным аппаратным, создаваемым на узлах связи федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области электросвязи. При этом ограждающие конструкции защищенных сооружений запасных центров вещания должны рассчитывать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к убежищам гражданской обороны;

- размещение радиовещательных комплексов федерального и регионального значения в защищенных рабочих помещениях соответствующих пунктов управления органов исполнительной власти, а также строительство кабельных линий их привязки к запасным центрам вещания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области электросвязи;

- передачу (распространение) программ вещания только по кабельным магистральным и внутризоновым линиям связи сети общего пользования единой системы электросвязи;

- создание в составе объектов связи федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области электросвязи, обслуживаемых усилительных пунктов, радиоцентров и др., расположенных за пределами зон возможных разрушений и зон вероятного катастрофического затопления, дублирующих аппаратно-студийные блоки и пункты подключения передвижных средств.

6.4.2. Систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера

На территории действуют постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2005 №197 «О порядке оповещения и информирования населения Калужской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций» и постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 №108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населения Калужской области».

Запуск системы оповещения для информирования населения Калужской области в чрезвычайных ситуациях с использованием радиовещательных, телевизионных станций и радиотрансляционных сетей осуществляется органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

6.4.3. Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и военного характера эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится на основании соответствующих разделов планов Калужской области, Администрации муниципального образования и организаций.

## 6.5. При развитии системы защиты населения в защитных сооружениях, средствами индивидуальной защиты, организации мероприятий световой маскировки

Защита населения в ЗС. Проектирование и строительство защитных сооружений гражданской обороны должно осуществляться с учётом положений СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.

Защита населения средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающегося и не работающего населения для защиты при ЧС природного, техногенного, биолого-социального и военного характера.

Органам местного самоуправления необходимо организовать работу по реконструкции помещений для хранения СИЗ в целях обеспечения условий их хранения в соответствии с нормативными требованиями, включению указанных работ в перечень по объектам местного значения, финансирование строительства (реконструкции) которых проводится за счёт местных бюджетов, при разработке (корректировке) схем территориального планирования и генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Световая маскировка. Обеспечение светомаскировки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей города (района) при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение.

## 6.6. Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия

Система комплексного мониторинга включает: пожарный мониторинг, радиационный мониторинг, мониторинг подвижных объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории области необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

В целях дальнейшего повышения безопасности жизнедеятельности населения Калужской области предлагается организовать работу по следующим направлениям:

- дальнейшее совершенствование областной нормативной правовой базы и нормативной базы муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- совершенствование функционирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления как органа повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС области, внедрение в работу ЦУКС передовых информационных технологий;

- дальнейшее совершенствование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- реализация комплексов превентивных и профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья;

- осуществление мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса области к зиме, созданию аварийного запаса материалов и оборудования для оперативного устранения аварий на теплоэнергетических сетях;

- внедрение на территории области элементов ОКСИОН, ПТК СМИС, их использование для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- улучшение качества подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным проектом «Образование», обеспечение материальной и финансовой поддержки проведения муниципальных и региональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель»;

- продолжение работы по дальнейшему увеличению в соответствующих бюджетах необходимых объемов финансовых средств на создание финансовых и материальных резервов;

- дальнейшее создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам и существующим рискам ЧС;

- реализация Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

## 6.7. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Главным управлением МЧС России по Калужской области предусматривается:

- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории области в пределах установленных полномочий;

- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием;

- обеспечение, в пределах компетенции, безопасности людей и осуществлении в установленном порядке надзора и контроля на водных объектах;

- выработка основных направлений деятельности по обеспечению безопасности на воде и конкретных мер по предотвращению гибели людей;

- недопущение аварий с маломерными судами.

# VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Границы населенных пунктов установлены генеральным планом и утверждены решением Сельской Думы от 14.11.2013 № 211. Сведения о границах населенных пунктов село Дворцы, деревня Новоскаковское, деревня Староскаковское, деревня Камельгино, деревня Колышево, деревня Осеньево, деревня Обухово, село Учхоз внесены в базу данных ФГИС ЕГРН.

В данном проекте изменяются (уточняются) границы населенных пунктов д.Железцово, д.Тучнево и д. Куровское в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости. Земельные участки по границам, которых уточняются границы населенных пунктов, имеют категорию земли населенных пунктов, исключением является земельный участок с кадастровым номером 40:04:090801:134 категория -земли сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граница деревни Железцово уточняется по земельным участкам с кадастровыми номерами: 40:04:090901:19, 40:04:090901:139, 40:04:090901:138, 40:04:090901:33, 40:04:090901:32, 40:04:090901:274, 40:04:090901:273, 40:04:090901:272, 40:04:090901:266, 40:04:090901:264, 40:04:090901:263, 40:04:090901:143, 40:04:090901:142, 40:04:090901:275, 40:04:090901:276, 40:04:090901:30, 40:04:090901:267, 40:04:090901:31, 40:04:090901:212.

Граница деревни Тучнево уточняется по земельным участкам с кадастровыми номерами: 40:04:090801:13, 40:04:090802:2, 40:04:090801:196, 40:04:090802:69, 40:04:090802:8, 40:04:090802:268, 40:04:090802:265 и по земельному участку с кадастровым номером 40:04:090801:134 категория -земли сельскохозяйственного назначения.

Земельные участки с кадастровыми номерами 40:04:090901:275, 40:04:090901:276, 40:04:090901:274, 40:04:090901:273, 40:04:090901:267, 40:04:090802:2, 40:04:090801:196, 40:04:090802:8, 40:04:090802:69 пересекают территорию ГКУ КО «Дзержинское лесничество» Льва-Толстовское участковое лесничество (сведения о территории лесничества внесены в базу данных ФГИС ЕГРН - учётный номер: 40.04.2.290).

Земельные участки с кадастровыми номерами: 40:04:090802:2, 40:04:090801:196, 40:04:090802:69, 40:04:090901:274, 40:04:090901:273, 40:04:090901:267, 40:04:090901:276, 40:04:090901:275 в границы особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) регионального значения не входят. Земельные участки с кадастровыми номерами 40:04:090802:2, 40:04:090801:196 и 40:04:090802:69 расположены в границах ООПТ федерального значения - национальный парк «Угра».

Выписки из ЕГРН, письма от Министерства природных ресурсов, Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области прилагаются (Приложение №2).

Граница деревни Куровское уточняется по земельным участкам с кадастровыми номерами: 40:04:090602:339, 40:04:090602:326, 40:04:000000:1593.

# VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории сельского поселения отсутствуют.

### Приложение № 1

### Приложение № 2

Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 29.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090901:276 Номер кадастрового квартала: 40:04:090901 Дата присвоения кадастрового номера: 04.10.2019 Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 40-40/001-40/001/075/2019-1164 Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Дзержинский, д. Железцово, д. 43 Площадь: 294 +/- 3.43кв. м Кадастровая стоимость, руб.: 82278.84 Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: 40:04:090901:22 Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: Раздел 1 Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 29.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090901:276 Категория земель: Земли населённых пунктов Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства Сведения о кадастровом инженере: Кузина Елена Владимировна №40-10-51 Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков: данные отсутствуют Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: данные отсутствуют Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: данные отсутствуют Раздел 1 Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 29.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090901:276 Условный номер земельного участка: данные отсутствуют Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: данные отсутствуют Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: данные отсутствуют Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Раздел 2 Сведения о зарегистрированных правах Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 29.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090901:276 1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Солдатенкова Татьяна Никитична 2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 40:04:090901:276-40/004/2019-1 от 04.10.2019 3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано 5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют 6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют 7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют 8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: 9. Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: данные отсутствуют 10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют 11. Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:

Раздел 3 Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 29.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090901:276 План (чертеж, схема) земельного участка Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Раздел 3.2 Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 29.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090901:276 Сведения о характерных точках границы земельного участка Система координат: МСК-05 Зона № Номер точки Координаты Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 1 434455.56 1279613.43 данные отсутствуют данные отсутствуют 2 434456.99 1279615.53 данные отсутствуют данные отсутствуют 3 434450.03 1279621.23 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 434419.04 1279651.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 5 434404.9 1279665.09 данные отсутствуют данные отсутствуют 6 434401.02 1279662.84 данные отсутствуют данные отсутствуют 7 434416.5 1279647 данные отсутствуют данные отсутствуют 8 434430 1279634.13 данные отсутствуют данные отсутствуют 9 434439.9 1279626.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 10 434448.09 1279619.64 данные отсутствуют данные отсутствуют Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 29.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090901:275 Номер кадастрового квартала: 40:04:090901 Дата присвоения кадастрового номера: 04.10.2019 Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 40-40/001-40/001/075/2019-1162 Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Дзержинский, д. Железцово, д. 43 Площадь: 1205 +/- 6.97кв. м Кадастровая стоимость, руб.: 337231.3 Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: 40:04:090901:22 Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: Раздел 1 Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 29.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090901:275 Категория земель: Земли населённых пунктов Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства Сведения о кадастровом инженере: Кузина Елена Владимировна №40-10-51 Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков: данные отсутствуют Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: данные отсутствуют Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: данные отсутствуют Раздел 1 Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 29.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090901:275 Условный номер земельного участка: данные отсутствуют Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: данные отсутствуют Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: данные отсутствуют Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют. Раздел 2 Сведения о зарегистрированных правах Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 29.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090901:275 1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Шутая Надежда Александровна 2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 40:04:090901:275-40/004/2019-1 от 04.10.2019 3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано 5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют 6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют 7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют 8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: 9. Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: данные отсутствуют 10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют 11. Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: Раздел 3 Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 29.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090901:275 План (чертеж, схема) земельного участка Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: Раздел 3.2 Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 29.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090901:275 Сведения о характерных точках границы земельного участка Система координат: МСК-05 Зона № Номер точки Координаты Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 1 434456.99 1279615.53 данные отсутствуют данные отсутствуют 2 434462.31 1279623.33 данные отсутствуют данные отсутствуют 3 434465.28 1279621.35 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 434470.41 1279626.93 данные отсутствуют данные отсутствуют 5 434442.87 1279651.32 данные отсутствуют данные отсутствуют 6 434431.98 1279663.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 7 434419.47 1279673.55 данные отсутствуют данные отсутствуют 8 434404.9 1279665.09 данные отсутствуют данные отсутствуют 9 434419.04 1279651.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 10 434450.03 1279621.23 данные отсутствуют данные отсутствуют Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:2 Номер кадастрового квартала: 40:04:090801 Дата присвоения кадастрового номера: 24.06.2002 Ранее присвоенный государственный учетный номер: Иной номер: -:0002 Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н. Дзержинский, д. Тучнево Площадь: 1100 +/- 12кв. м Кадастровая стоимость, руб.: 333839 Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: 40:04:090802:148 Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: данные отсутствуют Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: Раздел 1 Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:2 Категория земель: Земли населённых пунктов Виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства Сведения о кадастровом инженере: Грибков Вадим Викторович №40-11-117 Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков: данные отсутствуют Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: данные отсутствуют Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: данные отсутствуют Раздел 1 Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:2 Условный номер земельного участка: данные отсутствуют Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: данные отсутствуют Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: данные отсутствуют Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Раздел 2 Сведения о зарегистрированных правах Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:2 1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Рамашка Нериюс 2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 40:04:090802:2-40/060/2021-4 от 28.05.2021 3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано 5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют 6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют 7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют 8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: 9. Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: данные отсутствуют 10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют 11. Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: Раздел 3 Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:2 План (чертеж, схема) земельного участка Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: Раздел 3.2 Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:2 Сведения о характерных точках границы земельного участка Система координат: МСК-05 Зона № Номер точки Координаты Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 1 435472.09 1281870.03 данные отсутствуют данные отсутствуют 2 435485.79 1281896.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 3 435483.27 1281898.44 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 435465.65 1281909.3 данные отсутствуют данные отсутствуют 5 435455.5 1281914.95 данные отсутствуют данные отсутствуют 6 435451.89 1281907.8 данные отсутствуют данные отсутствуют 7 435449.57 1281905.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 8 435440.51 1281888.03 данные отсутствуют данные отсутствуют 9 435453.66 1281880.7 данные отсутствуют данные отсутствуют Раздел 4 Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:2 План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 40:04:090802:2/1 Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: Раздел 4.1 Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:2 Учетный номер части Площадь (м2) Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости 1 2 3 1 416 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Приказ Федерального агентства лесного хозяйства №324 Дзержинское лесничество№ 324от 13.04.2018, срок действия: 31.01.2019 Раздел 4.2 Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:2 Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка Учетный номер части: 1 Система координат: МСК-05 Зона № Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 1 435472.09 1281870.03 данные отсутствуют данные отсутствуют 2 435485.79 1281896.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 8 435440.51 1281888.03 данные отсутствуют данные отсутствуют 9 435453.66 1281880.7 данные отсутствуют данные отсутствуют 10 435485.64 1281896.98 данные отсутствуют данные отсутствуют 11 435485.33 1281896 данные отсутствуют данные отсутствуют 12 435482.2 1281889.85 данные отсутствуют данные отсутствуют 13 435467.18 1281885.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 14 435443.58 1281894.01 данные отсутствуют данные отсутствуют

Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090801:196 Номер кадастрового квартала: 40:04:000000 Дата присвоения кадастрового номера: 16.07.2005 Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: (У40:04:09 08 01:0094) Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Дзержинский, д Тучнево Площадь: 1100 +/- 12кв. м Кадастровая стоимость, руб.: 333839 Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: 40:04:090801:251 Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: данные отсутствуют Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: Раздел 1 Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090801:196 Категория земель: Земли населённых пунктов Виды разрешенного использования: для личного подсобного хозяйства Сведения о кадастровом инженере: Грибков Вадим Викторович №40-11-117 Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков: данные отсутствуют Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: данные отсутствуют Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: данные отсутствуют Раздел 1 Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090801:196 Условный номер земельного участка: данные отсутствуют Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: данные отсутствуют Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: данные отсутствуют Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Раздел 2 Сведения о зарегистрированных правах Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090801:196 1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Фадеев Анатолий Алексеевич 2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 40-40-04/043/2009-214 от 28.12.2009 3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано 5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют 6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют 7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют 8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: 9. Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: данные отсутствуют 10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют 11. Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:

Раздел 3 Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090801:196 План (чертеж, схема) земельного участка Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Раздел 3.2 Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090801:196 Сведения о характерных точках границы земельного участка Система координат: МСК-05 Зона № Номер точки Координаты Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 1 435473.69 1281965.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 2 435479.98 1281974.45 данные отсутствуют данные отсутствуют 3 435482.43 1281978.91 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 435488.4 1281990.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 5 435456.88 1282011 данные отсутствуют данные отсутствуют 6 435455.93 1282009.87 данные отсутствуют данные отсутствуют 7 435457 1282009 данные отсутствуют данные отсутствуют 8 435443.4 1281985.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 9 435442.3 1281983.55 данные отсутствуют данные отсутствуют

Раздел 4 Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090801:196 План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 40:04:090801:196/1 Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: Раздел 4 Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090801:196 План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 40:04:090801:196/2 Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Раздел 4.1 Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090801:196 Учетный номер части Площадь (м2) Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости 1 2 3 1 387 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Приказ Федерального агентства лесного хозяйства №324 Дзержинское лесничество№ 324от 13.04.2018, срок действия: 11.04.2019 2 3 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон№ 160от 24.02.2009, срок действия: 17.12.2020

Раздел 4.2 Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090801:196 Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка Учетный номер части: 1 Система координат: МСК-05 Зона № Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 1 435473.69 1281965.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 435488.4 1281990.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 5 435456.88 1282011 данные отсутствуют данные отсутствуют 6 435455.93 1282009.87 данные отсутствуют данные отсутствуют 7 435457 1282009 данные отсутствуют данные отсутствуют 10 435453.48 1282002.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 11 435458.05 1281995.72 данные отсутствуют данные отсутствуют 12 435484.24 1281982.33 данные отсутствуют данные отсутствуют 13 435475.06 1281967.5 данные отсутствуют данные отсутствуют 14 435473.86 1281968.11 данные отсутствуют данные отсутствуют 15 435472.83 1281966.06 данные отсутствуют данные отсутствуют Раздел 4.2 Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090801:196 Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка Учетный номер части: 2 Система координат: МСК-05 Зона № Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 1 435473.69 1281965.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 435488.4 1281990.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 5 435456.88 1282011 данные отсутствуют данные отсутствуют 6 435455.93 1282009.87 данные отсутствуют данные отсутствуют 7 435457 1282009 данные отсутствуют данные отсутствуют 10 435453.48 1282002.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 11 435458.05 1281995.72 данные отсутствуют данные отсутствуют 12 435484.24 1281982.33 данные отсутствуют данные отсутствуют 13 435475.06 1281967.5 данные отсутствуют данные отсутствуют 14 435473.86 1281968.11 данные отсутствуют данные отсутствуют 15 435472.83 1281966.06 данные отсутствуют данные отсутствуют Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:8 Номер кадастрового квартала: 40:04:090802 Дата присвоения кадастрового номера: 21.01.2002 Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н. Дзержинский, д. Тучнево, д. 40 Площадь: 1000 +/- 22кв. м Кадастровая стоимость, руб.: 303490 Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: данные отсутствуют Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: Раздел 1 Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:8 Категория земель: Земли населённых пунктов Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков: данные отсутствуют Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: данные отсутствуют Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: данные отсутствуют Раздел 1 Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:8 Условный номер земельного участка: данные отсутствуют Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: данные отсутствуют Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: данные отсутствуют Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют. Раздел 2 Сведения о зарегистрированных правах Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:8 1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Горячев Александр Сергеевич 2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 40:04:090802:8-40/104/2020-2 от 03.09.2020 3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 3.1.1. вид: Запрещение регистрации дата государственной регистрации: 31.03.2021 номер государственной регистрации: 40:04:090802:8-40/104/2021-4 срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не определено основание государственной регистрации: 'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации (pdf)' №794298049/7732 от 23.03.2021, Зюзинский отдел судебных приставов Главного Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве 3.1.2. вид: Запрещение регистрации дата государственной регистрации: 31.03.2021 номер государственной регистрации: 40:04:090802:8-40/104/2021-6 срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Не определено основание государственной регистрации: 'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации (pdf)' №794298321/7732 от 23.03.2021, Зюзинский отдел судебных приставов Главного Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:8 3.1.3. вид: Запрещение регистрации дата государственной регистрации: 31.03.2021 номер государственной регистрации: 40:04:090802:8-40/104/2021-5 срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не определено основание государственной регистрации: 'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации (pdf)' №794298471/7732 от 23.03.2021, Зюзинский отдел судебных приставов Главного Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве 4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано 5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют 6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют 7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют 8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: 9. Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: данные отсутствуют 10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют 11. Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: Раздел 3 Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:8 План (чертеж, схема) земельного участка Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: Раздел 3.2 Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:8 Сведения о характерных точках границы земельного участка Система координат: МСК-05 Зона № Номер точки Координаты Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 1 434745 1281878.7 данные отсутствуют данные отсутствуют 2 434762.2 1281889 данные отсутствуют данные отсутствуют 3 434732.9 1281930.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 434716.8 1281918.6 данные отсутствуют данные отсутствуют Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:69 Номер кадастрового квартала: 40:04:090802 Дата присвоения кадастрового номера: 30.10.2006 Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Дзержинский, д. Тучнево, около дома 7 Площадь: 634 +/- 18кв. м Кадастровая стоимость, руб.: 192412.66 Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: данные отсутствуют Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: Раздел 1 Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:69 Категория земель: Земли населённых пунктов Виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства Сведения о кадастровом инженере: Зубарев Илья Алексеевич №40-10-14 Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков: данные отсутствуют Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: данные отсутствуют Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: данные отсутствуют Раздел 1 Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:69 Условный номер земельного участка: данные отсутствуют Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: данные отсутствуют Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: данные отсутствуют Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования отсутствует. Раздел 2 Сведения о зарегистрированных правах Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:69 1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют 2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано 3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 3.1.1. вид: Аренда (в том числе, субаренда) дата государственной регистрации: 12.03.2007 номер государственной регистрации: 40-40-04/007/2007-518 срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Бусова Светлана Алексеевна основание государственной регистрации: 'Договор аренды земельного участка от 25.01.2007 г.№ 802' от 25.01.2007 4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано 5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют 6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют 7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют 8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: 9. Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: данные отсутствуют 10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют 11. Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: Раздел 3 Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:69 План (чертеж, схема) земельного участка Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: Раздел 3.1 Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:69 Описание местоположения границ земельного участка Номер п/п Номер точки Дирекционный угол Горизонтальное проложение, м Описание закрепления на местности Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков начальная конечная 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 2 1 1 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 3 2 3 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 4 3 4 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 5 4 5 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 6 5 6 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 7 6 7 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 8 7 8 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 9 8 9 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 10 9 10 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 11 10 12 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 12 12 1 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют Раздел 3.2 Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:69 Сведения о характерных точках границы земельного участка Система координат: СК кадастрового округа Зона № Номер точки Координаты Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 1 434856.55 1282055.05 данные отсутствуют 0.1 2 434851.72 1282065.54 данные отсутствуют 0.1 3 434845.67 1282078.77 данные отсутствуют 0.1 4 434818.19 1282066.11 данные отсутствуют 0.1 5 434835.18 1282051.89 данные отсутствуют 0.1 6 434835.05 1282053.21 данные отсутствуют 0.1 7 434835.24 1282053.44 данные отсутствуют 0.1 8 434839.05 1282050.21 данные отсутствуют 0.1 9 434839.28 1282050.02 данные отсутствуют 0.1 10 434839.09 1282049.79 данные отсутствуют 0.1 11 434838.45 1282049.15 данные отсутствуют 0.1 12 434841.52 1282046.59 данные отсутствуют 0.1 Раздел 4 Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:69 План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 40:04:090802:69/2 Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: Раздел 4 Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:69 План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 40:04:090802:69/3 Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: Раздел 4 Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:69 План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 40:04:090802:69/4 Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: Раздел 4.1 Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:69 Учетный номер части Площадь (м2) Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости 1 2 3 2 50.2 Иные ограничения (обременения) прав, 0, Заявка№ 4/06-2924от 04.10.2006, Временные. Дата истечения срока действия временного характера - 21.12.2013 3 360 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 40.04.2.285, Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"№ №160от 24.02.2009 4 225 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 40.04.2.290, Приказ Федерального агентства лесного хозяйства №324 Дзержинское лесничество№ 324от 13.04.2018 Раздел 4.2 Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:69 Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка Учетный номер части: 2 Система координат: СК кадастрового округа Зона № Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 1 434856.55 1282055.05 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 434818.19 1282066.11 данные отсутствуют 0.1 5 434835.18 1282051.89 данные отсутствуют 0.1 5 434835.18 1282051.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 6 434835.05 1282053.21 данные отсутствуют 0.1 6 434835.05 1282053.21 данные отсутствуют данные отсутствуют 7 434835.24 1282053.44 данные отсутствуют 0.1 7 434835.24 1282053.44 данные отсутствуют данные отсутствуют 8 434839.05 1282050.21 данные отсутствуют 0.1 8 434839.05 1282050.21 данные отсутствуют данные отсутствуют 9 434839.28 1282050.02 данные отсутствуют 0.1 9 434839.28 1282050.02 данные отсутствуют данные отсутствуют 10 434839.09 1282049.79 данные отсутствуют 0.1 10 434839.09 1282049.79 данные отсутствуют данные отсутствуют 11 434838.45 1282049.15 данные отсутствуют 0.1 11 434838.45 1282049.15 данные отсутствуют данные отсутствуют Раздел 4.2 Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:69 Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 12 434841.52 1282046.59 данные отсутствуют 0.1 12 434841.52 1282046.59 данные отсутствуют данные отсутствуют 13 434826.7 1282068.6 данные отсутствуют 0.3 14 434828.2 1282069.8 данные отсутствуют 0.3 15 434849.7 1282055.8 данные отсутствуют 0.3 16 434848.2 1282054.4 данные отсутствуют 0.3 17 434830.61 1282071.83 данные отсутствуют данные отсутствуют 18 434848.01 1282057.22 данные отсутствуют 0.5 19 434852.51 1282052.77 данные отсутствуют данные отсутствуют 20 434822.22 1282062.75 данные отсутствуют данные отсутствуют 21 434828.15 1282065.96 данные отсутствуют данные отсутствуют 22 434847 1282053.6 данные отсутствуют данные отсутствуют 23 434854.55 1282059.38 данные отсутствуют данные отсутствуют Раздел 4.2 Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:69 Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка Учетный номер части: 3 Система координат: СК кадастрового округа Зона № Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 1 434856.55 1282055.05 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 434818.19 1282066.11 данные отсутствуют 0.1 5 434835.18 1282051.89 данные отсутствуют 0.1 5 434835.18 1282051.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 6 434835.05 1282053.21 данные отсутствуют 0.1 6 434835.05 1282053.21 данные отсутствуют данные отсутствуют 7 434835.24 1282053.44 данные отсутствуют 0.1 7 434835.24 1282053.44 данные отсутствуют данные отсутствуют 8 434839.05 1282050.21 данные отсутствуют 0.1 8 434839.05 1282050.21 данные отсутствуют данные отсутствуют 9 434839.28 1282050.02 данные отсутствуют 0.1 9 434839.28 1282050.02 данные отсутствуют данные отсутствуют 10 434839.09 1282049.79 данные отсутствуют 0.1 10 434839.09 1282049.79 данные отсутствуют данные отсутствуют 11 434838.45 1282049.15 данные отсутствуют 0.1 11 434838.45 1282049.15 данные отсутствуют данные отсутствуют Раздел 4.2 Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:69 Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 12 434841.52 1282046.59 данные отсутствуют 0.1 12 434841.52 1282046.59 данные отсутствуют данные отсутствуют 13 434826.7 1282068.6 данные отсутствуют 0.3 14 434828.2 1282069.8 данные отсутствуют 0.3 15 434849.7 1282055.8 данные отсутствуют 0.3 16 434848.2 1282054.4 данные отсутствуют 0.3 17 434830.61 1282071.83 данные отсутствуют данные отсутствуют 18 434848.01 1282057.22 данные отсутствуют 0.5 19 434852.51 1282052.77 данные отсутствуют данные отсутствуют 20 434822.22 1282062.75 данные отсутствуют данные отсутствуют 21 434828.15 1282065.96 данные отсутствуют данные отсутствуют 22 434847 1282053.6 данные отсутствуют данные отсутствуют 23 434854.55 1282059.38 данные отсутствуют данные отсутствуют Раздел 4.2 Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:69 Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка Учетный номер части: 4 Система координат: СК кадастрового округа Зона № Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 1 434856.55 1282055.05 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 434818.19 1282066.11 данные отсутствуют 0.1 5 434835.18 1282051.89 данные отсутствуют 0.1 5 434835.18 1282051.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 6 434835.05 1282053.21 данные отсутствуют 0.1 6 434835.05 1282053.21 данные отсутствуют данные отсутствуют 7 434835.24 1282053.44 данные отсутствуют 0.1 7 434835.24 1282053.44 данные отсутствуют данные отсутствуют 8 434839.05 1282050.21 данные отсутствуют 0.1 8 434839.05 1282050.21 данные отсутствуют данные отсутствуют 9 434839.28 1282050.02 данные отсутствуют 0.1 9 434839.28 1282050.02 данные отсутствуют данные отсутствуют 10 434839.09 1282049.79 данные отсутствуют 0.1 10 434839.09 1282049.79 данные отсутствуют данные отсутствуют 11 434838.45 1282049.15 данные отсутствуют 0.1 11 434838.45 1282049.15 данные отсутствуют данные отсутствуют Раздел 4.2 Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 27.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090802:69 Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 12 434841.52 1282046.59 данные отсутствуют 0.1 12 434841.52 1282046.59 данные отсутствуют данные отсутствуют 13 434826.7 1282068.6 данные отсутствуют 0.3 14 434828.2 1282069.8 данные отсутствуют 0.3 15 434849.7 1282055.8 данные отсутствуют 0.3 16 434848.2 1282054.4 данные отсутствуют 0.3 17 434830.61 1282071.83 данные отсутствуют данные отсутствуют 18 434848.01 1282057.22 данные отсутствуют 0.5 19 434852.51 1282052.77 данные отсутствуют данные отсутствуют 20 434822.22 1282062.75 данные отсутствуют данные отсутствуют 21 434828.15 1282065.96 данные отсутствуют данные отсутствуют 22 434847 1282053.6 данные отсутствуют данные отсутствуют 23 434854.55 1282059.38 данные отсутствуют данные отсутствуют Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 29.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090901:276 Номер кадастрового квартала: 40:04:090901 Дата присвоения кадастрового номера: 04.10.2019 Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 40-40/001-40/001/075/2019-1164 Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Дзержинский, д. Железцово, д. 43 Площадь: 294 +/- 3.43кв. м Кадастровая стоимость, руб.: 82278.84 Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: 40:04:090901:22 Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: Раздел 1 Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 29.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090901:276 Категория земель: Земли населённых пунктов Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства Сведения о кадастровом инженере: Кузина Елена Владимировна №40-10-51 Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков: данные отсутствуют Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: данные отсутствуют Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: данные отсутствуют Раздел 1 Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 29.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090901:276 Условный номер земельного участка: данные отсутствуют Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: данные отсутствуют Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: данные отсутствуют Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют. Раздел 2 Сведения о зарегистрированных правах Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 29.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090901:276 1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Солдатенкова Татьяна Никитична 2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 40:04:090901:276-40/004/2019-1 от 04.10.2019 3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано 5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют 6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют 7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют 8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: 9. Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: данные отсутствуют 10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют 11. Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: Раздел 3 Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 29.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090901:276 План (чертеж, схема) земельного участка Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: Раздел 3.2 Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 29.08.2021 № **/****/********* Кадастровый номер: 40:04:090901:276 Сведения о характерных точках границы земельного участка Система координат: МСК-05 Зона № Номер точки Координаты Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 1 434455.56 1279613.43 данные отсутствуют данные отсутствуют 2 434456.99 1279615.53 данные отсутствуют данные отсутствуют 3 434450.03 1279621.23 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 434419.04 1279651.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 5 434404.9 1279665.09 данные отсутствуют данные отсутствуют 6 434401.02 1279662.84 данные отсутствуют данные отсутствуют 7 434416.5 1279647 данные отсутствуют данные отсутствуют 8 434430 1279634.13 данные отсутствуют данные отсутствуют 9 434439.9 1279626.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 10 434448.09 1279619.64 данные отсутствуют данные отсутствуют ФГИС ЕГРН полное наименование органа регистрации прав Раздел 1 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о характеристиках объекта недвижимости На основании запроса от 01.12.2021 г., поступившего на рассмотрение 15.12.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости: Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438277580 Кадастровый номер: 40:04:090901:273 Номер кадастрового квартала: 40:04:090901 Дата присвоения кадастрового номера: 04.10.2019 Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 40-40/001-40/001/075/2019-1161 Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Дзержинский, д. Железцово Площадь: 229 +/- 3.03кв. м Кадастровая стоимость, руб.: 64087.94 Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: 40:04:090901:22 Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 1 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438277580 Кадастровый номер: 40:04:090901:273 Категория земель: Земли населённых пунктов Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства Сведения о кадастровом инженере: Кузина Елена Владимировна №40-10-51 Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков: данные отсутствуют Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: данные отсутствуют Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: данные отсутствуют Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 1 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438277580 Кадастровый номер: 40:04:090901:273 Условный номер земельного участка: данные отсутствуют Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: данные отсутствуют Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: данные отсутствуют Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Получатель выписки: Кобзарев Виктор Александрович Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 2 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о зарегистрированных правах Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438277580 Кадастровый номер: 40:04:090901:273 1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Шутая Надежда Александровна 2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 40:04:090901:273-40/004/2019-1 от 04.10.2019 3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано 5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют 6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют 7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют 8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: 9. Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: данные отсутствуют 10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют 11. Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 3 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438277580 Кадастровый номер: 40:04:090901:273 План (чертеж, схема) земельного участка Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 3.2 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438277580 Кадастровый номер: 40:04:090901:273 Сведения о характерных точках границы земельного участка Система координат: МСК-05 Зона № Номер точки Координаты Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 1 434489.92 1279603.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 2 434496.06 1279610.82 данные отсутствуют данные отсутствуют 3 434477.29 1279626.8 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 434471.06 1279619.92 данные отсутствуют данные отсутствуют Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 4 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438277580 Кадастровый номер: 40:04:090901:273 План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 40:04:090901:273/1 Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 4 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438277580 Кадастровый номер: 40:04:090901:273 План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 40:04:090901:273/2 Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 4.1 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438277580 Кадастровый номер: 40:04:090901:273 Учетный номер части Площадь (м2) Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости 1 2 3 1 19 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000, срок действия: 24.09.2019 2 17 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009, срок действия: 28.10.2020 Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 4.2 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438277580 Кадастровый номер: 40:04:090901:273 Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка Учетный номер части: 1 Система координат: МСК-05 Зона № Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 1 434489.92 1279603.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 3 434477.29 1279626.8 данные отсутствуют данные отсутствуют 3 434477.29 1279626.8 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 434471.06 1279619.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 434471.06 1279619.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 5 434478.77 1279625.54 данные отсутствуют данные отсутствуют 6 434472.74 1279618.49 данные отсутствуют данные отсутствуют 7 434491.15 1279605.26 данные отсутствуют данные отсутствуют 8 434482.25 1279610.39 данные отсутствуют данные отсутствуют 9 434477.63 1279626.51 данные отсутствуют данные отсутствуют 10 434471.94 1279619.17 данные отсутствуют данные отсутствуют Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 4.2 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438277580 Кадастровый номер: 40:04:090901:273 Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка Учетный номер части: 2 Система координат: МСК-05 Зона № Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 1 434489.92 1279603.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 3 434477.29 1279626.8 данные отсутствуют данные отсутствуют 3 434477.29 1279626.8 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 434471.06 1279619.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 434471.06 1279619.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 5 434478.77 1279625.54 данные отсутствуют данные отсутствуют 6 434472.74 1279618.49 данные отсутствуют данные отсутствуют 7 434491.15 1279605.26 данные отсутствуют данные отсутствуют 8 434482.25 1279610.39 данные отсутствуют данные отсутствуют 9 434477.63 1279626.51 данные отсутствуют данные отсутствуют 10 434471.94 1279619.17 данные отсутствуют данные отсутствуют Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. ФГИС ЕГРН полное наименование органа регистрации прав Раздел 1 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о характеристиках объекта недвижимости На основании запроса от 01.12.2021 г., поступившего на рассмотрение 15.12.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости: Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438290531 Кадастровый номер: 40:04:090901:274 Номер кадастрового квартала: 40:04:090901 Дата присвоения кадастрового номера: 04.10.2019 Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 40-40/001-40/001/075/2019-1163 Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Дзержинский, д. Железцово Площадь: 426 +/- 4.14кв. м Кадастровая стоимость, руб.: 119220.36 Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: 40:04:090901:22 Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 1 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438290531 Кадастровый номер: 40:04:090901:274 Категория земель: Земли населённых пунктов Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства Сведения о кадастровом инженере: Кузина Елена Владимировна №40-10-51 Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков: данные отсутствуют Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: данные отсутствуют Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: данные отсутствуют Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 1 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о характеристиках объекта недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438290531 Кадастровый номер: 40:04:090901:274 Условный номер земельного участка: данные отсутствуют Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: данные отсутствуют Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: данные отсутствуют Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: данные отсутствуют Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Получатель выписки: Кобзарев Виктор Александрович Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 2 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о зарегистрированных правах Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438290531 Кадастровый номер: 40:04:090901:274 1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Солдатенкова Татьяна Никитична 2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 40:04:090901:274-40/004/2019-1 от 04.10.2019 3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано 5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют 6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют 7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют 8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: 9. Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: данные отсутствуют 10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют 11. Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 3 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438290531 Кадастровый номер: 40:04:090901:274 План (чертеж, схема) земельного участка Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 3.2 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438290531 Кадастровый номер: 40:04:090901:274 Сведения о характерных точках границы земельного участка Система координат: МСК-05 Зона № Номер точки Координаты Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 1 434479.23 1279591.74 данные отсутствуют данные отсутствуют 2 434489.92 1279603.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 3 434471.06 1279619.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 434458.8 1279606.41 данные отсутствуют данные отсутствуют 5 434463.12 1279603.53 данные отсутствуют данные отсутствуют 6 434466.78 1279600.85 данные отсутствуют данные отсутствуют Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 4 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438290531 Кадастровый номер: 40:04:090901:274 План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 40:04:090901:274/1 Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 4 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438290531 Кадастровый номер: 40:04:090901:274 План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 40:04:090901:274/2 Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 4.1 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438290531 Кадастровый номер: 40:04:090901:274 Учетный номер части Площадь (м2) Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости 1 2 3 1 45 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000, срок действия: 24.09.2019 2 133 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009, срок действия: 28.10.2020 Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 4.2 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438290531 Кадастровый номер: 40:04:090901:274 Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка Учетный номер части: 1 Система координат: МСК-05 Зона № Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 2 434489.92 1279603.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 3 434471.06 1279619.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 3 434471.06 1279619.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 434458.8 1279606.41 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 434458.8 1279606.41 данные отсутствуют данные отсутствуют 7 434472.74 1279618.49 данные отсутствуют данные отсутствуют 8 434461.1 1279604.88 данные отсутствуют данные отсутствуют 9 434488.05 1279601.74 данные отсутствуют данные отсутствуют 10 434482.25 1279610.39 данные отсутствуют данные отсутствуют 11 434470.43 1279617.21 данные отсутствуют данные отсутствуют 12 434471.94 1279619.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 13 434460.85 1279605.04 данные отсутствуют данные отсутствуют 14 434467.57 1279613.55 данные отсутствуют данные отсутствуют Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П. Раздел 4.2 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 15.12.2021 № 99/2021/438290531 Кадастровый номер: 40:04:090901:274 Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка Учетный номер части: 2 Система координат: МСК-05 Зона № Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м X Y 1 2 3 4 5 2 434489.92 1279603.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 3 434471.06 1279619.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 3 434471.06 1279619.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 434458.8 1279606.41 данные отсутствуют данные отсутствуют 4 434458.8 1279606.41 данные отсутствуют данные отсутствуют 7 434472.74 1279618.49 данные отсутствуют данные отсутствуют 8 434461.1 1279604.88 данные отсутствуют данные отсутствуют 9 434488.05 1279601.74 данные отсутствуют данные отсутствуют 10 434482.25 1279610.39 данные отсутствуют данные отсутствуют 11 434470.43 1279617.21 данные отсутствуют данные отсутствуют 12 434471.94 1279619.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 13 434460.85 1279605.04 данные отсутствуют данные отсутствуют 14 434467.57 1279613.55 данные отсутствуют данные отсутствуют Государственный регистратор ФГИС ЕГРН полное наименование должности подпись инициалы, фамилия М.П.

### Приложение № 3

### Приложение № 4

# Footnotes

Письмо от администрации МО СП «Село Дворцы» (приложение №3)

Письмо от администрации Дзержинского района (приложение №4)

Постановление Губернатора Калужской области от 11 апреля 2005 г. № 131 «О мерах по усилению охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса в 2005 году».