УТВЕРЖДЕНО решением Поселкового собрания «Муниципальное образование «Городское поселение «Посёлок Товарково» Дзержинского муниципального района Калужской области № ____________ от ____________

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

«Муниципальное образование

«Городское поселение «Поселок Товарково»

Дзержинского  муниципального района

Калужской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие положения

1. В Уставе муниципального образования «Городское поселение «Поселок «Товарково» Дзержинского  муниципального района Калужской области, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Уставом Калужской области и областными законами, установлен порядок организации местного самоуправления на территории поселения. Устав принят постановлением Поселкового собрания  муниципального образования «Городское поселение «Посёлок Товарково»  Дзержинского муниципального района Калужской области от 04 ноября 1997 года № 523 и зарегистрирован Управлением юстиции Калужской области 25 марта 1998 года (регистрационный № 12). Официальное наименование поселения: «Муниципальное образование «Городское поселение «Посёлок Товарково» Дзержинского муниципального района Калужской области. Сокращенное название поселения: МО «Городское поселение «Посёлок Товарково».

2. Территориальное планирование МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» осуществляется посредством разработки и утверждения генерального плана «Муниципальное образование «Городское поселение «Посёлок Товарково» Дзержинского муниципального района Калужской области и внесения в него изменений.

Разработка проекта генерального плана проводится согласно следующим документам:

- Техническое задание от 10 декабря 2012 года № 0137300000112000166-1 – «МЗ» на разработку генерального плана «Муниципальное образование «Городское поселение «Посёлок Товарково» Дзержинского муниципального района Калужской области».

3. Генеральный план МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» выполнен в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с действующим Федеральным законодательством, в том числе кодексами с изменениями на текущий год и Градостроительным кодексом  от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ в редакции от 05 апреля 2013 с  изменениями и  дополнениями, вступающими в силу с 01июля 2013 года, и  редакции от 29 ноября 2012 года № 314, федеральными законами, правилами и нормами СанПиН; с Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, в том числе Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» от  30 января 2012 года № 19, областными законами Калужской области, постановлениями Правительства Калужской области, региональными нормативами градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населённых пунктов калужской области» в редакции Постановлений Правительства Калужской области от 13.11.2012 №  566,  положениями и рекомендациями СНиП, и иными документами в области технического регулирования, действующими на территории Российской Федерации и Калужской области по состоянию на 2013 год и не противоречащих Федеральным законам.

4. Генеральный план МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» разработан в соответствии с целями и задачами развития, сформулированными в постановлениях и документах государственного планирования, социально-экономических программах для развития Калужской области, МО «Дзержинский муниципальный район», в Схеме территориального планирования Дзержинского муниципального района.

5. При разработке Генерального плана МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» были учтены данные паспорта МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» Дзержинского муниципального района Калужской области за 2010 год, программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Городское поселение «Посёлок Товарково» на 2012-2020 годы», программы «Укрепление пожарной безопасности на территории городского поселения «Посёлок Товарково»  на 2011-2013 годы, программы «Благоустройство территории городского поселения «Посёлок Товарково»  на 2010-2015 г.г., программы «Проведение в 2011-2013г.г. капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных  на территории городского поселения «Посёлок Товарково», основные положения проекта программы «Социально-экономического развития МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» и других проектов - муниципальных программ МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» на 2013-2023г.г.  годы» и др.

6. Проведён анализ проектной документации, выполненной на территорию в границах данного проектирования.

7. В генеральном плане МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Мероприятия генерального плана «Муниципальное образование «Городское поселение «Посёлок Товарково» рассчитаны на реализацию по срокам:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана «Муниципальное образование «Городское поселение «Посёлок Товарково», – 2024 год;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана «Муниципальное образование  «Городское поселение «Посёлок Товарково», – 2034 год;

9. Проектные решения генерального плана «Муниципальное образование «Городское поселение «Посёлок Товарково» на расчетный срок являются основанием для разработки документации:

- градостроительного зонирования территории МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»;

- планировки территории МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»;

- отраслевых схем размещения отдельных видов строительства;

- развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, с выделением прогнозируемых крупных объектов капитального строительства;

- использования природных ресурсов;

- охраны окружающей среды - комплексных схем охраны природы и природопользования;

- подготовке предложений по разграничению земель по формам собственности на соответствующих территориях Российской Федерации;

- образованию новых и упорядочение существующих объектов землеустройства, межеванию объектов землеустройства;

- предварительного согласования мест размещения объектов, определение предельных размеров земельных участков;

- отчуждения земельных участков и их изъятия для государственных и муниципальных нужд;

- правил землепользования и застройки МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково»;

- комплексного решения вопросов социально-экономического развития.

10. Генеральный план реализуется в границах «Муниципальное образование  «Городское поселение «Посёлок Товарково» с учётом развития прилегающей территории смежных муниципальных образований, интересов муниципального образования «Дзержинский муниципальный район» Калужской области, субъекта Российской Федерации – Калужской области, согласно федеральному закону № 190-ФЗ ст. 26 п. 5.

11. Реализация генерального плана МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» состоится на основании плана реализации, утверждаемого Поселковым собранием  «Муниципальное образование «Городское поселение «Посёлок Товарково» в соответствии с разработанным в муниципалитете Положением об утверждении генерального плана МО «Городское поселение «Посёлок Товарково».

12. План реализации территориального планирования - генерального плана МО «Городское поселение «Посёлок Товарково», является основанием для разработки и принятия адресных программ капитальных вложений.

13. Материалы генерального плана составляют базовую основу для организации мониторинга территории МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково».

14. Границы территории МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» были определены на основании схемы территориального развития муниципального образования «Дзержинский муниципальный район», приказов Комитетов по земельным ресурсам и землеустройству по Калужской области от 15.08.2001г. № 43-П, от 28.08.2001г. № 46-П, материалов делимитации границ, выполненных ООО «Калужское землеустроительное и проектно-изыскательское предприятие» в 2003 году.

15. Границы всех видов зон, территорий и объектов в составе территориального планирования - генерального плана МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково», указанных на карте 2 том 1, часть 2, настоящего Проекта генерального плана МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково», установлены путем отображения их местоположения на схемах с точностью, соответствующей масштабу карты, на которой они отображены.

16. Проектирование велось на обновленном картографическом материале: ортофотопланы масштаба 1:2000, разрешение 0.54м 2008 года, переданным заказчиком, на магнитных носителях. Система координат местная.

17. На схемах, входящих в проект генерального плана, не отражена информация, входящая в «Перечень объектов местности и элементов содержания топографических карт и планов, запрещённых для открытого опубликования», утверждённого приказом Роскартографии от 14 декабря 2000 года пр. № 181 «Об утверждении и введении в действие Перечня объектов местности, запрещенных для открытого опубликования».

18. Для отображения современного использования территории была использована информация кадастра объектов недвижимости на 2013 год, предоставленная Росреестром Российской Федерации по Дзержинскому муниципальному району Калужской области.

1.2. Цели и задачи территориального планирования - генерального плана как стратегического документа

Целью генерального плана является обеспечение устойчивого развития МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» на первую очередь – десять лет, и на расчётный срок – двадцать лет. Территориальное планирование - генеральный план как документ включает перечень мероприятий, направленных как на сохранение индивидуального облика поселения, так и по модернизации, созданию благоприятной среды.

Устойчивое развитие всего МО «Городское поселение «Посёлок Товарково», предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, введение современных методов организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды.

Цель устойчивого развития градостроительной системы - сохранение и приумножение всех ресурсов, в том числе природной среды, для будущих поколений.

В решение основных задач входит:

- Формирование комплекса мероприятий направленных на развитие архитектурно-пространственной среды МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» с учётом природного и антропогенного каркасов.

- Определение функциональных зон (зонирование территорий) в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, для регламентирования градостроительной деятельности.

- Организация инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с развитием территории и современным уровнем благоустройства. Формирование градостроительного, транспортного каркаса направлено на повышение связности основных элементов городского поселения, как внутри, так и с системой расселения района. Обеспечение комфорта и безопасности инженерно-транспортного обслуживания населения.

- Определение развития системы инженерного обеспечения в соответствии с потребностями прогнозируемого развития и освоения территории.

- Выявление приоритетных направлений развития промышленности с учётом тенденций экономического развития поселка и обеспечения рабочими местами жителей.

- Улучшение природного экологического состояния городского поселения. Освоение земель при перераспределении функций, с включением планировочных мероприятий по экологически безопасному развитию территорий.

- Проведение программ по развитию системы зеленых насаждений общего пользования.

- Обеспечение в соответствии современным требованиям и нормативным документам предприятиями социального обслуживания населения.

- Обеспечение градостроительными мероприятиями комфортной и безопасной среды для группы населения с ограниченными возможностями.

- Организация системы центров обслуживания населения.

- Формирование системы спортивно-оздоровительных учреждений с учётом потребности населения в ежедневном использовании.

- Выделение территорий для организации жилищного строительства, производства, бизнеса, торговли, туризма, отдыха и других функций.

- Разработка мероприятий по охране природного наследия; по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству.

- Разработка мероприятий по охране культурного наследия.

- Разработка мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктур с последующим на этой базе выделением и формированием участков под строительство.

- Обеспечение учёта и выполнения интересов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации - Калужской области, муниципального образования «Дзержинский муниципальный район» Калужской области.

При разработке генерального плана МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» учитывались его территориально-пространственное положение и связи в системе расселения.

Предполагается увеличение числа жителей до 16 тыс. человек (постоянного населения) на расчётный срок. В настоящее время стоит задача обеспечения жителей муниципального образования благоустроенным жильём. На территории муниципального образования должны быть выделены зоны для нового капитального строительства. Новая застройка преимущественно останется малоэтажной.

Включение с севера новых земель в границы поселения позволит выделить  участки для возведения  кварталов с коттеджной застройкой. Создание новых кварталов позволит выделить участки для улучшения жилищных условий существующего населения и привлечения миграционного потока жителей - потенциальных работников для местных производств.

Для организации новых рабочих мест даны рекомендации предпочтительных производств.

В задачи территориального планирования входит решение проблем, связанных с транспортной доступностью с областным и районным центрами. Формирование предприятий социального обслуживания предлагается провести комплексно, в соответствии с нормативными документами. Для нужд функционирования муниципального образования предполагается создание сети учреждений: детских, первой медицинской помощи, аптек, связи – в соответствии с зонами пешеходной доступности в новых и сложившихся кварталах. В связи с тем, что районный центр г.Кондрово находится в 30 минутах езды на общественном транспорте (областной центр - город Калуга в пределах 60 минут) жители могут посещать административные и социально необходимые учреждения.  При этом, за счёт рационально спланированного транспортного обслуживания,   гарантируется минимальное время по транспортной доступности населения до учреждений, обеспечивающих население услугами социального профиля, возложенными на него согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В том числе размещение учреждений для социально незащищённых групп населения. Задача – организация  комфортного муниципального транспортного обслуживания всех групп населения, включая и людей с ограниченными возможностями.

В задачи входят разработка предложения для составления пакета документов:

- по определению зон охраны и режимов охраны, для взятых под охрану государством памятников истории и культуры

- разработка предложений по определению статуса вновь выявленных объектов культурного наследия.

Мероприятия генерального плана сгруппированы по времени реализации.

ГЛАВА 2

Цели и задачи территориального планирования МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»

2.1 Цели территориального планирования МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»

Территориальное планирование МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» осуществляется в соответствии с целями развития МО «Городское поселение «Посёлок Товарково», установленными в документах планирования социально-экономического развития МО «Городское поселение «Посёлок Товарково».

В соответствии с ними основными целями развития МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» являются:

- стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»;

- сохранение историко-культурного наследия и особо ценных объектов природы;

- формирование МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» как территории, имеющей рационально сбалансированную экономику с многофункциональным направлением развития, обеспечивающим высокое качество среды жизнедеятельности и производства.

Территориальное планирование МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» направлено на определение функционального назначения территорий МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково»;

- повышения качества жилой среды;

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечения учета интересов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации – Калужской области, интересов жителей МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» и их объединений, интересов муниципального образования «Дзержинский муниципальный район» Калужской области.

Территориальное планирование МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» базируется на следующих принципах социально-экономического развития:

- рост общей численности населения МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» с последующей стабилизацией на расчетный срок - и в прогнозируемый период генерального плана должен произойти к 2024 году – 17 тыс. человек, в том числе постоянного населения – 15 тыс., к 2034 году – 18 тыс. человек, в том числе постоянного населения – 16 тыс. человек. Увеличение должно произойти за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и в большей степени - миграционного прироста, определяющегося заселением нового жилого района малоэтажной застройки  для жителей с постоянной регистрацией;

- повышение качества жизни жителей МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» по обеспечению жителей МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» жилищным фондом (для постоянно проживающих, зарегистрированных) к 2024 году - 25 м2, к 2034 году в размере не менее 30 м2, общей площади на человека (в соответствии с положениями материалов территориального планирования района);

- увеличение количества учреждений социальной сферы до нормативного уровня Российской Федерации;

- стабильное развитие экономики МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково», увеличение объемов производства;

- производство годового валового регионального продукта и объема привлекаемых инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на расчетный срок генерального плана МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» не менее чем в 1,5 раза;

- сохранение и развитие многофункционального профиля экономики МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково», как основы его устойчивого развития: промышленность, транспорт, туризм, коммерческо-деловая сфера: финансы, оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, с приоритетным развитием объектов, прежде всего инновационных видов деятельности, наиболее эффективно использующих потенциал МО «Городское поселение «Посёлок Товарково», с постепенной диверсификацией к 2034 году структуры экономики в сторону повышения значения сферы оказания коммерческих услуг как для населения МО «Городское поселение «Посёлок Товарково», так и для функционирования и развития рынка;

- обеспечение потребностей экономики МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» в рабочей силе на основе сочетания использования трудовых ресурсов населения МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» и временных трудовых мигрантов, с учетом повышения производительности труда в основных отраслях экономики и предприятиях малого бизнеса МО «Городское поселение «Посёлок Товарково», создание благоприятных условий для функционирования и развития объектов федерального значения, необходимых для осуществления установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами полномочий Российской Федерации;

- усиление потенциала и конкурентоспособности промышленного комплекса МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»   с другими поселениями за счет выбора рационального профилирования производств, высокоразвитой транспортной инфраструктуры, обновления самих основных производственных фондов, ускоренного развития высокотехнологичных производств, комплексного обслуживания работников;

- расширение транспортного комплекса МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» с увеличением к концу расчётного периода 2034 году годового объема грузоперевозок не менее чем в 1,5 раза на основе комплексного развития всех видов внешнего транспорта, как комплексного транспортного узла со смежными муниципальными образованиями, а также связанных с ним экспедиторских, финансовых, логистических и страховых услуг;

- организация в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» отрасли туризма за счёт участка национального парка Угра (в части не противоречащей положению о национальном парке) и объектов для водного туризма – реки Угра;

- развитие медицинских услуг на базе существующих учреждений, с увеличением объема предоставляемых услуг до нормативных в соответствии с увеличением численности жителей;

- создание новых и реконструкция с модернизацией, общепрофильных и специализированных спортивных сооружений;

- увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания населения МО «Городское поселение «Посёлок Товарково», социального жилья, а также капитального ремонта жилищного фонда МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково»;

- содержание объектов культурного наследия в соответствии с нормативными требованиями.

2.2 Задачи территориального планирования МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково»

2.2.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-

планировочной структуры

а. Сохранение многообразия среды МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково», сочетающей различные типы сложившейся урбанизированной территории  и введение новых объектов капитального строительства с учётом ландшафта.

б. Обеспечение возможностей территориального размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами развития экономики МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» в составе документов государственного планирования социально-экономического развития на расчетный срок генерального плана МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково», на основе градостроительного освоения под застройку новых, ранее не застроенных территорий и с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий.

в. Формирование территорий для осуществления полномочий местного значения в части осуществления жилищного строительства, строительства объектов социального и бытового обслуживания населения, объектов досуга и культуры, объектов физической культуры и массового спорта, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий местного значения.

г. Оптимизации функционального использования в соответствии с рентным потенциалом указанных территорий.

д. Формирование территории с определением границ в соответствии с существующим фактическим использованием и прогнозируемым её развитием.

е. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий компактного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения: полноценных, отвечающих современным требованиям функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития, расположенных и вновь размещаемых объектов капитального строительства.

ж. Развитие и преобразование функциональной структуры МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономики поселения.

з. Установление функциональных зон:

- в соответствии с природными условиями;

- с учётом существующего размещения объектов и фактического использования территории;

- с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития основных отраслей экономики: промышленности, коммерческо-деловой сферы, внешнего транспорта, туризма и отдыха;

- в соответствии с планируемым использованием территории – направлениями развития экономики поселения, возможностью  диверсификации  производственной сферы;

- с учётом экологической ситуации и необходимыми природоохранными мероприятиями;

- в соответствии с планируемым использованием территории – прогнозируемой модернизации социальной среды и развитием сферы обслуживания;

и. Сохранение планировочной концепции предшествующих проектов планировок, по созданию центра посёлка с компактной среднеэтажной застройкой, включающей жильё эконом класса и общественно-деловых учреждений.

к. Обеспечение выделения территорий и отдельных участков для строительства жилых групп малоэтажных зданий для организации жилья эконом класса.

л. Существенное повышение эффективности использования жилых зон с повышением качества среды ранее освоенных территорий путем

- комплексной реконструкции жилых территорий с повышением плотности застройки, в пределах нормативных требований, и заменой аварийных строений.

- нового жилищного строительства кварталов с застройкой средней этажности на выделенных ранее территориях;

м. Формирование общественного центра, как общественно-деловой зоны с  торговыми учреждениями и  центром комплексных  услуг для МО «Городское поселение «Посёлок Товарково».

н. развития структуры социальной сферы согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и нормативно- правовым актам, определяющих номенклатуру учреждений и радиусы обслуживания;

о. Сохранение свободных пространств с участками природных комплексов между антропогенными элементами при градостроительном освоении новой территории под застройку.

п. Организация системы зеленых насаждений общего пользования с ведением парковых массивов на территориях, прилегающих к жилым группам:

р. обеспечения дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной инфраструктуры;

с. Обеспечение реализации, в процессе социально-экономического развития поселения, стратегии использования внешнего транспорта. Формирование в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» локального транспортного узла терминального и складского хозяйства, систем информационного, телекоммуникационного и страхового сопровождения грузов. Максимально возможное раскрытие потенциала транспортного узла МО «Городское поселение «Посёлок Товарково», сохранение и увеличение его роли в качестве коммуникационного элемента единого крупного промышленного комплекса;

т. Обеспечение выделения необходимых территорий для развития объектов различных видов внешнего транспорта с учетом прогнозируемого на расчетный срок генеральным планом МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» роста грузооборота всеми видами внешнего транспорта не менее в 1,5 раза.

2.2.2. Задачи по обеспечению интересов Российской Федерации при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»

1. Обеспечение выполнения на территории МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» полномочий Российской Федерации на основе функционирования и развития существующих, а также размещения новых объектов, в том числе:

а. в сфере транспорта – (размещение объектов транспортной инфраструктуры): участок железной дороги Калуга-Вязьма;

б. в сфере природопользования - (организация сохранения и функционирования объектов природного комплекса): национального  природного парка «Угра», лесов;

в. иных объектов федерального значения: отделение связи, пункт ГО, объекты охраны правопорядка, пенитенциарных учреждений

г. в сфере инженерных сооружений – размещение объектов инженерной инфраструктуры – газопровод;

2. В соответствии с полномочиями, задачами поселкового собрания и администрации МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково», являются решения вопросов в части резервирования земель под строительство, согласования отвода земельных участков, участие в мероприятиях по охране и сохранению лесов.

2.2.3 Задачи по обеспечению интересов субъекта Российской Федерации Калужской области при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»

1. Обеспечение выполнения на территории МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» полномочий субъекта Российской Федерации на основе функционирования и развития существующих, а также размещения новых объектов регионального уровня.

2. В соответствии с полномочиями, задачами поселкового собрания и администрации МО «Городское поселение «Посёлок Товарково», являются решения вопросов в части резервирования земель под строительство, согласования отвода земельных участков на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия, участие в мероприятиях по их охране и сохранению.

2.2.4. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

1. Внешний транспорт

а. Обеспечение территории поселения рациональной схемой внешней коммуникационной структуры связи с другими районами области и г.Калугой.

б. Развитие транспортных связей МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» с другими населёнными пунктами района с организацией доставки грузов по кратчайшим путям.

в. Важными стратегическими задачами в развитии внешнего транспорта являются:

- оказание логистических сервисных услуг на основе сопутствующих операций и развития терминально-складских и дистрибутивных функций с комплексным развитием единой транспортной инфраструктуры внешних видов транспорта в северной части муниципального образования;

- рациональное размещение узлов и пунктов взаимодействия разных видов транспорта между собой;

- обеспечивающих движение транспортных грузовых потоков в обход жилых кварталов посёлка;

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры (улично-дорожная сеть, инженерные коммуникации, связь) для успешной работы терминально - логистических и складских комплексов.

г. Важнейшими задачами развития внешнего транспорта в части пассажирских перевозок являются:

- организация пассажирских связей в направлениях к другим населёнными пунктами района и МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»;

- обеспечение условий безопасности при использовании транспорта людьми с ограниченными возможностями.

2. Улично-дорожная сеть МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»

а. развитие улично-дорожной сети МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» с учетом прогнозируемого на расчетный срок генеральным планом МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» увеличения количества легковых автомобилей до среднего значения по району и городу Калуге – до 250 машин на 1тыс. жителей на 2024год, – до 400 машин на 1тыс. жителей на 2034 год;

б. создание полноценных магистральных связей, между участками массового жилищного строительства с центром МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» и местами приложения труда;

в. создание системы благоустроенных автостоянок площадью не менее 0,3 га при автостанции и магазинах;

ж. организация безопасности для передвижения пешеходов – людей с ограниченными возможностями при пересечении улиц, подходе к остановкам общественного транспорта и в районах проживания.

3. Задачи по развитию инженерной инфраструктуры

а. Водоснабжение:

строительство водозаборных сооружений для организации подачи требуемого объёмов технической и питьевой воды для нужд населения  и промышленных предприятий;

- реконструкция водоочистных сооружений, расположенных в посёлке с увеличением мощности;

- увеличение производительности системы - станций для обеспечения качества питьевой воды и надежности ее подачи, в том числе в периоды потребления воды в часы «пик» и при чрезвычайных ситуациях, с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства;

- реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства;

- сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды;

- организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом сложившейся застройки и нового участка застройки.

б. Водоотведение (канализация):

- реконструкция канализационных очистных сооружений с совершенствованием технологических процессов для выполнения нормативов по инженерному благоустройству территории;

- реконструкция и ремонт канализационных коллекторов, повышение надежности их работы за счет кольцевания;

- реконструкция действующих сетей и сооружений системы водоотведения в соответствии с увеличением нагрузки;

- обеспечение очистки поверхностного стока – сооружение системы дождевой канализации;

- решение вопроса сброса очищенных вод дождевой канализации с учётом нормативной базы;

в. Тепло- и электроснабжение:

- дальнейшее развитие системы тепло- и электроснабжения МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» с реконструкцией магистральных сетей;

- повышение надежности работы системы электроснабжения МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково», особенно его сформированных районов, с реконструкцией существующих электроподстанций и кабельных линий;

- широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и электрической энергии. Использование теплообменников;

- использование локальных источников для теплоснабжения малоэтажной застройки, зданий общественно-делового назначения;

- поэтапная прокладка кабельных линий электропередачи, проходящих в зонах жилой застройки и на вновь застраиваемой территории и при организации новых подстанций.

г. Газоснабжение:

- дальнейшее развитие системы газоснабжения МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» со строительством всех элементов сети. Газификация районов застройки с индивидуальным жилищным строительством: на выделенных под застройку участках и вновь присоединяемых к поселению территориях;

- реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения (ТЭЦ и индивидуальным котельным);

- обеспечение устойчивого давления газа у потребителей с поэтапным переводом подачи газа от системы низкого давления на систему среднего давления.

д. Связь и информатизация:

- формирование единого информационного пространства МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» с целью обеспечения устойчивого развития и повышения качества жизни населения МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» для удовлетворения потребностей населения МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» в информационных услугах, в том числе согласно требованиям ИТМ ГОиЧС;

- ускоренное развитие рынка современных универсальных услуг отрасли передача данных, телекоммуникационных услуг, сети Интернет, информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы отраслевых систем;

4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Общие задачи в сфере социального и культурно-бытового обслуживания

а. Удовлетворение потребности населения МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» в составе документов государственного планирования, социальных нормативов и норм, установленных Правительством Российской Федерации, Правительством Калужской области и других нормативных документов на основе развития сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания.

б. Достижение для всех жилых районов МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»  уровня обеспеченности жителей объектами социального и культурно-бытового обслуживания, соответствующего нормируемому социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду.

в. Обеспечение преемственности организации разработанной ранее и внедрённой в  поселении системы обслуживания населения в сфере образования, досуга жителей.

г. Обеспечение равных условий доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания для всех жителей МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково», включая людей с ограниченными возможностями.

д. Оптимизация размещения сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания на территории МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры, включающей достаточно удалённых от центра посёлка жилых образований.

е. Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества.

ж. Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания.

З. Обеспечение населения сетью объектов, имеющих культурно познавательное значение, для проведения досуга.

5. Молодёжная политика

а. Организация муниципального учреждения молодежной политики - многопрофильного центра с направлениями деятельности: информационное обеспечение молодежи, историко-патриотическое просвещение молодежи, профилактика асоциального поведения и употребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде, поддержка творческой и талантливой молодежи, организация и проведение культурно-массовых, молодежных мероприятий, комплексные меры по поддержке молодой семьи, работа со студенческой и профессионально обучающейся молодежью, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи, формирование толерантного сознания в молодежной среде.

б. Обеспечение муниципальных учреждений площадью исходя из норматива 25 м2 общей площади на 1000 человек населения.

6. Здравоохранение

а. Повышение эффективности работы системы здравоохранения с целью улучшения демографической ситуации, сохранения и укрепления здоровья населения на основе развития и расширения сети учреждений здравоохранения и повышения качества и количества предоставляемых ими медицинских услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих учреждений и отделений здравоохранения, с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов, в объемах, соответствующих действующим нормативам, в том числе новых типов учреждений здравоохранения, с учетом особенностей демографической структуры населения МО «Городское поселение «Посёлок Товарково».

б. Обеспечение возможности получения жителями муниципального образования специализированной медицинской помощи на уровне ЦРБ (центральной районной больницы), государственных и федеральных медицинских учреждений, передача данных о потребности в обслуживании населения в структуры района и области.

в. Развитие сети учреждений здравоохранения, учитывающих потребность жителей поселения, с доведением уровня обеспеченности населения МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» в расчете на 1000 жителей в соответствии с планируемыми показателями социального развития.

7. Объекты торговли и бытового обслуживания

а. Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в соответствии с государственными стандартами с учетом размещения предприятий потребительского рынка минимально гарантированного уровня в жилой застройке.

б. Размещение сети предприятий потребительского рынка на территории МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»в соответствии с принятыми уровнями обслуживания: поселение (с выделением уровня крупных сетевых и мелкооптовых объектов, расположенных за пределами застройки), населённый пункт-микрорайон-жилые группы.

в. Создание условий для развития крупных современных универсальных розничных предприятий потребительского рынка, торговых центров и торговых комплексов.

г. Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением до нормативного  в местах проживания сезонного населения.

8. Физкультура и спорт

Комплексное развитие физкультуры и спорта, направленное на создание оптимальных условий совершенствования спортивных достижений, на организацию условий для физического укрепления здоровья различных групп населения МО «Городское поселение «Посёлок Товарково».

а. Популяризация спортивных занятий среди детей и подростков, организация систематических занятий физкультурой и спортом, за счет развития массовых видов спорта с социально гарантированным уровнем обслуживания населения, приближенного к местам проживания населения МО «Городское поселение «Посёлок Товарково».

б. Размещение сети учреждений физкультуры и спорта на территории МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» в соответствии с принятыми уровнями обслуживания: населённый пункт- микрорайон- жилая группа.

в. Дальнейшее совершенствование и расширение сети объектов, в том числе для новых массовых видов спорта.

г. Формирование в составе спортивных объектов уровня МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» двух подсистем: общего типа и специализированный спорт высших достижений.

д. Обеспечение условий для развития специализированных спортивных сооружений для проведения соревнований.

е. Организация условий для развития объектов физкультуры и спорта для людей с ограниченными возможностями с учётом индивидуальных возможностей и достижения максимальной обеспеченности.

9. Культура и искусство

а. Обеспечение условий для развития духовного и культурного потенциала МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» путем развития и расширения сети учреждений культуры и искусства, повышения качества и количества предоставляемых услуг, сохранения культурно-исторического наследия. Реконструкция и модернизация существующих объектов, повышение технической оснащенности, строительства новых объектов, включая новые типы учреждений - многопрофильные центры культурно - досугового назначения, клубы по интересам, семейные, детские развлекательные комплексы и др.

б. Размещение сети учреждений культуры и искусства на территории в соответствии с принятыми уровнями обслуживания: населённый пункт -микрорайон.

в. Обеспечение условий для развития учреждений культуры и искусства федерального значения.

г. В результате изучения современного состояния объектов культурного наследия были выявлены следующие общие проблемы и задачи при использовании для их сохранения:

- разработка концепции сохранения и развития памятников и прилегающих территорий;

- определение у памятников четких границ их территории, с введением предмета охраны в документах на объекты;

- разработка исследования и составление проектов зон охраны и режимов, в связи с отсутствием у всех памятников, зон охраны и режимов их использования, устанавливаемых в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- составление структурированной информации о пользователях и собственниках объектов культурного наследия, о наличии охранных договоров, заключенных с ними;

- введение мониторинга эффективного контроля над состоянием памятников со стороны соответствующих органов охраны памятников;

- введение практики археологического надзора на территориях, предполагаемых в наличии артефактов.

10. Образование

а. Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» путем развития и расширения сети учреждений образования, проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом особенностей демографической структуры населения МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково».

б. Размещение сети учреждений дошкольного образования на территории МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»в соответствии с принятыми уровнями обслуживания: МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково», населённый пункт и микрорайон.

в. Формирование внешкольной образовательной сети, обеспечивающей возможность выбора учреждений различных специализаций и организационно-правовых форм.

11. Социальная защита населения МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково»

а. Организация содействия при реализации существующих, при введении новых социальных программ: государственных, районного и областного уровней, в том числе развития сети учреждений социальной защиты населения (повышения качества и количества, предоставляемых ими услуг группам населения, нуждающимся в социальной защите, содействия при строительстве новых объектов, в том числе новых типов учреждений).

б. Учёт потребности населения поселения при организации и развитии учреждений социальной защиты населения и предача данных в районный и областной центры:

- домов-интернатов малой вместимости (пансионатов) для граждан пожилого возраста и инвалидов;

- центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов;

- центров социальной помощи семье и детям;

в. Организация помощи при развитии услуг социального обслуживания населения МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково».

г. Оказание содействия при создании службы немедленного реагирования для оказания помощи пожилому населению.

12. Обслуживание населения МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» в сфере ритуальных услуг

а. Расширение площадки благоустройства существующего кладбища в соответствии с действующими законодательными, правовыми и нормативными экологическими, санитарно-гигиеническими и градостроительными требованиями.

б. Повышение качества инженерной подготовки и благоустройства территории кладбища для повторного погребения в родственные могилы по истечении кладбищенского периода.

в. Обеспечение доступа населения к услугам культа и создание условий для строительства культовых сооружений.

13. Ветеринарная помощь животным

Создание обслуживания и ветеринарной помощи животным с оказанием услуг по госпитализации и захоронению.

14. Жилищный фонд

а. Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда МО «Городское поселение «Посёлок Товарково», соответствующего стандартам, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении приумножения разнообразия жилой среды.

б. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей с доведением средней жилищной обеспеченности на одного зарегистрированного жителя на первую очередь реализации генерального плана МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» до 25 м2 с увеличением к 2034 году до 30м2

в. Обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для социально незащищенных слоев населения МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково».

г. Сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в том числе расселение ветхого и аварийного фонда.

д. Ликвидация коммунального заселения- общежития.

е. Развитие и увеличение доли блокированной и коттеджной застройки.

ж. Улучшение за счёт реконструкции и модернизации существующего жилищного фонда.

з. Компенсационное строительство (новых жилых домов) взамен сносимого малоэтажного жилого фонда в центральной зоне.

2.2.5. Задачи по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия

Обеспечение сохранения объектов культурного наследия на территории МО «Городское поселение «Посёлок Товарково», предметов градостроительной охраны, ценных средовых характеристик с возможностью проведения преобразований объектов недвижимости.

1. Сохранение ландшафтно-градостроительной уникальности МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково».

2. Учёт при реконструкции и новом строительстве ландшафтных особенностей территорий, соотношения рассредоточенных доминант к фоновой застройке; среднеэтажные характеристики.

2.2.6. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Организация мероприятий по обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности в настоящее время и на перспективу. Сохранение природных ресурсов и биосферы.

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

1. Сохранение природных условий на территории МО «Городское поселение «Посёлок Товарково», с соблюдением низкого уровня  загрязнения атмосферы, в том числе на участке национального парка «УГРА»

2. Максимальное сохранение зеленых насаждений всех видов пользования.

3. Достижение и поддержание нормативных показателей качества атмосферного воздуха.

4. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

5. Сохранение уникальности, репродуктивной способности и запасов водного бассейна.

6. Восстановление почв.

7.Законодательно-правовое обеспечение природоохранной деятельности с введением местных нормативных актов.

8. Учёт при хозяйственной деятельности в муниципальном образовании требований по сохранению представителей животного мира и организация мероприятий по охране.

2.2.7. Задачи по развитию зеленых насаждений

1. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования: парков, садов, скверов, уличного озеленения.

2. Формирование системы озелененных территорий в новом жилом районе.

3. Организация озеленения водоохранных зон водного объекта- р. Угра.

4. Организация озеленения санитарно-защитных зон предприятий, озеленение полос вдоль дорог и зон санитарной охраны вокруг объектов системы водоснабжения.

5. Обустройство части лесных зон, как территории для семейного отдыха со спортивными площадками широкой номенклатуры.

6. Усиление роли популяризации природоохранных мероприятий.

7. Организация рекреационной зоны вдоль  р. Угра, с учётом особенностей гидрологического режима реки, геоморфологии и гидрогеологических условий прибрежной территории

2.2.8. Задача по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду.

2. Организация мероприятий по снижению возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на водном объекте: паводках с затоплением части прибрежной территории.

2.2.9. Задачи по инженерной подготовке территории МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково»

1. Организация рельефа и отвод поверхностного стока.

2. Очистка водных объектов и благоустройство прилегающей территории.

3. Организация мероприятий по берегоукреплению и защите от наводнений.

4. Организация благоустройства прибрежной полосы.

2.2.10. Задачи по санитарной очистке территории МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково»

1. Снижение роста количества отходов за счёт модернизации производств.

2. Возврат в хозяйственный оборот максимального количества отходов.

3. Сведение к минимуму опасных компонентов в составе отходов, подвергаемых переработке.

4. Создание мощностей для высокотехнологичной переработки всей массы образующихся в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» твердых бытовых отходов.

5. Строительство площадки по сортировки мусора.

6. Обеспечение вывоза особо опасных бытовых и промышленных отходов.

7. Организация площадки для складирования снега с постановкой снегоплавильной камеры.

2.2.11. Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»

1. Координация действий исполнительных органов государственной власти по обеспечению реализации генерального плана МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково».

2. Законодательное обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» и природных ценностей в процессе реализации генерального плана МО «Городское поселение «Посёлок Товарково».

3. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в процессе градостроительного проектирования.

4. Контроль над соблюдением интересов МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково», при организации хозяйственной деятельности другими муниципальными образованиями в приграничных участках.

5. Обеспечение контроля реализации генерального плана МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково».

6. Создание условий для подготовки плана реализации генерального плана.

ГЛАВА 3 Перечень основных мероприятий по территориальному планированию МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»

3.1 Мероприятия по изменению границ населенного пункта и МО

Изменения площади МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»  за счёт использования земель запаса до: 1554га

Планируемое к 2034 году изменение площади населённого пункта - «Посёлок Товарково» за счёт использования земель запаса до: 962 га

3.2 Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

3.2.1 Мероприятия по определению функциональных зон

Установить перечень функциональных зон в следующем составе:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Производственные зоны;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, объектов внешнего транспорта;

- Зоны рекреационного назначения;

- Зоны специального назначения;

- Зоны особо охраняемых территорий- имеющие особое природоохранное значение

1. Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными), блокированными и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. В зонах жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

В МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» выделены зоны:

- Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1),

- Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2),

- Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3),

- Зоны жилой застройки иных видов (зоны размещения дачных и садоводческих некоммерческих объединений в границах населенных пунктов): зоны застройки садово-дачными домами (Ж4).

В связи с дисперсным поэтапным освоением территории, существующая малоэтажная застройка сформировалась как смешанная, состоящая из нескольких типов: Ж1 и Ж2. Для регламентирования градостроительной деятельности выделены зоны застройки с преобладанием определённых типов.

- Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)

– Территории, на которых расположена застройка одноквартирными жилыми домами (индивидуальными).

Зона Ж1:

Размер земельного участка – от 0,06  до 0,15 га

Плотность жилого фонда 2-3 тыс. м2/га

Расчётная плотность населения – 8-12 чел/га

Этажность зданий и сооружений – 1-3

Площадь зон – 56,58га

Возможна усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до 0,15 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более, в том числе для ведения личного подсобного хозяйства.

- Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)

– Территории, на которых расположена малоэтажная застройка с одноквартирными жилыми домами – коттеджного типа, многоквартирными жилыми домами различных типов: секционные, блокированные.

Зона Ж2:

Размер земельного участка – от 0,06  до 0,15 га

Плотность жилого фонда 3- 4,2 тыс. м2/га

Расчётная плотность населения – 23 чел./га

Этажность зданий и сооружений – 2-3

Площадь зон – 45,68га

Типологический состав застройки:

- 50-70 % - индивидуальные жилые дома

- 30-50 % - двухэтажные блокированные дома

Расчётная плотность населения для подзон «индивидуальные жилые дома» – 12-17 чел./га

Расчётная плотность населения для подзон «двухэтажные блокированные дома» - 27-35 чел./га

При формировании кварталов многоквартирными жилыми домами без зданий и сооружений социальной инфраструктуры, средняя плотность населения – 60 чел./га

Коттеджная – жилые зоны с участками до 0,15 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

Блокированная, секционная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хаус с участком (придомовым) - 0,006- 0,01 га.

- Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)

– Территории, на которых расположена среднеэтажная застройка с многоквартирными жилыми домами.

Зона Ж3:

Плотность жилого фонда 4,8- 5,1 тыс. м2/га

Расчётная плотность населения – 100-120 чел/га

Этажность зданий и сооружений – 4-5

Площадь зон –57,78га

Секционная застройка  - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (4-5 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.)

- Зоны застройки садово-дачными домами  (Ж4)

– Зоны размещения дачных и садоводческих некоммерческих объединений в границах населенных пунктов  - территории, на которых расположена застройка дачных и садоводческих некоммерческих объединений. Жилые здания и сооружениями в 1-2 этажа. Площадь занимаемая строениями не более 50 процентов площади участка.

Зона Ж4:

Размер земельного участка – 600 - 1200 м2

Плотность жилого фонда 1-2,2 тыс. м2/га

Расчётная плотность населения – 8-12 чел./га

Этажность зданий и сооружений – 1-2

Площадь зон –127,37

2. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

- Зоны делового, общественного, коммерческого назначения (ОДI) – Территории, на которых размещены объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объекты среднего образования, административные, научно-исследовательские учреждения, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, объекты делового, финансового назначения, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан. В зоне регламентируются высота зданий и сооружений, площадь застройки участков строениями.

Здания и сооружения не выше 15 метров.

Площадь застройки участков строениями – до 30 %.

Площадь зон – 46,31га

- Зоны делового, общественного, коммерческого назначения с включением жилой застройки (ОД2)

– Территории, на которых размещены отдельные жилые здания или группы, составляющие не более 50 процентов всей застройки, объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объекты среднего образования, административные, научно-исследовательских учреждений, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, объекты делового, финансового назначения, и иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В зоне регламентируются высота зданий и сооружений, и площадь застройки участков строениями общественно-делового назначения.

Площадь застройки участков строениями – до 30 %.

Здания и сооружения не выше 15 метров.

Площадь зон – 53га

- Зоны делового, общественного, коммерческого назначения с включением объектов рекреации (ОД3)

– Территории, на которых размещены отдельные (или группы) общественные  здания, связанные с обслуживанием граждан, и объекты рекреационного назначения.

Для зоны регламентируются высота зданий и сооружений, площадь застройки участков,

Площадь застройки строениями общественно-делового назначения - до 15%.

Здания и сооружения не выше 15 метров.

Площадь зон – 3,88га

3. Производственные зоны,

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В генеральном плане МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» сгруппированы промышленные предприятия в отдельные зоны:

а. производственные зоны для размещения предприятий:

- не выше IV класса опасности (П1),

- не выше П класса опасности (П2),

б. коммунально-складские зоны (КС)

- Производственные зоны для размещения предприятий (объектов) IV-V класса опасности (ПI) – зоны размещения промышленных предприятий, с включением складских объектов, объектов инженерной инфраструктуры и объектов общественно-деловой застройки, необходимых для обслуживания.

Максимальная высота объектов капитального строительства – 15 м.

Площадь застройки - до 70 %.

Размещение предприятий не выше IV класса опасности.

Площадь зон – 10,45га

- Производственные зоны для размещения предприятий (объектов) П-V класса опасности (П2) – зоны размещения промышленных предприятий, с включением складских объектов, объектов инженерной инфраструктуры и объектов общественно-деловой застройки, необходимых для обслуживания.

Максимальная высота объектов капитального строительства – 15 м.

Площадь застройки - до 70 %.

Размещение предприятий не выше П класса опасности.

Площадь зон – 184,08га

- Коммунально-складские зоны (КС) - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, отдельных производственных объектов с нормативами воздействия на окружающую среду не выше IV-V класса опасности.

Максимальная высота объектов капитального строительства – 15 м.

Площадь застройки - до 70 %.

Размещение предприятий не выше IV-V класса опасности.

Площадь зон – 12,47га

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, объектов внешнего транспорта – зоны размещения магистральных инженерных коммуникаций и головных сооружений на них, объектов магистральных трубопроводных систем, объектов автомобильного, железнодорожного транспорта.

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

- Зоны транспортной инфраструктуры (и объектов внешнего транспорта) (Т) - предназначены для размещения сооружений и коммуникаций транспортной инфраструктуры.

Площадь зон –111,68

- Зоны инженерной инфраструктуры (И) - предназначены для размещения сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры: магистралей, трубопроводов, объектов инженерных сооружений, связанных с обеспечением городской территории нормативного уровня инженерного оборудования.

Площадь зон –22,29га

5. Зоны рекреационного назначения

Рекреационные зоны МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В состав зон рекреационного назначения могут включаться участки в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. В рекреационных зонах разрешено размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

- Зоны рекреационного назначения: для отдыха, туризма, занятия спортом  - лесопарки (Р1). Зона размещения объектов рекреации (объектов туризма – специально оборудованных площадок для организации кратковременного отдыха населения и   размещения объектов временного проживания людей, предназначенная для обеспечения потребности туристической отрасли)  не противоречащих положениям  лесного законодательства. В состав зоны могут включаться объекты инженерной и транспортной инфраструктур, связанных с обслуживанием данной зоны.

Площадь зон –36,96 га

- Зоны рекреационного назначения: для отдыха, занятия спортом - озеленение садов, скверов, парков (Р2) – зона размещения парков, скверов, объектов физической культуры – спортивных комплексов, плоскостных спортивных сооружений, объектов экстремальных видов спорта; различных многофункциональных площадок, предназначенных для организации массового отдыха населения. В состав зоны могут включаться объекты инженерной и транспортной инфраструктур, связанных с обслуживанием данной зоны.

Максимальная высота объектов капитального строительства – 10 м;

Площадь застройки объектами капитального строительства – не более 10%.

Площадь зон – 20га

- Зоны рекреационного назначения: для отдыха, туризма, занятия спортом - озеленение береговых полос водных объектов общего пользования (Р3) – зона размещения парков, скверов, объектов физической культуры – спортивных комплексов, плоскостных спортивных сооружений, объектов экстремальных видов спорта, различных многофункциональных площадок, предназначенных для организации массового отдыха населения. В состав зоны могут включаться объекты инженерной и транспортной инфраструктур, связанных с обслуживанием данной зоны.

Максимальная высота объектов капитального строительства – 10 м;

Площадь застройки объектами капитального строительства – не более 10%.

Площадь зон –33,40га

6. Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В генплане МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» предусмотрены следующие зоны:

- Зоны специального назначения - кладбища. (СП1)

- Зоны специального назначения, предназначенные для размещения кладбищ традиционного захоронения, колумбариев.

Площадь зон –  11,73га

- Зоны специального назначения - складирование ТБО. (СП2)

- Зоны специального назначения, предназначенные для размещения и складирования твёрдых бытовых отходов.

Площадь зон – 1,4га

- Зоны специального назначения - размещение  пенитенциарных учреждений с производственной базой. (СП3)

- Зоны специального назначения, предназначенные для размещения федеральных исправительно-трудовых учреждений с производственной базой не выше П класса опасности.

Площадь зон– 30,34га

- Зоны специального назначения -  зоны зелёных насаждений специального назначения (в том числе зона озеленённых территорий санитарно-защитных зон) (ЗС)

Озеленение санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны и др.

Плотность озеленения (насаждений) не менее 60 %.

Площадь зон – 215,4га

7. Зоны особо охраняемых территорий

В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. В генплане МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» предусмотрены следующие зоны:

- Зоны особо охраняемых территорий - имеющие особое природоохранное значение  (О)

– Земельные участки, имеющие значение как особо охраняемые природные территории. В границах МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» расположен участок национального парка «Угра» отнесённый согласно Положению о национальном парке «Угра» к «функциональной зоне охраняемого ландшафта». Охрана и режимы функционирования зоны требуют организации специальных природоохранных мероприятий и режимов эксплуатации установленных в Положении.

Площадь зон –  301,22га

3.3 Изменение площади функциональных зон на территории МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»

а. Изменение площади зоны делового, общественного и коммерческого назначения ОД1 на 2024 год:

с 12,67 до 46,31га

б. Формирование площади зоны делового, общественного и коммерческого назначения ОД2 «Зоны делового, общественного, коммерческого назначения с включением жилой застройки»  на 2024 год:

до 53га

в. Изменение площади зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 за счёт организации общественно-деловой зоны  на 2024 год:

с 75,27 до 45,68га

г. Изменение площади зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 за счёт организации общественно-деловой зоны на 2024 год:

с 78,34 до 57,78

д. Формирование площади зоны специального назначения - зоны зелёных насаждений специального назначения (в том числе зона озелененных территорий санитарно-защитных зон) ЗС на 2024 год (в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 , п.5.1., те участки зелёных насаждений, которые находятся в границах санитарно-защитных зон вокруг территорий промышленных предприятий не могут быть отнесены к функциональным зонам с нормируемыми  показателями качества среды обитания):

до 215,4га

е. Изменение площади зоны рекреационного назначении для отдыха, туризма, занятия спортом – лесопарки Р1 на 2024 год:

- с 321,13 до 36,96га

ж. Формирование площади зоны рекреационного назначении для отдыха, туризма, занятия спортом -  озеленение береговых полос водных объектов общего пользования Р3 на 2024 год:

до 33,40га

з. Формирование площади зоны делового, общественного и коммерческого назначения ОД3 «Зоны делового, общественного, коммерческого назначения с включением объектов рекреации»  на 2024 год:

до 3,88 га

и. Изменение площади производственных зон П2 для размещения предприятий П-V класса опасности на 2024 год:

с 162,22 до 184,08га

к. Изменение площади зоны транспортной инфраструктуры Т на 2024 год:

- с 59,18 до 111,68га

3.4 Мероприятия по обеспечению интересов Российской Федерации при осуществлении градостроительной деятельности в МО  «Городское поселение «Посёлок Товарково»

| № | Группы мероприятия | Мероприятия | Место- положение | Параметры | Действие администрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первая очередь реализации - 2024 год |
| 1 | Мероприятия по обеспечению размещения на территории МО, объектов обслуживания населения, федерального значения | а. Размещение отделений связи ФГУП «Почта России». (Дополнительно к существующему в центре посёлка) | п.Товарково -МКДЦ в жилых районах: прилегающих к ул.Дзержинского, мкр.Солнечный, | 2 объекта периодического обслуживания | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации МО. |
| 2 | Мероприятия по размещению объектов инженерной инфраструктуры федерального значения в границах поселения. | а. Эксплуатация на территории муниципального образования элементов магистральной газотранспортной сети | Территория МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | Протяженность по территории поселения - 10,6 км | Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации МО. |
| 3 | Мероприятия по оказанию содействия для обеспечения интересов в сфере природопользования. | а. Участвовать в мероприятиях по организации сохранения и функционирования объектов природного комплекса: национальный парк «Угра», участие в мероприятиях по охране и сохранению лесов. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | Площадь 301,22 | Инициировать организацию. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации МО. |
|  |  | б. Организация зон рекреационного назначения и связанных с этим природоохранных мероприятий. | Зона рекреационного назначения в северной части поселения Р1 | Площади 36,94га, 8,7га | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации МО. |
|  |  | в. Организация зоны специального назначения - зоны зелёных насаждений специального назначения (в том числе зона озеленённых территорий санитарно-защитных зон) (ЗС) и связанных с этим природоохранных мероприятий. | В восточной части посёлка у промышленного комплекса. В западной и центральной частях посёлка у водозаборов и водоочистных сооружений | Площадь 215,4 га |  |
| 4 | Мероприятия по оказанию содействия в обеспечении правопорядка | а. Оказывать содействие в организации и обеспечения размещения объектов охраны правопорядка (дополнительно к существующему в центре посёлка) | -МКДЦ в жилых районах: прилегающих к ул.Дзержинского, мкр.Солнечный, у ж.д.ст. Шаня, мкр.Солнечный | 3 объекта прилегающих к ул.Дзержинская, | Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
| Расчетный срок реализации 2034 год |
| 1 | Мероприятия по оказанию содействия для обеспечения интересов в сфере природопользования. | а. Организация зон рекреационного назначения и связанных с этим природоохранных мероприятий, включающие защиту территории от затопления. | Зона рекреационного назначения Р3 | Площадь 33,40 га | Инициировать организацию Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации МО |
| 2 | Мероприятия по размещению объектов транспортной инфраструктуры федерального значения в границах поселения. | а. Реконструкция существующего объекта транспортной инфраструктуры – путепровода через железнодорожную линию Калуга-Вязьма у ж.д.ст. Шаня | Северная часть п. Товарково, ж.д.ст. Шаня | 1 | Инициировать организацию. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации МО. |

3.5 Мероприятия по обеспечению интересов Калужской области при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»

| № | Группы мероприятия | Мероприятия | Место- положение | Параметры | Действие администрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первая очередь реализации 2024 год |
| 1 | Мероприятия по охране объектов культурного наследия вновь выявленных | а.* Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия с определением режима охраны и планировочных ограничений в границах таковых зон: - Памятник истории : ВОВ - Братская могила на центральном кладбище (Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76) - Выявленные объекты культурного наследия: Церковь Рождества Христова нач. ХХ века, (по Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76) | на центральном гражданском кладбище, на территории национального парка «Угра» | Площадь - 0,01 га | Инициировать организацию. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации МО |
|  |  | б.* Организация и проведение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия регионального значения. |  | 2 объекта | Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации МО. |
| )*Срок реализации до 2034 года |

*)В соответствии с полномочиями, поселковое собрание и администрация МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» согласовывают мероприятия в части резервирования земель под строительство и отвод земельных участков.

3.6 Мероприятия по обеспечению интересов МО «Дзержинский муниципальный район» при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»

| № | Группы мероприятия | Мероприятия | Место- положение | Параметры | Действие администрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первая очередь реализации 2024 год |
| 1 | Мероприятия по организации предоставления на территории Дзержинского муниципального района общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время | а.* Организация, обеспечение и функционирование в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» детских дошкольных учреждений. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | Общим количеством 600 мест | Осуществлять контроль реализации Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации муниципального образования. |
|  |  | б.* Организация, обеспечение и функционирование в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» новых детских дошкольных учреждений. | В жилых районах: прилегающих к ул.Дзержинского , мкр.Солнечный | Детское дошкольное учреждение: детский сад – школа на 80 – 180 мест |  |
|  |  | в.* Обеспечение населения необходимым количеством мест и организация функционирования в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» общеобразовательных учреждений | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | Общим количеством 1500 мест | Осуществлять контроль реализации Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации муниципального образования. |
|  |  | г.* Обеспечение населения необходимым количеством мест и организация функционирования в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» общеобразовательных учреждений | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | Реконструкция общеобразовательной школы (в настоящее время закрытой на ремонт) |  |
|  |  | д.* Обеспечение населения необходимым количеством мест и организация функционирования в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» общеобразовательных учреждений: вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений с учетом структурных подразделений (филиалов) | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | Общим количеством 200 мест | Осуществлять контроль реализации Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации МО. |
|  |  | е.* Обеспечение населения необходимым количеством мест и организация функционирования в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» учреждений дополнительного образования, в том числе с организацией кружков и секций в жилых группах или с радиусом обслуживания не более 500м | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 750 мест. | Осуществлять контроль реализации Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации МО |
| 2 | Мероприятия по организации оказания на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов | а.* Обеспечение населения медицинским обслуживанием и организация функционирования в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» учреждений здравоохранения | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений поселения: посещений в год 138 622. | Осуществлять контроль реализации Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации муниципального образования. |
|  |  |  | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь. Дневное пребывание больных - расчетное число пациенто-дней: 8 465 |  |
|  |  |  | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | Стационарная медицинская помощь: 42786 койко-дней |  |
| 3 | Мероприятия по размещению объектов социальной защиты населения на территории Дзержинского муниципального района | а.* Обеспечение населения МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» необходимым количеством мест в объектах социального обеспечения. | МО Дзержинский муниципальный район | на- - Дома- интернаты для престарелых с 60 лет и инвалидов с физическими нарушениями,– 33 мест; - Специализированный дом-интернат для взрослых, (с 18 лет) (психоневрологический) -45 мест; - детские дома-интернаты – 45 места; | Осуществлять контроль реализации Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации муниципального образования. |
| 4 | Мероприятия по транспортному обслуживанию | Проведение ремонта дорожной сети | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 55 9,7км | Осуществлять контроль реализации Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации муниципального образования. |
| )*Расчетный срок реализации 2034 год |
| 1 | Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время | а.* Организация, обеспечение и функционирование в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» детских дошкольных учреждений. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 960 мест | Осуществлять контроль реализации Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации муниципального образования. |
|  |  |  | новый м.р. среднеэтажной застройки | 1 детское дошкольное учреждение на 180 мест |  |
|  |  |  | в северный части поселения | 1 детское дошкольное учреждение: детский сад – школа на 180 мест |  |
|  |  | б. Обеспечение населения необходимым количеством мест и организация функционирования в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» общеобразовательных учреждений | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 1840 мест | Осуществлять контроль реализации Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации муниципального образования. |
|  |  | в.* Обеспечение населения необходимым количеством мест и организация функционирования в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» общеобразовательных учреждений: вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений с учетом структурных подразделений (филиалов) | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | Общим количеством 220 мест |  |
|  |  | г. Обеспечение населения необходимым количеством мест и организация функционирования в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» учреждений дополнительного образования, в том числе на территории новых застраиваемых жилых районов. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | Всего 1380 мест | Осуществлять контроль реализации Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации муниципального образования. |
|  |  | д. организовать учреждение дополнительного образования на территории нового жилого района при детском саде – школе | Новый жилой район малоэтажной застройки в северной части поселения | на 100 мест |  |
| 2 | Мероприятия по организации оказания на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов | а. Обеспечение населения медицинским обслуживанием и организация функционирования в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» учреждений здравоохранения |  | Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений поселения: посещений в год 146 628 . | Осуществлять контроль реализации Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации муниципального образования. |
|  |  |  |  | Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь. Дневное пребывание больных- расчетное число пациенто-дней: 9628 |  |
|  |  |  |  | Стационарная медицинская помощь: 44272 койко-дней |  |
| 3 | Мероприятия по размещению объектов социальной защиты населения на территории муниципального района | а. Обеспечение населения МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» необходимым количеством мест в объектах социального обеспечения. | МО Дзержинский муниципальный район | - Ддома- интернаты для престарелых с 60 лет и инвалидов с физическими нарушениями,– 35мест; - Специализированный дом-интернат для взрослых, (с 18 лет) (психоневрологический) -48 мест; - детские дома-интернаты - 48 места; | Осуществлять контроль реализации Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий администрации муниципального образования. |

3.7 Мероприятия по размещению объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения полномочий органов местного самоуправления МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»

| № | Группы мероприятия | Мероприятия | Место- положение | Параметры | Действие администрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первая очередь реализации 2024 год |
| 1 | Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время | а. Определить участки для размещения на территории МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» на расчетный срок до 2024 года дополнительно к существующему 2-х новых школ, совмещённых с детскими дошкольными учреждениями | В жилом районе: ул.Дзержинского, | участок в 0,7га | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  |  | В жилом районе: Солнечный | участок 1,3 га |  |
|  |  | б. Разместить группы детских учреждений внешкольного образования с предоставлением участка (станции юных туристов, юных техников и станции юных натуралистов, спортивные кружки и др.) |  | Участок 0,3 га | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  |  |  |  | . |
| 2 | Мероприятия по оказанию содействия для обеспечения интересов в сфере природопользования. | а. Организация зон рекреационного назначения и связанных с этим природоохранных мероприятий. |  | площадь - 86,26 га | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
| 3 | Мероприятия по обеспечению жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. | а. Предусмотреть размещение объектов торговли | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» - в выделенных зонах общественно-деловой застройки, в центрах жилых районов | магазинов продовольственных товаров – общей площадью не менее 1,5 тыс. м2 магазинов непродовольственных товаров – общей площадью не менее 2,7тыс. м2. | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | б. Предусмотреть размещение предприятий общественного питания | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 600 посадочных мест | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | в. Обеспечить население необходимым количеством объектов бытового обслуживания | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - прачечные - 1650 кг белья/смена; - химчистки – 60 кг белья/смена; - бани – 75 места. - юридические консультации - 2 адвоката; - нотариальные конторы – 1 нотариус; - отделение банков – 2/ 7,5 операционных мест. | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
| 4 | Мероприятия по обеспечению организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. | а. Обеспечить население необходимым количеством объектов библиотечного обслуживания, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения |  | - 67,5 тыс. единиц хранения, - 45 читательских мест; | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
| 5 | Мероприятия по обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | а. Обеспечить население необходимым количеством объектов физической культуры и спорта | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - спортивные залы общего пользования 3 ед/– 1200 (в том числе в жилых зонах- 600) м2 площади пола; Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания - 1200 м2 площади пола; - спортивные площадки - 13,5(в том числе в жилых зонах- 4,73)га; | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | б. Организация системы открытых линейных спортивных сооружений: велодорожек, трасс для лыжного спорта. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - линейные открытые объекты: велодорожки -15 км; - линейные открытые объекты: лыжня -12 км; | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
| 6 | Мероприятия по размещению учреждений жилищно-коммунального хозяйства | а. Обеспечить население необходимым количеством объектов жилищно-коммунального хозяйства | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - гостиницы - 90 мест; - общественные уборные – 15 приборов; - пункты приема вторичного сырья – 1 объект; | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
| 7 | Мероприятия по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | а. Обеспечить население необходимым количеством объектов культуры | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - клубы – не менее 1200 мест Кинотеатр - не менее 525 мест - помещения для культурно-массовой работы - не менее 900 м2 | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
| 8 | Мероприятия по организации мероприятий по молодёжной политике. | а. Обеспечить молодежь поселения необходимым обслуживанием |  | Культурно - досуговый центр: Муниципальный многопрофильный молодёжный центр – молодёжный клуб (отдел или сектор по работе с молодежью на базе существующего учреждения культуры Дома культуры) 1 узкопрофильное или специализированное учреждение по работе с молодежью | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | б. Обеспечить необходимые площади помещений в учреждениях для занятий молодёжи. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | площадью - 190 м2 | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
| 9 | Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | а. Устройство на остановках общественного транспорта въезда для кресел-колясок. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 4 устройства | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | б. Оснастить регулируемые переходы звуковыми сигналами. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково | В количестве 3 шт. | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | в. Предусмотреть вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для передвижения инвалидов, места отдыха со скамейками не реже чем через 300 м. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково | 14 шт. | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
| 10 | Мероприятия по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения | а. Разместить при объектах коммунально-бытового, культурного, социального обслуживания населения остановки общественного транспорта, соответствующие требованиям по обеспечению доступа к объектам общественного транспорта маломобильных групп населения. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 4 остановки общественного транспорта | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | б.Ремонт дорожного полотна улиц | п.Товарково |  |  |
|  |  | в. Организовать систему открытых парковок для автотранспорта | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | не менее чем (суммарно) для 3375 машино-мест |  |
| 11 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, созданию, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | а. Оборудовать все населенные пункты системой оповещения, имеющей полное программное и аппаратное сопряжение с ТАСЦО Калужской области. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | По проекту | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | б. Организовать мероприятия по защите территорий населенного пункта от затопления, в том числе: - обвалованием территорий со стороны реки Угры; - планирование с террасированием территории; - строительство системы отведения поверхностных и грунтовых вод | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | По проекту | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации |
|  |  | в. Организовать работу спасательной службы - «Обеспечения безопасности людей на водах» в рекреационной зоне на реке. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | По проекту | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации |
| 12 | Мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | а. Выполнить реконструкцию действующей ВОС в п.Товарково с увеличением мощности для обеспечения нужд существующей и проектируемой застройки поселения | п.Товарково | увеличение мощности до 6тыс м3/сутки | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | б. Строительство магистральных сетей водоводов для новых жилых и промышленных районов, а так же для обеспечения районов, не охваченных услугами водоснабжения | п.Товарково | 10 км | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | в. Строительство канализационных сетей для канализования районов нового малоэтажного жилищного строительства, а так же строительство канализационных сетей в районах, не охваченных услугами водоотведения с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей; |  | 10 км | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | г. Строительство канализационных сетей и коллектора для канализования районов производственных зон, с использованием инновационных технологий прокладки инженерных сетей; |  | 2 км/2,5км | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | д. Реконструкция КОС | п.Товарково район ул.Дзержинского район железнодорожной станции Шаня | Существующие канализационные очистное сооружение, с увеличением мощности до 2,5 м3/сут. | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | е. Устройство сети ливневой канализации, с отведением сточных вод на существующие КОС |  | 12 км | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | ж. Реконструкция существующих сетей теплоснабжения для обеспечения требуемых нагрузок потребителям сельского поселения | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | объём не менее 70 Гкал/час | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | з. Строительство новых тепловых сетей, их закольцовка | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | протяженность - 2,15 км | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | и. Обеспечение требуемых электрических нагрузок потребителям сельского поселения | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | в объёме не менее 8,4тыс. кВт | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | к. Составление плана реконструкции и осуществление модернизации существующих ТП, находящихся на балансе поселения. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 2 ТП | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
| 13 | Мероприятия по организации благоустройства и озеленения территории поселения, использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения, созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения. | а. Организация парка детского отдыха: строительство парка с расширенными функциями, включая спортивную и интеллектуально - познавательную, как центра работы с детьми и молодёжью. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково | 2га | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
|  |  | б. Озеленение магистралей и улиц. | п.Товарково | 15 км | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | в. Организация озеленения новых планировочных районов по принципу «упреждения» сдачи строений. | п.Товарково | 15 га |  |
|  |  | г. Организация зоны отдыха в северной части левого берега р.Угра, с обустройством пляжа, пристанью | п.Товарково | 33,40 га |  |
|  |  | д. Создание единой системы озеленения территорий санитарно-защитных зон. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 215,4га |  |
| 14 | Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | а. Сбор, транспортировка и удаление ТБО. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | Всего количество образования отходов - при расчёте общее количество жителей – 4,5тыс. т/год | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | б. Организация площадки для складирования снега со снегоплавильной установкой и очистными сооружениями. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково», на территории полигона ТБО | 0,1 га | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
| 15 | Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | а. Разместить на территории специальные жилые дома или группы квартир в жилых домах для ветеранов войны и труда, и одиноких престарелых от 60 лет |  | - 900 мест; | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | б. Разместить на территории специальные жилые дома или группы квартир в жилых домах для инвалидов на креслах – колясках и их семей |  | - 8 места; |  |
| 16 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | а. Обеспечить население местами погребения в границах выделенных участков на правобережной территории |  | – не менее 3,9 га; | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | б. Расширить благоустроенную зону существующего кладбища в соответствии с действующими законодательными, правовыми и нормативными экологическими, санитарно-гигиеническими и градостроительными требованиями. | Правобережная часть п.Товарково | 1,6га |  |
|  |  | в. Провести инженерную подготовку и благоустройство территории кладбищ для повторного погребения в родственные могилы по истечении кладбищенского периода. | Правобережная часть п.Товарково | 0,1 га |  |
| 17 | Мероприятия по реконструкции улично-дорожной сети в населённых пунктах | а. Выполнить реконструкцию главных поселковых улиц в соответствии с требованиями нормативных актов с заменой дорожного покрытия на асфальтобетонное с расширением проезжей части (согласно проекта планировки) | п.Товарково | 10,3 км | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | б. Выполнить реконструкцию основных улиц в соответствии с требованиями нормативных актов и с учетом необходимости прокладки инженерных сетей, организации отвода поверхностных стоков, устройства тротуаров и организация освещения в соответствии с правилами организации безопасности эксплуатации |  | Транспортно-пешеходные -3,65 км | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
|  |  | в. Выполнить реконструкцию второстепенных улиц в соответствии с требованиями нормативных актов и с учетом необходимости прокладки инженерных сетей, организации отвода поверхностных стоков, устройства тротуаров и организация освещения в соответствии с правилами организации безопасности эксплуатации |  | Пешеходно-транспортные – 4,6 км Улицы в застройке зоны Ж4 – 17,75 км | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
| Расчетный срок реализации 2034 год. |
| 1 | Мероприятия по обеспечению жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. | а. Предусмотреть размещение объектов торговли | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - магазины продовольственных товаров – не менее 1,6тыс.м2; - магазины непродовольственных товаров – не менее 2,88 тыс.м2 | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации |
|  |  | б. Предусмотреть размещение предприятий общественного питания | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 640 посадочных мест. | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации |
|  |  | в. Обеспечить население необходимым количеством объектов бытового обслуживания | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - прачечные - 480 кг белья/смена; - химчистки – 28 кг белья/смена; - бани – 56 мест. - юридические консультации - 2 адвокат; - нотариальные конторы – 1 нотариус; - отделение банков – 2/8 операционных мест. | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации |
| 2 | Мероприятия по обеспечению организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. | а. Обеспечить население необходимым количеством объектов библиотечного обслуживания, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - 72 тыс. единиц хранения, - 48 читательских места. | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
| 3 | Мероприятия по обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | Обеспечить население необходимым количеством объектов физической культуры и спорта | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - спортивные залы общего пользования 3 ед/– 1280 (в том числе в жилых зонах- 640) м2 площади пола; Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания - 1280 м2 площади пола; - спортивные площадки - 14,4 (в том числе в жилых зонах- 5,04)га; - бассейн-400 м2 зеркала воды | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
|  |  |  |  | - линейные открытые объекты: велодорожки -15 км; - линейные открытые объекты: лыжня -12км; | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
| 4 | Мероприятия по размещению учреждений жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечить население необходимым количеством объектов жилищно-коммунального хозяйства | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - гостиницы - 96 мест; - общественные уборные – 16 приборов; - пункты приема вторичного сырья – 1 объект. | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
| 5 | Мероприятия по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Обеспечить население необходимым количеством объектов культуры | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - клубы – не менее 1280 мест - помещения для культурно-массовой работы - не менее 960 м2 | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
| 6 | Мероприятия по организации мероприятий по молодёжной политике. | а. Организовать муниципальный многопрофильный молодежный центр - молодёжный клуб в собственном здании. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - 1 молодёжный клуб | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
|  |  | б. Обеспечить необходимые площади помещений в учреждениях для занятий молодёжи | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - 200 м2. | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
| 7 | Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | а. Организовать на территориях 1 автозаправочных станций, 1 станций технического обслуживания автомобилей | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | на расчетный срок реализации генерального плана до 2034 года. | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
|  |  | б. Организовать систему открытых парковок для автотранспорта | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | на расчетный срок реализации генерального плана до 2034 года не менее чем суммарно для 5760 машиномест | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
| 8 | Мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | а. Реконструкция действующих ВОС в с увеличением мощности для обеспечения нужд существующей и проектируемой застройки сельского поселения |  | - 8,9 тыс. м3/сутки | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
|  |  | б. Для обеспечения развития системы водоотведения модернизация и реконструкция КОС с увеличением мощности | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | до 8,9тыс.м3/сут. в том числе хозяйственно- бытовых стоков -3,6тыс.м3/сут. |  |
|  |  | в. Развитие систем теплоснабжения для обеспечения требуемых нагрузок потребителям сельского поселения | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | в объёме не менее 78Гкал/час |  |
|  |  | г. Развитие систем электроснабжения для обеспечения требуемых электрических нагрузок потребителям сельского поселения | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | в объёме не менее 13тыс. кВт |  |
|  |  | д. Развитие систем газоснабжения - обеспечение суммарного часового расхода газа | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | не менее 22 тон в год |  |
|  |  | е. Развитие систем газоснабжения - обеспечение суммарного расхода газа | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 6900 тыс. куб.м/год |  |
| 38 | Мероприятия по организации благоустройства и озеленения территории поселения, использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения, созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения. | а. Озеленение магистралей и улиц населённых пунктов. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 8 км | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
|  |  | б. Организация озеленения новых планировочных районов по принципу «упреждения» сдачи строений. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 25 га | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
| 39 | Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Сбор, транспортировка и удаление ТБО. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | всего количество образования отходов - при расчёте на общее количество жителей – 4,8 тыс. т/год | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
| 40 | Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | а. Разместить на территории специальные жилые дома или группы квартир в жилых домах для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых от 60 лет | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 1020 мест. | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
|  |  | б. Разместить на территории специальные жилые дома или группы квартир в жилых домах для инвалидов на креслах – колясках и их семей | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 8 места. | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
| 41 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | а. Обеспечить население местами погребения в границах выделенного участка на правобережной части посёлка | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | не менее 4,16 га. | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
| 42 | Мероприятия по реконструкции улично-дорожной сети в населённом пункте | а. Строительство на расчетный срок второстепенных улиц в новом микрорайоне среднеэтажной застройки |  | протяженностью 2 км. |  |
|  |  | б. Строительство участка главной улицы в северной части поселения |  | протяженностью 2,2 км |  |
|  |  | в. Реконструкция участков улицы примыкающего к зданию администрации и клубу в зонах ОД1 и Ж3 с организацией пешеходной улицы |  | протяженностью 0,65 км |  |
| 43 | Мероприятия по реконструкции улично-дорожной сети в населённых пунктах | а. Строительство на расчетный срок второстепенных улиц в новом микрорайоне среднеэтажной застройки |  | протяженностью 2 км. | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |
|  |  | б. Строительство участка главной улицы |  | протяженностью 2,2 км. | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации в рамках полномочий МО. |

3.8 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»

| № | Группы мероприятий | Мероприятия | Место- положение | Параметры | Действие администрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первая очередь реализации 2024 год |
| 1 | Установить перечень функциональных зон | а. Жилые зоны - Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) Площадь зон – 56,58 га - Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2) Площадь зон – 45,68 га - Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3) Площадь зон –57,78 га - Зоны застройки садово-дачными домами (Ж4) Площадь зон –127,37га | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 287,4 га | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | б. Общественно-деловые зоны - Зоны делового, общественного, коммерческого назначения (ОДI) – Площадь зон – 46,31га - Зоны делового, общественного, коммерческого назначения с включением жилой застройки (ОД2) Площадь зон – 53 га - Зоны делового, общественного, коммерческого назначения с включением объектов рекреации (ОД3) Площадь зон – 3,88га | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 103,190 га |  |
|  |  | в. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур - Производственные зоны для размещения предприятий (объектов) IV-V класса опасности (ПI) – Площадь зон – 10,45га - Производственные зоны для размещения предприятий (объектов) П-V класса опасности (П2) – Площадь зон – 184,08 га - Коммунально-складские зоны (КС) - Площадь зон – 12,47 га 4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, объектов внешнего транспорта - Зоны транспортной инфраструктуры (и объектов внешнего транспорта) (Т) Площадь зон – 111,68 га - Зоны инженерной инфраструктуры (И) - Площадь зон –22,29 га | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 346,60 га |  |
|  |  | д. Зоны рекреационного назначения - Зоны рекреационного назначения: для отдыха, туризма, занятия спортом - лесопарки (Р1). Площадь зон –36,96 га - Зоны рекреационного назначения: для отдыха, занятия спортом - озеленение садов, скверов, парков (Р2) – Площадь зон – 20,00 га - Зоны рекреационного назначения: для отдыха, туризма, занятия спортом - озеленение береговых полос водных объектов общего пользования (Р3) Площадь зон – 33,40га | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 90,36 га |  |
|  |  | е. Зоны специального назначения - Зоны специального назначения (кладбища). (СП) - Зоны специального назначения - кладбища. (СП1) Площадь зон – 11,73га - Зоны специального назначения - складирование ТБО. (СП2) Площадь зон – 1,4га - Зоны специального назначения - размещение пенитенциарных учреждений с производственной базой. (СП3) Площадь зон – 30,34га - Зоны специального назначения - зоны зелёных насаждений специального назначения (в том числе зона озеленённых территорий санитарно-защитных зон) (ЗС) Площадь зон – 215,4 га | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 258,87 га |  |
|  |  | ж. Зоны особо охраняемых территорий - Зоны особо охраняемых территорий - имеющие особое природоохранное значение (О) Площадь зон – 301,22 га | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 301,22 га |  |
| 2 | Обеспечить освоение для размещения объектов капитального строительства на ранее не застроенных территориях | а. Строительство нового микрорайона малоэтажной застройки. | в северной части п. Товарково | ориентировочная площадь - 25 га | Издание распоряжения главы администрации о подготовке проекта планировки территории. Согласование проектной документации. Контроль строительства. Оказание содействия в реализации проекта. |
|  |  | в. Завершение строительства на выделенных ранее участках для среднеэтажной застройки | в юго-западной части п.Товарково | ориентировочная площадь – 15 га.- завершение 75% |  |
| Расчетный срок реализации 2034 год |
| 1 | Обеспечить освоение для размещения объектов капитального строительства на ранее не застроенных территориях | а. Строительство нового микрорайона среднеэтажной застройки | в юго-западной части п.Товарково | ориентировочная площадь – 5,26 га. | Издание распоряжения главы администрации о подготовке проекта планировки территории. Согласование проектной документации. Контроль строительства. Оказание содействия в реализации проекта. |
|  |  | б. Завершение строительства на выделенных ранее участках для среднеэтажной застройки | в юго-западной части п.Товарково | ориентировочная площадь – 15 га.- завершение 25% |  |
|  |  | в. Строительство нового общественно-делового центра в зоне ОД1 | в юго-западной части п.Товарково | ориентировочная площадь – 4,5 га. |  |
|  |  | г. Освоение зоны общественно-деловой застройки ОД2 | п.Товарково в районе железнодорожной станции Шаня | ориентировочная площадь – 9 га |  |
|  |  | д. Реорганизация участка с формированием зоны общественно-деловой застройки ОД2 | п.Товарково в районе ул.Дзержинского | ориентировочная площадь – 4,36 га |  |
|  |  | е. Формирование участка зоны общественно-деловой застройки | п.Товарково в центральном районе | ориентировочная площадь – 6,07 га |  |

3.9 Мероприятия по размещению объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения полномочий органов местного самоуправления МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» (программные действия администрации)

| № | Группы мероприятия | Мероприятия | Место- положение | Параметры | Действие администрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первая очередь реализации 2024 год |
| 1 | Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время | а. Установить в составе местных нормативов градостроительного проектирования нормы обеспечения населения местами в детских дошкольных учреждениях (мест на 1000 человек) и предоставить расчётные данные для реализации в администрацию Дзержинского муниципального района. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | до 2024 года – 40 мест; до 2034 года – 60 мест; в том числе общего типа – 82%; специализированного типа – 3%; оздоровительного типа – 15%. | Разработка и утверждение документов. |
|  |  | б. В целях обеспечения населения необходимым количеством мест в детских дошкольных учреждениях предоставить расчётные данные, для совместной реализации, в администрацию Дзержинского муниципального района | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | до 2024 года -600 мест до 2034 года - 960 мест. | Разработка документов. |
|  |  | в. Установить в составе местных нормативов градостроительного проектирования нормы обеспечения населения местами в общеобразовательных школах (мест на 1000 человек) и предоставить расчётные данные для реализации в администрацию Дзержинского муниципального района | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 115 мест | Разработка документов. |
|  |  | г. Установить в составе местных нормативов градостроительного проектирования нормы обеспечения населения местами в учреждениях дополнительного образования (40% от общего числа школьников) на реализацию до 2024 года и предоставить расчётные данные для совместной реализации в администрацию Дзержинского муниципального района | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 50 % от общего числа школьников | Разработка документов. |
|  |  | д. Установить в составе местных нормативов градостроительного проектирования нормы обеспечения населения местами в учреждениях дополнительного образования на реализацию до 2034 года и предоставить расчётные данные для совместной реализации в администрацию Дзержинского муниципального района | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 75 % от общего числа школьников | Разработка документов. |
|  |  | е. Обеспечить возможность доставки детей специализированным автотранспортом. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | ж. Принимать участие в организации отдыха детей в каникулярное время. Организовать круглогодичную работу кружков для детей и подростков в многофункциональных досуговых центрах, расположенных рядом с жилыми группами. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
| 2 | Мероприятия по организации оказания на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов | а. Предусмотреть и предоставить расчётные данные, для совместной реализации в муниципальном образовании «Дзержинский муниципальный район» Калужской области, в сфере медицинского обслуживания населения | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» |  | Разработка документов. |
|  |  | б. Предоставить расчётные данные о потребности населения в оказании скорой и неотложной медицинской помощи | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» |  | Разработка документов. |
| 3 | Мероприятия по обеспечению сохранения, использования и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения )ж | а. Создание единой концепции развития и использования объектов культурного наследия. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | б. Проводить мероприятия по сохранению и реставрации объектов культурного наследия. Составление плана мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия. . Распространять информацию: -о границах объекта культурного наследия, границах зон охраны и режимах использования территории в этих границах среди заинтересованных лиц, владельцев территорий, МО «Городское поселение «Посёлок Товарково»расположенных в границах зон охран, жителей поселения; - об истории развития этой территории и значимости объектов культурного наследия в ряду других таких же памятников, о значимости объекта для муниципального образования и, в связи с этим, о важности сохранения градостроительных, историко-культурных и рекреационных качеств местности. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | )ж Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры), народов Российской Федерации»: статья 35 пункт 2, статья 36 пункт 1, статья 36 пункт 2, статья 36 пункт 3, статья 37 пункт 1. | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | в. Создание полного пакета документов, регулирующих использование территорий объектов культурного наследия (включение объектов Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждение проектов зон охраны). | «Городское поселение «Посёлок Товарково» » | - | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | г. Развитие на территории МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» следующих видов туризма: - внутренний, - активный, - автомобильный, - велосипедный, - лыжный, - пешеходный, - экологический, - культурно-познавательный, - событийный, - рекреационный, - сельский, | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Инициировать организацию. Участвовать в реализации. Оказывать содействие в реализации. |
| 4 | Мероприятия по организации мероприятий по молодёжной политике. | а. Ввести штатное расписание в учреждениях для работы с молодёжью | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | количество ставок педагогов, тренеров, социальных работников и др. - 4 ставки; количество ставок сотрудников, относящихся к административно-управленческому персоналу - 2 ставки; | Разработка документов. |
|  |  | б. Обеспечить количество организуемых мероприятий за календарный год | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - клубных не менее 15, - поселковых и т.д. не менее 1 | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
| 5 | Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | а. Ограничение транзитного движения через жилую территорию п. Товарково. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации |
|  |  | б. Создать условия для привлечения инвестиций для строительства паркингов. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Разработка документов |
|  |  | в. Организовать дорожно-диспетчерскую службу с ведением контроля состояния дорожного движения. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
| 6 | Мероприятия по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения | Разработать схему движения общественного транспорта внутри муниципального образования и схему внешнего транспортного сообщения с г. Калуга и г.Кондрово. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Разработка документов |
| 7 | Мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | а. Принятие акта выбора трассы и проведение топосъемки для трассировки магистрали водовода | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | б. Проведение гидрогеологических исследований с целью определения мощности водоносных горизонтов и использования для водоснабжения поселений | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | в. Осуществлять реконструкцию сетей водоотведения – выполнить переключение прямых выпусков с целью ликвидации сброса неочищенных сточных вод в водные объекты; | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
| 8 | Мероприятия по организации благоустройства и озеленения территории поселения, использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения, созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения. | а. Организация мониторинга зелёных насаждений. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
|  |  | б. Разработка и введение системы мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Разработка и утверждение документов |
|  |  | в. Разработка методических документов местного использования в ранге стандарта предприятия. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - |  |
|  |  | г. Разработка и утверждение правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - |  |
|  |  | д. Разработка проекта озеленения центральной зоны п. Товарково, объектов - озеленения общего пользования: парков и скверов. | п. Товарково | - | Разработка и утверждение документов |
| 9 | Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | а. Составление проектной документации с расчетными данными и технологическими картами по санитарной очистке территории до 2034 года. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Разработка и утверждение документов |
| 10 | Мероприятия по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля над использованием земель поселения | а. Разработать план реализации генерального плана муниципального образования «Городское поселение «Посёлок Товарково» Дзержинского муниципального района Калужской области. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Разработка и утверждение документов |
|  |  | б. Разработать правила землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение «Посёлок Товарково» Дзержинского муниципального района Калужской области. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Разработка и утверждение документов |
|  |  | в. Разработать, проекты планировки и проекты межевания территорий, подлежащих освоению | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Разработка и утверждение документов |
|  |  | г. На основании утвержденных проектов планировки и проектов межевания территории провести резервирование и изъятие земельных участков, в соответствие с действующим земельным законодательством, предназначенных для размещения объектов, необходимых для обеспечения полномочий органов местного самоуправления. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Разработка и утверждение документов |
|  |  | д. Разработать и утвердить местные нормативы градостроительного проектирования. |  | - | Разработка и утверждение документов |
| 11 | Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | Выделить в функционально-планировочной структуре МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» жилые зоны на незастроенных территориях для размещения новых объектов жилищного строительства. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации. |
| 12 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Обеспечить доступ населения к услугам культа и создать условия для строительства культовых сооружений. | п.Товарково | - | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации |
| Расчетный срок реализации до 2034 года. |
| Мероприятия по организации мероприятий по молодёжной политике. | а. Обеспечить количество мероприятий, организуемых учреждением за календарный год | п.Товарково | – клубных не менее 15, - поселковых и т.д. не менее 1. | Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации |
|  | б. Ввести штатное расписание в учреждениях для работы с молодёжью | п.Товарково | количество ставок педагогов, тренеров, социальных работников и др.: – 4 ставки. количество ставок сотрудников, относящихся к административно-управленческому персоналу: – 2 ставки. | Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации |
| Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | а. Разработка целевой программы по повышению безопасности дорожного движения. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | - | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации |
|  | б. Внедрение системы автоматизированного управления дорожной системой. | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | -. | Инициировать организацию. Осуществлять контроль реализации. Оказывать содействие в реализации |

4 Приложения

Перечень приложений

| Номер приложения | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Приложение 1 | Состав генерального плана муниципального образования «Городское поселение «Посёлок Товарково» Дзержинского муниципального района Калужской области. | 100 |
| Приложение 2 | Технико-экономические показатели | 103 |
| Приложение 3 | Список сокращений используемых в тексте | 120 |

Приложение 1

Состав генерального плана муниципального образования  «Городское поселение «Посёлок Товарково»

Дзержинского муниципального района Калужской области.

| Том/ часть/ раздел | Генеральный план. Том 1 часть 1 Положения о территориальном планировании Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Том 1 часть 1 | Глава 1. Общие положения ПОЛОЖЕНИЯ | 2 |
|  | 1.1. Общие положения | 2 |
|  | 1.2. Цели и задачи территориального планирования - генерального плана как стратегического документа | 6 |
|  | Глава 2. Цели и задачи территориального планирования МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 9 |
|  | 2.1 Цели территориального планирования МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 9 |
|  | 2.2 Задачи территориального планирования МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 11 |
|  | Глава 3 Перечень основных мероприятий по территориальному планированию МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 26 |
|  | 3.1 Мероприятия по изменению границ населенного пункта и МО | 26 |
|  | 3.2 Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры | 26 |
|  | 3.3 Изменение площади функциональных зон на территории МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 34 |
|  | 3.4 Мероприятия по обеспечению интересов Российской Федерации при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 36 |
|  | 3.5 Мероприятия по обеспечению интересов Калужской области при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 39 |
|  | 3.6 Мероприятия по обеспечению интересов МО «Дзержинский муниципальный район» при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 41 |
|  | 3.7 Мероприятия по размещению объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения полномочий органов местного самоуправления МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 49 |
|  | 3.8 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | 78 |
|  | 3.9 Мероприятия по размещению объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения полномочий органов местного самоуправления МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» (программные действия администрации) | 84 |
| Том 1 часть 2 | Генеральный план. Том 1 часть 2. Карты |  |
| № | Наименование карт | Масштаб |
| 1 | Генеральный план муниципального образования «Муниципальное образование «Городское поселение «Посёлок Товарково» Карта границ населённого пункта | 1:10000 |
| 2 | Генеральный план муниципального образования «Муниципальное образование «Городское поселение «Посёлок Товарково» Карта функциональных зон поселения | 1:10000 |
| 3 | Генеральный план муниципального образования «Муниципальное образование «Городское поселение «Посёлок Товарково» Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:10000 |

Приложение 2 Технико- экономические показатели

| №№ п/п | Наименование показателя | Единица измере ния | На 2013 год | На 2024 год | На 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» в установленных границах: | га | 1492 | 1563 | 1554 |
| 1.2 | в том числе по категориям земель: |  |  |  |  |
|  | Населённых пунктов | га | 928,5 | 962 | 962 |
|  |  | % | 62,23 | 61,9 | 61,9 |
|  | Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 53,35 | 81,85 | 81,85 |
|  |  | % | 3,58 | 5,27 | 5,27 |
|  | Лесного фонда | га | 36,94 | 36,94 | 36,94 |
|  |  | % | 2,48 | 2,38 | 2,38 |
|  | Водного фонда | га | 25,83 | 25,83 | 25,83 |
|  |  | % | 1,73 | 1,66 | 1,66 |
|  | Особо охраняемых территорий и объектов | га | 301,22 | 301,22 | 301,22 |
|  |  | % | 20,19 | 19,38 | 19,38 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (С) | га | 146,16 | 146,16 | 146,16 |
|  |  | % | 9,8 | 9,41 | 9,41 |
| 1.3 | Площадь населённого пункта: п. Товарково | га | 928,5 | 962 | 962 |
| 1.4 | Суммарные площади функциональных зон в МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Жилые зоны. Всего. | га | 366,15 | 287,4 | 287,4 |
|  | В том числе: | % | 24,54 | 18,49 | 18,49 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) | га | 72,70 | 56,58 | 56,58 |
|  |  | % | 4,87 | 3,64 | 3,64 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2) | га | 75,27 | 45,68 | 45,68 |
|  |  | % | 5,07 | 2,94 | 2,94 |
|  | Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3) | га | 78,34 | 57,78 | 57,78 |
|  |  | % | 5,25 | 3,72 | 3,72 |
|  | Зоны застройки садово-дачными домами (Ж4) | га | 139,84 | 127,37 | 127,37 |
|  |  | % | 9,37 | 8,2 | 8,2 |
| 1.4.2 | Общественно-деловые зоны. Всего. | га | 12,67 | 103,19 | 103,19 |
|  |  | % | 0,85 | 6,64 | 6,64 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Зоны делового, общественного, коммерческого назначения (ОД1) | га | 12,67 | 46,31 | 46,31 |
|  |  | % | 0,85 | 2,98 | 2,98 |
|  | Зоны делового, общественного, коммерческого назначения с включением жилой застройки (ОД2) | га | - | 53,00 | 53,00 |
|  |  | % | - | 3,41 | 3,41 |
|  | Зоны делового, общественного, коммерческого назначения с включением объектов рекреации (ОД3) | га | - | 3,88 | 3,88 |
|  |  | % | - | 0,25 | 0,25 |
| 1.4.3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Всего. | га | 252,96 | 340,97 | 340,97 |
|  |  | % | 16,95 | 21,94 | 21,94 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Производственные зоны для размещения предприятий IV-V класса опасности (П1) | га | 3,09 | 10,45 | 10,45 |
|  |  | % | 0,21 | 0,67 | 0,67 |
|  | Производственные зоны для размещения предприятий П- V класса опасности ( П2) | га | 162,22 | 184,08 | 184,08 |
|  |  | % | 10,87 | 11,85 | 11,85 |
|  | Коммунально-складские зоны (КС) | га | 8,3 | 12,47 | 12,47 |
|  |  | % | 0,56 | 0,8 | 0,8 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры (И) | га | 19,86 | 22,29 | 22,29 |
|  |  | % | 1,33 | 1,43 | 1,43 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры (Т) | га | 59,49 | 111,68 | 111,68 |
|  |  | % | 3,99 | 7,19 | 7,19 |
| 1.4.4 | Зоны рекреационного назначения. Всего. | га | 343,58 | 90,36 | 90,36 |
|  |  | % | 23,03 | 5,81 | 5,81 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Зоны рекреационного назначения для отдыха, туризма, занятия спортом – лесопарки (Р1) | га | 321,13 | 36,96 | 36,96 |
|  |  | % | 21,52 | 2,38 | 2,38 |
|  | Зоны рекреационного назначения для отдыха, занятия спортом - озеленение садов, скверов, парков (Р2) | га | 22,45 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | % | 1,5 | 1,29 | 1,29 |
|  | Зоны рекреационного назначения для отдыха, туризма, занятия спортом - озеленение береговых полос водных объектов общего пользования (Р3) | га | - | 33,40 | 33,40 |
|  |  | % | - | 2,15 | 2,15 |
| 1.4.5 | Зоны особо охраняемых территорий- имеющие особое природоохранное значение (О) | га | 301,22 | 301,22 | 301,22 |
|  |  | % | 20,19 | 19,38 | 19,38 |
| 1.4.6 | Зоны специального назначения. Всего | га | 43,43 | 258,87 | 258,87 |
|  |  | % | 2,91 | 16,66 | 16,66 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Зоны специального назначения – кладбище (СП1) | га | 11,69 | 11,73 | 11,73 |
|  |  | % | 0,78 | 0,75 | 0,75 |
|  | Зоны специального назначения – складирование ТБО (СП2 ) | га | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  |  | % | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Зоны специального назначения - размещение пенитенциарных учреждений с производственной базой (СП3) | га | 30,34 | 30,34 | 30,34 |
|  |  | % | 2,03 | 1,95 | 1,95 |
|  | Зоны специального назначения - зоны зелёных насаждений специального назначения (в том числе зона озеленённых территорий санитарно-защитных зон) (ЗС) | га | - | 215,4 | 215,4 |
|  |  | % | - | 13,86 | 13,86 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения (С) | га | 146,16 | 146,16 | 146,16 |
|  |  | % | 9,8 | 9,41 | 9,41 |
|  | Зона объектов водного фонда | га | 25,83 | 25,83 | 25,83 |
|  |  | % | 1,73 | 1,66 | 1,66 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения |  |  |  |  |
|  | МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» (постоянного населения) | тыс.чел. | 14,426 | 15,0 | 16,0 |
|  | общая численность (при учёте сезонного населения) | тыс.чел. | - | 17,0 | 18,0 |
| 2.2 | Плотность населения |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Плотность населения по МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» (постоянное население) | чел. на га | 9,67 | 9,65 | 10,3 |
|  | Плотность населения в п. Товарково (постоянное население) | чел. на га | 15,54 | 15,59 | 16,63 |
| 2.2.2 | Плотность населения по МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» (с учётом сезонного населения)) | чел. на га | - | 10,94 | 11,58 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.3.1 | - население моложе трудоспособного возраста до 14 лет | тыс.чел. | - | 0,210 | 0,240 |
|  |  | % |  | 14 | 15 |
|  | - население в трудоспособном возрасте | тыс.чел. | - | 1,035 | 1,104 |
|  |  | % |  | 69 | 69 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | - | 0,255 | 0,256 |
|  |  | % |  | 17 | 16 |
| 2.3.2 | Численность детей до 18 лет включительно | тыс.чел. | - | 3,0 | 3,75 |
|  |  | % | - | 20 | 25 |
| 2.3.4 | Коэффициент рождаемости |  | 9,9 | 10,8 | 12,5 |
| 2.3.5 | Коэффициент смертности |  | 11,9 | 16 | 14 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя жилищная обеспеченность населения для: |  |  |  |  |
|  | зарегистрированного постоянного населения -многоквартирные дома | м2 / чел. | 24 | 25 | 30 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда )* по данным паспорта МО | тыс. м2 | 240,2 260)* | 292 | 312 |
|  | в т.ч.в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
|  | деревянных домах- | тыс. м2 | 8, 3 | 18, 7 | 18, 7 |
|  | кирпичных домах | тыс. м2 | 213,6 | 250,0 | 270,0 |
|  | блочных домах | тыс. м2 | - | 5,0 | 5,0 |
|  | панельных домах | тыс. м2 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
|  | Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах)* по данным паспорта МО | тыс. м2 | 0,5 | - | - |
| 4 | УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения )* число мест/ фактически посещающих детей )** по расчёту 40 мест на 1000 жителей )*** по расчёту 60 мест на 1000 жителей | мест | 321 /374* | 600** | 960*** |
|  | Детские дошкольные учреждения | ед. | 4 | 4 | 5 |
| 4.1.2. | Общеобразовательные учреждения: школы )* в том числе 1 школа закрыта на капитальный ремонт; | ед. | 3* | 3 | 3 |
|  | Общеобразовательные учреждения: школы )* по расчёту 100 мест на 1000 жителей )** по расчёту 115 мест на 1000 жителей | мест | 1047 | 1500* | 1840** |
| 4.1.3. | Школа-детский сад | ед. | - | - | 2 |
| 4.1.4. | Число вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений. Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | Численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений с учетом структурных подразделений (филиалов) | чел. | 160 | 200 | 220 |
| 4.1.5. | Внешкольные учреждения – )* по расчёту 50 % от числа школьников )** по расчёту 75 % от числа школьников | ед / мест | 5/ - | 5/ 750* | 7/ 1380** |
|  | В том числе - школа искусств и др 14-21 % от численности школьников | ед./ мест | 3/ -396 | 3/ 396 | 4/ 405 |
|  | В том числе - спортивные учреждения 12-18 % от численности школьников )* в том числе существующие не муниципальные | ед./ мест | 2/68/ 190* | 2/ 180 | 3/ 332 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Число муниципальных учреждений (отделений) здравоохранения |  |  |  |  |
|  | районные участковые больницы в составе ЦРБ, | ед | 1 | 1 | 1 |
|  | поликлинические отделения для взрослых в составе больничных учреждений | ед | 1 | 1 | 1 |
|  | поликлинические акушерско-гинекологические отделения (кабинеты), женские консультации в составе больничных учреждений | ед | 1 | 1 | 1 |
|  | поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений | ед | 1 | 1 | 2 |
|  | поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений | ед | 2 | 2 | 3 |
|  | отделения скорой помощи в составе больничных учреждений | ед | 1 | 1 | 1 |
|  | бригады скорой помощи | ед | 8 | 8 | 8 |
| 4.2.2 | Число негосударственных лечебно-профилактических учреждений |  |  |  |  |
|  | амбулаторно-поликлинические учреждения | ед | 2 | 2 | 2 |
|  | стоматологические, зубопротезные учреждения (кабинеты) | ед | 2 | 2 | 3 |
| 4.2.3 | Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь. |  |  |  |  |
|  | Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений поселения: число посещений в год | число посещений в год | - | 138 622 | 146 628 |
|  | Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений поселения: число посещений в смену | число посещений в смену | - | 287 | 303 |
|  | Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь. Дневное пребывание больных: расчетное число пациенто-дней | число пациенто-дней | - | 8 465 | 9628 |
| 4.2.4 | Стационарная медицинская помощь. |  |  |  |  |
|  | Стационарная медицинская помощь. Число койко-дней | число койко-дней | - | 42786 | 44272 |
|  | Стационарная медицинская помощь. Расчётное число коек | число коек | 126 | 182 | 184 |
| 4.2.5 | Расчетное число врачебных должностей | ед. должностей | 21 | 26 | 26,5 |
| 4.2.6 | Аптеки и аптечные киоски | ед. | 8 | 9 | 9 |
| 4.2.7 | Обслуживание детей до 1 года |  |  |  |  |
|  | Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сутки | - | 680 | 840 |
|  | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общей площади | - | 51 | 63 |
| 4.2.8 | Специализированные дома-интернаты и жилые дома |  |  |  |  |
|  | Дома- интернаты для престарелых с 60 лет и инвалидов с физическими нарушениями, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) | мест | - | 33 | 35 |
|  | Специализированный дом-интернат для взрослых, (с 18 лет) (психоневрологический) | мест | - | 45 | 48 |
|  | Детские дома- интернаты, место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет) | мест | - | 45 | 48 |
|  | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых на 1 тыс. чел. всего населения | чел | - | 900 | 1020 |
|  | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах- колясках и их семей, чел. на 1 тыс. чел. всего населения | чел | - | 8 | 8 |
|  | Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | чел. | 21 | 23 | 25 |
| 4.2.9 | Центр социальной помощи семье и детям | ед. | - | 1 | 1 |
| 4.2.10 | Ветеринарная клиника | ед. | - | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Отделение работы с молодежью |  |  |  |  |
|  | Отделение молодежного центра: отдел или сектор по работе с молодежью, на базе существующего учреждения культуры «Дома культуры» | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | Культурно-досуговый центр: Муниципальный многопрофильный молодежный центр - молодёжный клуб | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | Площадь помещений в учреждениях для занятий молодёжи | м2 | - | 190 | 200 |
| 4.3.2 | Учреждения культурно-массовой работы |  |  |  |  |
|  | Помещения для культурно-массовой работы (по расчёту 60 м2 площади пола на 1 тыс. жителей) | м2 площади пола | 250 | 900 | 960 |
|  | Клубы | кол-во | 2 | 2 | 2 |
|  |  | посетительское место | - | 1200 | 1280 |
|  | Кинотеатр | место | - | 525 | 560 |
|  | Танцевальные залы | место | - | 90 | 96 |
|  | лекторий |  | 29 | 30 | 32 |
|  | Концертный зал | мест | - | 75 | 80 |
| 4.3.3 | Библиотеки |  |  |  |  |
|  | . Всего объектов | кол-во | 2 | 2 | 2 |
|  | Читательских мест | кол-во мест | - | 45 | 48 |
|  | Фонды. | тыс. ед.хранения | - | 67,5 | 72 |
|  | Дополнительно в центральной районной библиотеке. Читательских мест | кол-во мест | - | 4,5 | 4,8 |
|  | Дополнительно в центральной районной библиотеке. Фонды. | тыс. ед.хранения | - | 7,5 | 8 |
| 4.4 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Число муниципальных спортивных сооружений1 |  |  |  |  |
|  | спортивные сооружения-всего | ед. | 13 |  |  |
| 4.4.2 | Плоскостные спортивные сооружения территория | ед. | 5 |  |  |
|  |  | га | - | 13,5 | 14,4 |
|  | в том числе плоскостные спортивные сооружения в жилых зонах (35%) | га | - | 4,73 | 5,04 |
| 4.4.3 | Спортивный зал общего пользования (60-80) | ед. | 3 | 3 | 3 |
|  |  | м2 площади пола зала | - | 1200 | 1280 |
|  | в том числе в жилых зонах (50%) | м2 площади пола зала | - | 600 | 640 |
| 4.4.4 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания (норматив 70-80) | ед. | - | 2 | 3 |
|  | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания (норматив 70-80) | м2 общей площади |  | 1200 | 1280 |
| 4.4.5 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | - | 150 | 160 |
| 4.4.6 | Бассейн | м2 зеркала воды | - | - | 400 |
| 4.4.7 | Линейные открытые объекты | км | - | 3 | 14 |
|  | Линейные открытые объекты: велодорожка. | км | - | 15 | 15 |
|  | Линейные открытые объекты: лыжня. | км | - | 12 | 12 |
| 4.5. | Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Торговые центры )*площадь в супермаркетах | тыс.м2 торговой площади | 1,0448* | 4,2 | 4,48 |
| 4.5.2. | Магазины |  |  |  |  |
|  | Магазины продовольственных товаров | тыс.м2 торговой площади | 1,1501 | 1,5 | 1,6 |
|  | Магазины непродовольственных товаров | тыс.м2 торговой площади | 1,3891 | 2,7 | 2,88 |
|  | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | - | 90 | 96 |
| 4.5.3. | Рыночный комплекс розничной торговли |  |  |  |  |
|  | Рыночный комплекс розничной торговли: открытая площадка | ед. | 1 | 1 | 3 |
|  | Рыночный комплекс розничной торговли: павильон | ед. | 1 | 1 | 2 |
|  | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торговой площади/ мест | - 54 | 450 | 480 |
| 4.5.4. | Предприятие общественного питания | посадочное место | 242 | 600 | 640 |
| 4.6. | Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Предприятия бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания населения | рабочее место |  | 75 | 80 |
|  | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочее место |  | 60 | 64 |
|  | Предприятие по стирке белья - фабрика-прачечная | кг/смену |  | 1650 | 1760 |
|  | Прачечная самообслуживания мини-прачечная | кг/смену |  | 150 | 160 |
|  | Предприятия по химчистке | кг/смену |  | 60 | 64 |
|  | Химчистка самообслуживания, мини-химчистка |  |  | 60 | 64 |
| 4.6.2 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место |  | 75 | 80 |
| 4.6.3 | Гостиница | место |  | 90 | 96 |
| 4.6.4 | Общественный туалет | прибор |  | 15 | 16 |
| 4.6.4 | Пункты приёма вторичного сырья | ед. | - | 1 | 1 |
| 4.6.5 | Пожарное депо | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | Пожарное депо | пожарный автомобиль | - | 6 | 7 |
| 4.6.6 | Кладбище | га |  | 3,9 | 4,16 |
|  | в том числе - кладбище традиционного захоронения | га |  | 3,6 | 3,84 |
|  | в том числе - кладбище урновых захоронений после кремации | га |  | 0,3 | 0,32 |
|  | Кладбище для животных | га | - | 0,2 | 0,2 |
| 4.7 | Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |
|  | Жилищно-эксплуатационные организации | ед | 1 | 1 | 1 |
|  | Банк,/ филиал банка | ед | 2/5 | 2/9 | 2/9 |
|  | Операционная касса | ед | 1 | 1 | 1 |
|  | Отделения связи ФГУП «Почта России» | ед | 1 | 4 | 4 |
|  | Объекты охраны правопорядка | ед | 1 | 3 | 3 |
|  | Нотариальная контора | ед | 1 | 1 | 1 |
|  | Юридическая консультация | ед | 1 | 2 | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты транспортной инфраструктуры и обслуживания населения |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Общественный пассажирский транспорт |  |  |  |  |
|  | Протяженность линий - автобус | км | 5,8 | 12 | 12 |
|  | Протяженность линий - маршрутное такси | км | - | 15 | 17 |
|  | Количество маршрутов общественного транспорта | шт | 1 | 1 | 2 |
|  | Остановки общественного транспорта | шт | 4 | 8 | 12 |
|  | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 30 | 30 | 30 |
|  | Автостанции/автовокзал | шт | 1/- | 1/- | 1/1 |
| 5.1.3 | Протяженность линий - маршрутное такси | км | - | 15 | 17 |
| 5.1.4 | Предприятия по обслуживанию автотранспорта |  |  |  |  |
|  | АЗС | шт | 1 | 1 | 2 |
|  | СТО | шт | 1 | 2 | 2 |
| 5.2 | Инженерные сооружения: мосты, виадуки, ж.д. переезды |  |  |  |  |
|  | Мосты | шт | 2 | 2 | 2 |
|  | Виадуки | шт | 1 | 1 | 1 |
|  | ж.д. переезды. | шт | 1 | 1 | 1 |
| 5.3 | Протяженность автодорог общего пользования районного значения, находящихся на территории МО «Городское поселение «Посёлок Товарково» | км | 13,58 | 13,58 | 13,58 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Дороги 4 категории | км | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
|  | Дороги 5 категории | км | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
|  | Протяженность автодорог общего пользования районного значения, находящихся на территории п. Товарково | км | - | 12,73 | 12,73 |
|  | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования |  |  |  |  |
|  | всего | км | 25,4 | 30 | 32 |
|  | с твердым покрытием | км | 19,2 | 25 | 30 |
|  | с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | км | 18 | 22 | 30 |
|  | Общая протяженность улиц, проездов, набережных | км | 25,4 | 30 | 30 |
|  | Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | 15,2 | 17 | 20 |
|  | Главная улица | км | 5,9 | 9,03 | 9,03 |
|  | Улица в жилой застройке | км | 19,15 | 18,77 | 20,77 |
|  | Набережная | км | - | 1,6 | 1,6 |
|  | Пешеходные улицы | км | 0,35 | 0,6 | 0,6 |
|  | Велосипедные дорожки | км | - | 5,58 | 12,0 |
| 5.4 | Общая площадь улично-дорожной сети | тыс. м2 | 128,8 | 354,8 | 454,7 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,7 | 6 | 8,9 |
|  | Протяжённость магистральных сетей водоводов | км | 13,4 | 18 | 20 |
|  | Водозабор скважины )*- соответствующие нормативам для питьевой воды |  | 7* 1 каптаж | 10 | 15 |
|  | Водонапорные сооружения- башни | шт. | 5 | 5 | 5 |
|  | Водонапорные сооружения- станции подъёма | шт | 1 | 2 | 2 |
|  | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км | 27,3 | 35 | 40 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Водоотведение всего | тыс. м3/сут. | 0,66 | 6 | 8,9 |
|  | Протяжённость магистральных сетей водоотведения | км | 8,9 | 22 | 22 |
|  | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 30, 5 | 34 | 38 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Гкалл/час | -- | 70 | 78 |
|  | Число источников теплоснабжения | шт | 3 | 3 | 3 |
|  | Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | шт | 2 | 3 | 4 |
|  | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | км | 20,2 | 30 | 35 |
| 6.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление электроэнергии | тыс.кВтч | -- | 8,4 | 13 |
| 6.5 | Газ |  |  |  |  |
|  | Потребление газа | м3/час | - | 15 | 21, |
|  | Одиночное протяжение уличной газовой сети, | км | 23,2 | 30 | 35 |
| 6.7 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 20 | 100 | 100 |
| 6.8 | Предприятие по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов | ед | 1 | 1 | 1 |
| 6.9 | Снегоплавильная площадка со снегоплавильным оборудованием и системой очистки талых вод | ед | - | 1 | 1 |

Приложение 3

Список сокращений используемых в тексте

| ОАО | Открытое акционерное общество |
| --- | --- |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| КС | компрессорная станция |
| ЛЧ | линейная часть |
| ГРС | газораспределительная станция |
| ГРП | газораспределительный пункт |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| ГОСТ | Государственный общероссийский стандарт |
| ОСТ | Общероссийский стандарт |
| СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| СН | Санитарные нормы |
| СЭН | санитарно-эпидемиологический надзор |
| ПДС | предельно допустимый сброс |
| ПДВ | предельно допустимый выброс |
| 3В | загрязняющие вещества |
| ГАИ | Государственная автоинспекция |
| ППБ | правила противопожарной безопасности |
| КП ПСВ | контрольные пункты параметров сточных вод |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| ГВВ | горизонт высоких вод |
| ЗСО | Зоны санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения |
| МО | Муниципальное образование |
| СП | Сельское поселение |
| п. ст. | посёлок при железнодорожной станции |
| дер. | деревня |
| пос. | посёлок |
| м. | местечко |
| гор. пос. | городской посёлок |
| ж/д ст. | железнодорожная станция |
| пл. | платформа |
| ТБО | Твердые бытовые отходы |
| ИТМ ГОиЧС | Инженерно технические мероприятия Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |
| ППТ | проект планировки и застройки территории |
| ПЗЗ | правила землепользования и застройки |
| ПИР | проектно-изыскательские работы |
| СЗЗ | санитарно-защитные зоны |
| ПДК | предельно допустимая концентрация |
| КОС | канализационные очистные сооружения |
| КНС | канализационная насосная станция |
| ОКН | объекты культурного наследия |
| ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду |
| ТАСЦО | Территориальная автоматизированная система централизованного оповещения |
| ПС | Понижающая станция |
| ТП | Трансформаторная подстанция |
| ГТТЭЦ | Газотурбинная теплоэлектроцентраль |
| ПДК | Предел допустимых концентраций |
| ПДУ | Предел допустимого уровня |
| ООПТ | Особо охраняемые природные территории |
| ВНС | Водонапорная насосная станция |
| СНТ | Садоводческие некоммерческие товарищества |
| ПДК | предельно допустимая концентрация |
| КОС | канализационные очистные сооружения |
| КНС | канализационная насосная станция |
| МДДУ | Муниципальное детское дошкольное учреждение |
| ЦРБ | Центральная районная больница |
| МУЗ | Муниципальное учреждение здравоохранения |
| МУ | Муниципальное учреждение |
| ДК | Дом культуры |
| МОУ | Муниципальное общеобразовательное учреждение |
| СОШ | Средняя общеобразовательная школа |
| ВВР | Высоковольтный район |
| В/Ч | Военная часть |
| РЭС | Районные электросети |
| ЭХЗ | Электрохимическая защита |
| КАД | Кольцевая автомобильная дорога |
| ИЖС | Индивидуальное жилое строительство |
| ЭМП | Электромагнитное поле |
| ТБО | Твёрдые бытовые отходы |
| ДТЮ | Дом творчества юных |
| СЮТ | Станция юных техников |
| СЮН | Станция юных натуралистов |
| СЮТУР | Станция юных туристов |
| ДЮСШ | Детско-юношеская спортивная школа |
| ДШИ | Детская школа искусств |
| СНП | Садоводческое некоммерческое партнерство |
| СТ | Садоводческое товарищество |
| ДНП | Дачное некоммерческое партнерство |
| ДНТ | Дачное некоммерческое товарищество |
| чел. | человек |