Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 15-95 от 22 мая 2015 года Экземпляр № 2 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Угорское» Дзержинского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2015 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 15-95 от 22 мая 2015 года Экземпляр № 2 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Угорское» Дзержинского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2015 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                         Петрова Н.Г.

инженер-аэрофотогеодезист                                                                     Плахова Е.М.

инженер-программист                                                                               Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                             Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                          Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                           Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                               Дегтярев Д. Н.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	6

ВВЕДЕНИЕ	6

I.I Общие сведения	10

I.II Природные условия	11

I.II.1 Климат	11

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	15

I.II.3 Поверхностные воды	19

I.II.4 Подземные воды	21

I.II.5 Инженерно-геологические условия	23

I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы	23

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	25

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	25

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	30

I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	33

I.III.4 Экологический туризм и отдых	35

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	38

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	47

I.IV Современное использование территории сельского поселения	49

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	49

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	51

I.IV.3 Жилищный фонд	55

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	56

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	62

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	64

II. I. Население	64

II. II. Экономическая база и занятость населения	65

II.III Инженерно-техническая база	66

II.III.1 Водоснабжение и водоотведение	66

II.III.2 Газоснабжение и теплоснабжение	68

II.III.3 Электроснабжение и связь	69

Список используемой литературы:	72

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Угорское» Дзержинского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Угорское» Дзержинского района Калужской области. Положения по территориальному планированию. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Угорское» Дзержинского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Угорское» Дзержинского района Калужской области | 1:30 000 |
| 1.2 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Угорское» Дзержинского района Калужской области | 1:30 000 |
| 1.3 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Угорское» Дзержинского района Калужской области | 1:30 000 |
| 1.4 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Угорское» Дзержинского района Калужской области | 1:30 000 |
| 1.5 | Карта территорий муниципального образования сельского поселения «Угорское» Дзержинского района Калужской области, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:30 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Угорское» Дзержинского района Калужской области | 1:30 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Угорское» Дзержинского района Калужской области | 1:30 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Угорское» Дзержинского района Калужской области | 1:30 000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Угорское» Дзержинского района  разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 15-95 от 22 мая 2015 года.

Согласно п.1 ст.1 Закона Калужской области от 18.12.2014 года «О преобразовании муниципального образования «Угорская волость» и внесении в связи с этим изменений в отдельные законы Калужской области» принято решение преобразовать муниципальное образование сельское поселение «Угорская волость» путем разделения, влекущего за собой образование двух муниципальных образований – муниципального образования «Деревня Никольское» и муниципального образования «Угорское».

В проекте генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, а также даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП «Угорское» до 2040 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Дзержинского муниципального района.    Проект генерального плана разработан в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми в порядке, установленном частями 5 и 6 ст. 24 Градостроительного кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочное решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами и решать актуальные вопросы сельского поселения.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2014-2015 годы:

1. Сведения о численности населения в динамике развития за последние годы.

2. Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Угорское».

3. Социально-экономические показатели существующего положения поселения.

4. Сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

# 1. Закон Калужской области от 23.12.2014 г. № 657-ОЗ «О преобразовании муниципального образования «Угорская волость» и внесении в связи с этим изменений в отдельные законы Калужской области».

2. Материалы схемы территориального планирования муниципального района «Дзержинский район».

3.  Материалы Схемы территориального планирования Калужской области.

4.  Картографические материалы на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (2007 г.), ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

4. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 декабря 2016 г. № 793 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Угорское» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- карта целевого назначения земель;

- карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карта объектов транспортной инфраструктуры;

- карта объектов инженерной инфраструктуры.

## I.I Общие сведения

Муниципальное образование сельское поселение «Угорское» (далее - МО СП «Угорское») расположено в центре европейской части России, на севере Дзержинского района и севере Калужской области. Сельское поселение на севере граничит с муниципальным образованием сельское поселение «Деревня Барсуки» и с Износковским районом Калужской области, с восточной стороны - с муниципальным образованием сельское поселение «Деревня Галкино» и муниципальным образованием сельское поселение «Деревня Сени», на юге и западе – с Юхновским районом Калужской области.

МО СП «Угорское» - территориальное объединение сельских населенных пунктов в составе территорий: дер.Звизжи, дер. Андреевка, дер. Дорохи, дер. Дубрава,  дер.Ерино, дер.Кольцово, дер.Никола-Ленивец, дер.Покров, дер.Потапово, дер.Субботино, дер.Шадеево, дер.Плюсково, дер.Дюкино, дер. Некрасово, дер.Пахомово, дер.Слобода, дер.Смагино, с.Острожное, дер.Богданово, дер.Карловка, дер.Копоня, дер.Косово, дер.Костино, ж.-д. р-д Костино, общей площадью 14768,26 га. Центром МО СП «Угорское» является с. Острожное. Количество населенных пунктов, входящих в состав МО СП «Угорское» - 24. Численность постоянного населения на 01.01.2015 года составляет 1052 человека. Удаленность от административного центра Дзержинского района  г. Кондрово - 10 км, от г. Калуга - 60 км.

Картографическое описание границ сельского поселения «Угорское»

1) от узловой точки 1 в общем северном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества и сельскохозяйственным угодьям, по северной границе дер. Копони, пересекая железную дорогу Калуга - Вязьма на протяжении 4160 м, далее в общем юго-восточном и северо-восточном направлении по лесному массиву и лесным насаждениям на протяжении 6589 м до пересечения с границей муниципального образования "Деревня Никольское" (узловая точка 47);

2) от узловой точки 47 в общем южном направлении по лесным насаждениям и лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая проселочную дорогу Костино - Никольское на протяжении 3550 м до пересечения с границей муниципального образования "Деревня Галкино" (узловая точка 70);

3) от узловой точки 70 в общем юго-западном направлении по лесному массиву по границе Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 2103 м до точки 81;

4) от точки 81 в юго-восточном направлении вдоль полосы отвода железной дороги Калуга - Вязьма на протяжении 2000 м до точки 99;

5) от точки 99 в общем западном направлении, пересекая железную дорогу Калуга - Вязьма на протяжении 137 м, далее в северо-западном направлении вдоль полосы отвода железной дороги Калуга - Вязьма на протяжении 748 м, далее в общем западном направлении по лесному кварталу N 25 Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая ЛЭП на протяжении 2114 м до точки 118;

6) от точки 118 в общем южном направлении по лесному кварталу N 30 Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества восточнее водохранилища на протяжении 3375 м до точки 137;

7) от точки 137 в общем южном направлении по сельскохозяйственным угодьям и лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества пересекая проселочную дорогу Барсуки - Галкино на протяжении 3133 м до точки 193;

8) от точки 193 в общем юго-западном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского до р. Изверь на протяжении 4789 м (точка 220);

9) от точки 220 по середине р. Изверь против течения 399 м до точки 231;

10) от точки 231 в общем южном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества до пересечения р. Угры с границей муниципального образования "Деревня Сени" на протяжении 4360 м (узловая точка 253);

11) от узловой точки 253 по середине р. Угры против течения на протяжении 16596 м до точки 389;

12) от точки 389 в общем юго-восточном направлении по лесному массиву Озеренского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая проселочную дорогу "Галкино - Сени - Дурнево" - Плюсково на протяжении 3288 м до точки 417;

13) от точки 417 в общем западном направлении по лесному массиву Озеренского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 1068 м, далее в юго-западном направлении на протяжении 236 м, в юго-восточном направлении на протяжении 295 м, далее в юго-западном направлении на протяжении 276 м до точки 429;

14) от точки 429 в северо-западном направлении по лесному массиву Озеренского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 2174 м до точки 447;

15) от точки 447 по середине р. Угры против течения на протяжении 5689 м до пересечения с границей муниципального образования "Юхновский район" (узловая точка 513);

16) от узловой точки 513 по середине р. Угры против течения на протяжении 12895 м до точки 640;

17) от точки 640 в общем северном направлении по лесному массиву по границе Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 3401 м до точки 655;

18) от точки 655 на восток по лесному массиву по границе Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая проселочную дорогу Острожное - Звизжи - Смагино на протяжении 1224 м до точки 661;

19) от точки 661 в северо-восточном направлении по лесному массиву по границе Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая проселочную дорогу Острожное - Звизжи - Смагино на протяжении 2970 м, далее в общем северо-восточном направлении по безымянному ручью против течения на протяжении 1510 м до точки 713;

20) от точки 713 в северо-западном направлении по безымянному ручью против течения южнее дер. Шадеево на протяжении 2924 м, далее в северо-восточном направлении по лесному массиву по границе Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая ЛЭП на протяжении 2439 м до пересечения с границей муниципального образования "Деревня Барсуки" (узловая точка 748);

21) от узловой точки 748 в северо-восточном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 3145 м до точки 767;

22) от точки 767 в общем юго-западном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 2276 м до точки 776;

23) от точки 776 в общем юго-восточном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая ЛЭП на протяжении 2504 м, далее в общем северо-восточном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая ЛЭП на протяжении 835 м, далее в направлении восток - северо-восток по сельскохозяйственным угодьям, пересекая ЛЭП до проселочной дороги в направлении дер. Беляйково на протяжении 2868 м (точка 803);

24) от точки 803 в юго-восточном направлении по проселочной дороге в направлении дер. Беляйково на протяжении 1264 м до точки 811;

25) от точки 811 в северо-восточном направлении, пересекая сеть мелиоративных каналов и р. Изверь по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества, пересекая автомобильную дорогу Кондрово - Галкино - Острожное - Барсуки и р. Грязненку на протяжении 4363 м до точки 828;

26) от точки 828 в общем восточном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества и сельскохозяйственным угодьям на протяжении 2583 м до точки 849;

27) от точки 849 в общем северном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 860 м до точки 853;

28) от точки 853 в общем западном направлении по лесному массиву Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества на протяжении 6250 м, далее в северо-западном направлении на протяжении 2880 м до пересечения с границей муниципального образования "Износковский район" (узловая точка 1).

# Список координат характерных точек границы

сельского поселения "Угорское"

| N точки | Координаты в системе МСК-40 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 466770.64 | 1263789.76 |
| 47 | 469053.81 | 1270802.19 |
| 70 | 466063.38 | 1270133.19 |
| 81 | 465406.85 | 1268317.48 |
| 99 | 464262.63 | 1269908.46 |
| 118 | 464239.98 | 1267433.73 |
| 137 | 461823.84 | 1268190.63 |
| 193 | 459006.84 | 1267813.71 |
| 220 | 456259.14 | 1266017.49 |
| 231 | 456435.09 | 1265673.51 |
| 253 | 452924.73 | 1264913.01 |
| 389 | 450574.68 | 1258785.85 |
| 417 | 449489.34 | 1261156.41 |
| 429 | 448960.68 | 1260227.70 |
| 447 | 449987.49 | 1258405.72 |
| 513 | 447164.72 | 1256471.53 |
| 640 | 452643.75 | 1253293.29 |
| 655 | 455572.67 | 1253780.78 |
| 661 | 455328.32 | 1254944.57 |
| 713 | 458855.37 | 1256555.88 |
| 748 | 461513.79 | 1254749.94 |
| 767 | 462903.12 | 1257219.63 |
| 776 | 461074.23 | 1256405.04 |
| 803 | 461252.34 | 1261158.48 |
| 811 | 460129.50 | 1261721.90 |
| 828 | 463760.73 | 1263815.19 |
| 849 | 464070.15 | 1265871.51 |
| 853 | 464872.05 | 1265868.72 |

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат Дзержинского района, в состав которого входит Угорское, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами - весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°C. Минимальная  температура воздуха составляет -35,2(С, а максимальная - +35,4(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-52°C. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.  Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,8°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36…+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток. В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточ -ной температурой (8(С отопитель –ного периода | Со среднесуточ- ной температу- рой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13 -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южно-

го и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Угра, а также других рек.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4˚С ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

В зависимости от степени расчлененности рельефа, литологического состава коренных и четвертичных образований, глубины залегания грунтовых вод и геологического строения в пределах поселения выделено двадцать типов ландшафтов.

I тип ландшафта (местности). Пологохолмистая морено-эрозионная среднеслаборасчлененная равнина, абсолютные отметки поверхности 190 – 230 м. Четвертичные отложения представлены суглинками: моренными грубозернистыми с включением валунов и покровными пылеватыми.

Общая мощность составляет 5 - 15 м. Коренные породы представлены глинисто-известняковыми отложениями нижнего и среднего карбона. Почвы дерново-сильно-среднеподзолистые на суглинистой основе. Грунтовые воды находятся в коренных породах.

II тип ландшафта. Пологоволнистая водноледниково-моренная слабосреднерасчлененная равнина. Абсолютные отметки поверхности  190 - 210 м. Четвертичные образования представлены: моренными, водноледниковыми и покровными суглинками, песками разнозернистыми глинистыми.  Коренные породы в основном представлены тирригенно-известняковыми образованиями нижнего карбона и песчано-глинистыми слоями миоценового возраста неогенового времени. Мощности четвертичных образований сильно варьирует по площади района от первых метров до 15 м. Грунтовые воды, связанные с верховодкой наблюдаются на выположенных участках водоразделов. Почвы дерново-сильно-среднеподзолистые на суглинисто-песчаной основе.

III тип ландшафта. Плоско-холмистая моренно-водноледниковая слаборасчлененная равнина значительно заболоченная. Абсолютные отметки поверхности 170 – 180 м. четвертичные образования представлены, в основном, песчаными гравелистыми суглинками, останцами моренных суглинков и в небольшом количестве наблюдается прослои гравелистых песков. Общая мощность этих отложений составляет 7-15 м. коренные породы представлены глинисто-известняковой толщей нижнего карбона, юрскими глинами и глинистыми песками валанжинского яруса нижнего мела. Из-за плоского рельефа и близкого залегания коренных пород четвертичные отложения обводнены. Почвы дерновые от слабоподзолистых до сильноподзолистых местами глееватые и глеевые на суглинистой основе.

IV тип ландшафта. Плоско-волнистая с мелкохолмистыми образованиями высотой до 10 м моренно-зандровая равнина. Сложен этот ландшафт, в основном, водноледниковыми песчаными суглинками, озом и останцами моренных холмов. Межхолмовые западины обычно заболочены. Покровные суглинки отсутствуют. Коренные породы представлены, в основном, песчано-глинистыми отложениями нижнего карбона, юрской системы и миоцена. Мощность четвертичных отложений сильно варьирует от первых метров до 10-15 м. Почвы дерново-сильно-подзолистые на песчаной основе.

V тип ландшафта. Плоская, пологоволнистая водноледниковая слаборасчлененная равнина значительно заболоченная. Четвертичные образования сложены водноледниковыми суглинками, песчано-гравийным материалом, глинистыми песками. Общая мощность четвертичных отложений изменяется от 15 м до 25 м, коренные породы представлены в основном тирригенно-известняковым комплексом нижнего карбона. Почвы дерново-слабоподзолистые и светло-серые лесные, местами глееватые на суглинистой суглинисто-каменистой основах.

VI тип ландшафта. Пологохолмистая моренно-водноледниковая слабосреднерасчлененная равнина. Четвертичные образования сложены моренными и водноледниковыми суглинками с прослоями песчано-гравийного материала в кровле песчаные покровные суглинки, общая мощность этих пород 10 – 20 м. Коренные породы представлены различными литолого-стратиграфическими комплексами. Почвы дерново-среднеподзолистые местами глееватые на песчаной основе.

VII тип ландшафта. Пологохолмистая моренная средне-слаборасчлененная равнина. Сложена, в основном, моренными суглинками мощностью до 30 м. Коренные породы представлены известняками окской толщи нижнего карбона, глинами юрской системы и песками миоценового возраста. Межхолмовые западины заболочены. Почвы дерново-среднеподзолистые местами глееватые на суглинисто-каменистой основе.

VIII тип ландшафта. Плоская зандровая слаборасчлененная равнина, местами заболоченная. Четвертичные отложения представлены в основном песчаными суглинками с включениями мелкого гравия различных пород и глинистыми песками. Коренные породы сложены песками, песчаными глинами миоценового горизонта неогеновой системы. Мощность четвертичной системы обычно редко когда превышает 10 м. Уровень стояния грунтовых вод высокий. Почвы  дерновые от сильноподзолистых до слабоподзолистых местами глееватые и глеевые. Абсолютные отметки поверхности 170 – 180 м. Есть отдельные редкие озоподобные холмы высотой до 10 м.

IX тип ландшафта. Плоская зандровая слаборасчлененная равнина, местами заболоченная. Сложена в верхней части покровно-болотными суглинками ниже по разрезу залегают гравелистые пески и слои песчано-гравийного материала. Общая мощность четвертичных отложений составляет 17 – 30 м. Коренные породы представлены в основном песками азовской толщи среднего карбона и  ламкинской свиты миоценового возраста. Уровень стояния грунтовых вод высокий. Почвы в основном дерново-подзолистые глееватые. Абсолютные отметки  поверхности 155 – 170 м.

X тип ландшафта. Плоско-волнистая водноледниково-моренная слаборасчлененная равнина. Западины заболочены, наблюдается отдельные небольшие озера ледникового происхождения. Четвертичные образования представляют собой чередование ледниковых и водноледниковых отложений. Это суглинки, пески, песчано-гравийный материал, общая мощность достигает 40 м. Коренные породы представлены песками миоценового возраста. Абсолютные отметки поверхности 175 – 195 м. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые на суглинистой основе.

XI тип ландшафта. Плосконаклонная озерно-водноледниковая среднерасчлененная равнина. Четвертичные отложения сложены в основном пылеватыми песками и ленточными глинами в подошве залегают моренные суглинки. Общая мощность отложений составляет 30 – 43 м.

Коренные породы представлены известняками окского надгоризонта нижнего карбона.

XII тип ландшафта. Плоско-волнистая, плосконаклонная аллювиальноводноледниковая сильно-расчлененная равнина.  Четвертичные породы представлены: водноледниковыми и покровными суглинками, гравелистыми песками, песчано-гравийным материалом, ленточными глинами. Мощность этих образований сильно варьирует от первых метров до 52 м.  Почвы дерново-слабоподзолистые смытые и намытые.

XIII тип ландшафта.  Плоская аллювиальная равнина, сложена песками, местами вверху залегают покровные суглинки (правый берег р. Угры). Данный ландшафт образован на основе ландшафта типа 12, который постепенно переходит в третью надпойменную террасу. Высота поверхности террасы расположена на высоте 28 – 30 м. над урезом вод р. Угры. Терраса эрозионно-аккумулятивная, в цоколе которой залегают раннемосковские отложения или коренные породы. Почвы дерновослабоподзолистые на песчаной и суглинистой основе.

XIV тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина – вторая надпойменная терраса. Терраса эрозионно-аккумулятивная сложена песками, песчано-галечным материалом. Высота террасы над урезом вод рек: Шани-Извери составляет 13 – 15 м., Угры – 16-18 м. Почвы супесчаные и песчаные дерново-луговые.

XV тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина – первая надпойменная терраса. Высота ее над урезом вод мелких речек составляет 1,5 – 2,5 м, рек Угры, Шани, Извери – 5 -10 м, сложены песками. Почвы дерновые луговые песчаные.

XVI тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина со староречьями, прирусловыми валами, болотами. Сложена песками, галечниками, торфом, аллювиальными суглинками. Низкая пойма на малых реках и ручьях имеет максимальную высоту 2,0 м., высокая пойма – до 4 м. на р.Угра до 10 м. Почвы луговые дерновые.

XVII тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина – представляет собой высокую пойму р. Суходрев в пределах древней палеодолины. Высота этой террасы над урезом вод р.Суходрев составляет 6-8 м. Мощности четвертичных образований составляют от 2-3 м., на поверхности третьей террасы до 50 м., в пойме р.Суходрев. Коренные породы представлены в основном породами нижнего карбона: известняки, глины, пески.

В пределах местностей типов 4,5,6,7 и 8 необходимо сохранять всю существующую растительность во избежание развития необратимых эрозионных процессов геологической среды.

XVIII тип ландшафта. Болота, иногда сопровождаются озерами с озерно-болотными отложениями в виде илов, торфа, сапропеля. Мощность этих образований обычно не превышает 5-7 м, при глубине озер до 10 м. Почвы торфяные болотные.

XIX тип ландшафта. Техногенный – карьеры, отвалы, нарушенные земли горнорудными производствами.

XX тип ландшафта. Крутые склоны речных долин. Уклон склонов более 5º . Сложены тонкопесчаными образованиями и пылеватыми суглинками. Осложнены суффозионными западинами обычно заболоченными.

В пределах первого типа ландшафта, там, где под четвертичными отложениями залегают известняки, наблюдается открытый и закрытый внутрипластовый карст.

Современные физико-геологические процессы проявляются чаще всего в виде различных форм эрозии. В долинах всех рек наблюдается боковой подмыв склонов. Ему подвержены уступы пойм, первой и второй надпойменных террас и склоны долин, сложенные мореной и водноледниковыми образованиями. В целом, интенсивность подмыва умеренная, но иногда бывает и значительной, высота обрыва при этом достигает 12 - 15 м. Глубинная эрозия наиболее четко проявляется в образовании промоин, растущих оврагов. Наиболее интенсивно овраги образуются в местах расположения крутых склонов. В долинах р. Угры, Шани, Извери отмечаются оползни и оплывы.

### I.II.3 Поверхностные воды

Тип питания рек Калужской области – преимущественно снеговой, с участием дождевого  подземного стока. В соответствии с этим, распределения стока в течение года крайне неравномерно: во время весеннего половодья на реках проходит от 60 % до 90 % годового стока. В это время питание рек – исключительно подземное. Поэтому, с точки зрения использования поверхностных водных объектов, лимитирующий период представляют собой зима и лето.

Несмотря на достаточную в целом обеспеченность области поверхностными водными ресурсами, вследствие крайне неравномерного распределения речного стока в течение года, увеличение в перспективе прямого использования стока без его истощения можно связывать только с рядами, минимальные меженные расходы которых превышают 1 м3/с. Остальные реки области можно использовать для забора воды только при условии строительства прудов и водохранилищ, аккумулирующих сток весеннего половодья.

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Ока.  На территории МО СП «Угорское»  протекает самая крупная река Угра, одна из чистейших рек Европейской части России.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- орошения сельскохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Угра — река в Смоленской и Калужской областях России, левый приток Оки (бассейн Волги). Длина 399 км, площадь бассейна 15 700 км². Берёт начало на Смоленской возвышенности на юго-востоке Смоленской области.  Питание реки смешанное: доля стока талых вод в среднем составляет около 60 %, более 30 % годового стока приходится на грунтовые воды, и только около 5 % — на сток дождевых вод. Уровенный режим рек характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой продолжительной низкой зимней меженью. Весеннее половодье начинается в конце марта и заканчивается в первой декаде мая. В период половодья общий подъем воды над зимней меженью в среднем и нижнем течении Угры в многоводные годы составляет 10—11 м.  Средний расход воды в 35 км от устья — около 90 м³/сек. Замерзает в ноябре — начале января.

Долина реки пойменная, с шириной поймы 1—2 км, в нижнем течении — 3,5 км. Ширина русла в нижнем течении — 70—80 м. Глубины в межень на перекатах равны 0,4—0,6 м, наибольшие на плесах — 4 м. Средняя скорость течения воды — 0,4—0,6 м/с.

По Калужской области русло Угры простирается на 160 км. Главные её притоки: Воря, Ресса, Теча, Шаня, Изверь. Русло Угры сложено из песка и гальки. Угра впадает в Оку примерно в 15 км выше Калуги.

Угра почти на всем протяжении течёт в высоких лесистых берегах, встречаются, однако, и безлесные места. В низовьях много песчаных пляжей, в верховьях их почти нет.

Река Изверь, левый приток Угры, вытекает из озерца у деревни Фокино, течет, пересекая Угорско-Протвинскую низину, на юг и юго-восток и впадает в Угру на 50-м км на уровне 124 м. Течет преимущественно в открытой местности, лес подходит к реке лишь на отдельных участках. Длина реки 72 км, средний уклон 1,071 м/км.

Важной особенностью района является большое количество искусственных водоемов – прудов. Большинство из них создано в верховьях малых рек, долинах небольших ручьев, балках и лощинах. Средний размер прудов около 1 га.

Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники. По долинам ручьев и малых рек на многих участках построены дамбы, имеется много прудов.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения. Большинство водоемов и рек используются местным населением для рекреационных целей. Пруды используются для орошения и рыборазведения.

### I.II.4 Подземные воды

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

В пределах МО СП «Угорское» отдельными артезианскими скважинами задействовано шесть водоносных горизонтов: пять из них пресной воды и один минерализованной. Большое количество водоносных горизонтов объясняется сложным геологическим строением  территории района. Основными, по количеству артезианских скважин, горизонтами вод хозяйственно-питьевого назначения являются упинский и окский.

Упинский горизонт приурочен к одноименным известнякам нижнего карбона и развит повсеместно. Воды от умеренно-жестких до сильно-жестких с общим остатком от 4,08 мг экв./л до 16,0 мг экв./л. Содержание железа изменяется от 0,02 мг/л до 3,22 мг/л. Удельный дебит меняется от 0,2 м3 /ч до 27,0 м3 / ч.

Окский водоносный горизонт связан со слоями известняков: тарусского, веневского, михайловского и алексинского горизонтов. Он развит на значительной площади района и отсутствует только в современных и погребенных палеодолинах. Воды в основном умеренно-жесткие с содержанием общего остатка от 3,84 мг экв./л до 6,65 мг экв./л. Содержание железа колеблется от 0,08 мг/л до 13,86 мг/л, преобладают содержания до 1,0 мг/л.  Удельный дебит отдельных скважин меняется от 0,2 м3/ч до 83,0 м3/ч.

Местами, где отсутствуют известняковые толщи, используется в качестве источника питьевых вод тульский водоносный горизонт, приуроченный к кварцевым пескам нижнетульского подгоризонта нижнего карбона. Воды умеренно-жесткие, с содержанием железа от 0,37 мг/л до 2,5 мг/л. Удельный дебит изменяется от 0,13 м3/ч до 2,25 м3/ч.

К кварцевым пескам миоценового возраста приурочен водоносный горизонт. В настоящее время этот горизонт используется только в одном населенном пункте: Костино. Воды жесткие, с содержанием железа 0,0 – 0,3 мг/л.

К гравелистым пескам и песчано-гравийным слоям четвертичного возраста приурочен водоносный горизонт, который используется для хозпитьевых целей. Воды умеренно-жесткие, с содержанием железа от 0,09 мг/л до 3,39 мг/л. Удельный дебит по скважинам варьирует от 0,7 м3/ч до 10,0 м3/ч.

Все воды района гидрокарбонатно-кальциевые. Наличие пяти водоносных горизонтов гарантирует надежное водоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий района, при условии соблюдения охраны подземных вод от загрязнения поверхностными водами из заброшенных и действующих карьеров, в которых зачастую расположены стихийные свалки бытовых и промышленных отходов.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод составляют 117,9 тыс. м3/сут.

Эксплуатационные запасы – 20,56 тыс. м3, в т. ч. подготовленные к промышленному освоению – 8,30 тыс. м3.

Характеристика качества подземных вод

Качественный состав подземных вод основных эксплуатируемых водоносных горизонтов по территории МО СП «Угорское» охарактеризован как по фондовым материалам, так и по накопленной информации при ведении мониторинга ГМСН.

В процессе обследования водозаборов МО СП «Угорское» отмечаются характерные в целом по Калужской области нарушения:

- безлицензионное пользование недрами;

- эксплуатация водозаборов на неутвержденных запасах;

-неудовлетворительное состояние устьев водозаборных скважин (устья неэксплуатирующихся скважин открыты);

- отсутствие водоизмерительной аппаратуры (водомерных счетчиков, уровнемеров), а также условий измерения уровней воды в скважинах (пьезометров, либо отверстий в опорных плитах);

- отсутствие контроля и оценки качества подземных вод – это одна из наиболее актуальных проблем и недостаточно решенных в системе организации водопользования.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Обилие разнообразных ландшафтов по площади района и сложное геологическое строение определили большой разброс в условиях для строительства.

Преобладающие ландшафты приурочены к водноледниковым образованиям, которые осуществляли выравнивание рельефа. В геологическом разрезе четвертичных отложений преобладают рыхлые песчаные породы с примесью гравия.

Проявление техногенных процессов наиболее выражено на участках отработанных, но нерекультивированных карьеров, нелицензированной отработки полезных ископаемых, а также в районах городских агломераций.

### I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы МО СП «Угорское» представлены в таблице 2.

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых, расположенных

на территории сельского поселения «Угорское»

Таблица 2

| № п/п | Месторождение | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.04.2015 г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | Степень обводнен-ности | Степень промышлен-ного освоения | Недропользо-ватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Строительные пески |
| 1 | Богдановское участок №2 | К югу от д. Острожное, в 2 км северо-восточнее от д. Богданово г. Кондрово | 2052 |  |  | Сырье для дорожно-строительных работ после сортировки и отмывки | 3,84 | 6,37(песок) 3,08(ПГС) | сухая | Разработка | ООО «НерудТранс» |
| 2 | Богдановское участок №3 | В 1 км северо-восточнее д. Богданово, в 14 км от г. Кондрово | 3115 |  |  | Сырье для дорожно-строительных работ и строительных материалов | 3,96 | 8,78(песок) 7,58(ПГС) | обводненная | Разработка | ООО «Георесурс» |
| 3 | Богдановское | К югу от д. Острожное, в 2 км северо-восточнее от д. Богданово г. Кондрово |  | 29476 |  | Сырье для дорожно-строительных работ | 4,01 | 16,6 |  | Резерв |  |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Угорское» выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Угорское» отнесены:

I. Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II. Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III. Особо охраняемые природные территории.

IV. Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов.

V. Охранные зоны инженерных коммуникаций.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Угорское».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

Федеральное бюджетное учреждение «Национальный парк «Угра»

Федеральное бюджетное учреждение «Национальный парк «Угра» образован в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 № 148.

В 2002 году национальному парку «Угра» был присвоен статус биосферного резервата и он включен во Всемирную сеть биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО (МАБ).  Профиль парка комплексный, статус федеральный. Основные задачи парка:

  - сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;

  - сохранение историко-культурных объектов;

  - экологическое просвещение населения;

  - создание условий для регулируемого туризма и отдыха;

  - разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;

  - осуществление экологического мониторинга;

  - восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.

Важнейшим критерием, определяющим территориальное содержание парка, является типичность или уникальность природных и историко-культурных комплексов. Многообразие и известная противоречивость ландшафтов требует учитывать многие факторы, критерии и подходы для обеспечения развития территории, снижения негативного воздействия и создания развивающейся системы туризма и отдыха. В таких условиях основным механизмом управления территорией является функциональное зонирование, учитывающее особенности тех или иных участков парка.

В границах сельского поселения ориентировочная площадь национального парка «Угра» 5488,5 га  и выделены  зоны: охраняемого ландшафта (познавательного туризма), особо охраняемая - подзона экологической стабилизации, охраны историко-культурных объектов, хозяйственного назначения, обслуживания посетителей,  рекреационная.

Зона охраняемого ландшафта (познавательного туризма) предназначена для сохранения и демонстрации посетителям парка сложившихся природно-исторических ландшафтов, организации экологического просвещения. Проводится обустройство туристских и экскурсионных  маршрутов, видовых площадок, мест отдыха. Возможны сбор дикоросов и любительское рыболовство. Выполняются лесоводственные работы, мероприятия по охране и защите леса, биотехнии. Разрешаются сложившиеся природопользование в экологически обоснованных объемах в соответствии с действующими природоохранными нормами, реконструкция и модернизация (без расширения) существующих хозяйственных объектов, строительство необходимой транспортной и инженерно-коммуникационной сети, не наносящее ущерба природным и рекреационным ресурсам территории. Участки для дачного строительства и садоводства выделяются только в границах населенных пунктов.

Особо охраняемая зона (заказного режима) обеспечивает условия сохранения природных комплексов и объектов при строго регулируемом  рекреационном и хозяйственном использовании. Особо охраняемая зона включает наиболее ценные в экологическом и познавательном отношениях природные территории, на которых невозможно или нецелесообразно установить заповедный режим. Зона также служит буфером для участков заповедной зоны.

Подзона экологической стабилизации включает участки, в основном сохранившие естественный характер сообществ и способные к саморазвитию. В подзоне экологической стабилизации могут проводиться необходимые биотехнические, противопожарные и лесозащитные мероприятия, санитарные рубки по состоянию.

Разрешается использование имеющихся сельскохозяйственных угодий преимущественно для сенокошения и нормированного выпаса скота без права проведения мелиорации и постройки долговременных сооружений. В поймах рек Угры, Оки, Жиздры и их протоков запрещается проведение коренного улучшения угодий, применение удобрений и ядохимикатов. Разрешается проведение необходимых гидротехнических работ с целью улучшения экологического состояния водоемов по специальному разрешению дирекции национального парка.

Посещение туристами в познавательных целях предусматривается только по специально выделенным и обустроенным маршрутам, без ночлега. Для местного населения, проживающего на территории парка и в его охранной зоне, разрешаются бесплатные: любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в соответствии с действующими в Калужской области правилами любительского и спортивного рыболовства, сбор грибов, ягод и орехов.

В плане охотпользования на территории подзоны выделяются только воспроизводственные участки. Регулирование численности отдельных видов при необходимости проводится под контролем дирекции национального парка.

Зона охраны историко-культурных объектов выделяется в местах расположения уникальных памятников археологии, истории, культуры и обеспечивает условия для их сохранения. Хозяйственная и туристско-экскурсионная деятельность проводится без нарушения исторического ландшафта и с соблюдением требований охранных зон памятников.

Зона хозяйственного назначения включает населенные пункты с крупными агропромышленными комплексами, не имеющими существенной историко-культурной и рекреационной ценности. Основная функция - обеспечение потребностей местного населения и посетителей парка в сельскохозяйственной продукции, на перспективу - демонстрация экологически направленных форм рационального природопользования. Разрешается реконструкция производственных комплексов, повышающая их экологическую безопасность и не противоречащая целям и задачам национального парка.

Зона обслуживания посетителей предназначена для приема, комфортного отдыха посетителей национального парка и обеспечения их необходимой информацией. Участки зоны располагаются в планировочных узлах парка и, в основном, приурочены к существующим населенным пунктам.

Предусматривается строительство стационарных объектов туристского сервиса круглогодичного и сезонного действия (тургостиницы, мотели, кемпинги, приюты и др.), визит-центров, музейных и вольерных экспозиций, необходимых объектов культурно-бытового, информационного обслуживания и связи, а также объектов административно-хозяйственной инфраструктуры национального парка.

На лесных участках проводятся ландшафтные и выборочные санитарные рубки, защитно-декоративные посадки. Оборудуются подъездные пути, информационные площадки, автостоянки, подходы к воде, пляжи и другие элементы благоустройства.

Рекреационная зона предназначена для организации полноценного кратковременного и длительного отдыха в природных условиях. В зону выделены участки, отличающиеся благоприятным сочетанием ресурсов отдыха и расположенные вблизи основных планировочных узлов и транспортных путей парка. Обустройство зоны ориентировано на прием самостоятельных туристов и отдыха выходного дня.

Разрешается размещение палаточных лагерей и индивидуальных мест отдыха, строительство автостоянок, причалов, пляжей. Рекреационная емкость территории зоны повышается за счет благоустройства и развития дорожно-тропиночной сети.

Лесоводственные мероприятия направлены на повышение биологической устойчивости и эстетической ценности насаждений (ландшафтные рубки, выборочные санитарные рубки, уборка захламленности, создание ландшафтных культур и защитно-декоративных посадок). Работы по биотехнии, охране и защите леса ориентированы на компенсацию неблагоприятных воздействий в условиях интенсивной рекреации.

Вокруг участка парка выделена охранная зона с ограниченным режимом природопользования (минимальная ширина охранной зоны национального парка – один километр). Создается в целях защиты природных и культурных ландшафтов национального парка от неблагоприятных антропогенных воздействий. Является зоной сотрудничества (хозяйствующие субъекты, местное население) с более мягким режимом охраны и природопользования. В границах зоны устанавливаются определенный порядок и условия развития населенных пунктов, использования памятников природы и истории, согласуются вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, дачное и жилищное строительство.

На территории национального парка «Угра», а также вне его пределов выделяются памятники природы регионального значения:

- «Парк усадьбы в д. Плюсково» (площадь – 3 га, правоустанавливающий документ – постановление Законодательного собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624));

- «Ландшафт надпойменной террасы р. Угра» вблизи дер. Никола-Ленивец и дер. Звизжи (площадь – 75 га, правоустанавливающий документ – постановление Законодательного собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624));

- «Ключ-источник» в 200 м ниже Пахомовского моста на р. Угра (размер охранной зоны – 100 м, правоустанавливающий документ – постановление Законодательного собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624));

В соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угра | 399 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | Грязненка | 15 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | Изверь | 72 | 200 | 50 | 20 |
| 4 | Стройка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.   использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5. размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6. размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7. сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8. разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области, на территории сельского поселения «Угорское» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4:

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории МО СП «Угорское»

Таблица  4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документы о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1 | Церковь Рождества | 1820 г. | дер. Плюсково | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 2 | Церковь Троицы | 1802 г. | дер. Никола-Ленивец | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 3 | Братская могила | - | с. Острожное | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 4 | Курганный могильник | V-VI вв. | дер. Звизжи | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 5 | Селище | III-V вв, XV-XVII н.э. | дер. Звизжи, в 0,4 км к северо-западу от села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 6 | Курганный могильник | - | дер. Звизжи, в 1 км к юго-востоку от села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 7 | Курганный могильник | IV-VI вв. | дер.Никола-Ленивец, на левом берегу р. Угры, 1 км ниже села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 8 | Селище | XIII-XVII вв. | дер.Никола-Ленивец | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 9 | Селище | II-V вв, XV-XVII вв. н.э. | дер.Никола-Ленивец, в 0,25 км к юго-востоку от церкви | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 10 | Селище | XIII-XVII вв. | дер.Никола-Ленивец, в 0,4 км к юго-западу от церкви | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 11 | Городище | IV-I вв. до н.э. – IV-VII вв.н.э. | дер.Никола-Ленивец, левый берег | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 12 | Городище | IV-II вв. до н.э. – I пол. I тыс.н.э. | дер. Покров, в 0,4 км к северо-западу от села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 13 | Селище | XV-XVII н.э. | дер. Покров, в 0,25 км к западу от села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 14 | Селище | XIV-XVI вв. | дер. Потапово, юго-восточная окраина деревни | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 15 | Селище | III-V вв, XIV-XIII вв. | дер. Дюкино, 0,5 км к юго-западу от деревни, лев.берег р. Угра | АКР 3 227. Арх. ИА.: № 5679. Л. 12, 13; № 6037. Л. 7,8 |
| 16 | Селище | XIV-XVII вв. | дер. Плюсково, юго-западная окраина села | АКР 250. Арх. ИА.: № 5679. Л.13 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 1 | Усадьба Муромцевых. Флигель, молочная, церковно-приходская школа | XVIII-нач.XVII вв. | дер. Плюсково | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 2 | Колокольня церкви Покрова, приходской, православной, на кладбище | к. XIX в. | дер. Покров | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 3 | Здание магазина | 1920-е гг. | дер. Богданово, у западного берега | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |

- Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

- На основании ст. 5.1 в границах территорий объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

- В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4, и 7 части 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае если, орган охраны объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

- Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 настоящего Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона.

- Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

### I.III.4 Экологический туризм и отдых

Национальный парк «Угра» предоставляет уникальную возможность экологического туризма. Для отдыха на воде в пределах национального парка «Угра» организованы водные маршруты – «По рекам Воря и Угра» - продолжительность 9 дней, протяженность 173 км. По маршруту оборудовано 16 туристских стоянок. Начало маршрута – от железнодорожной станции Угрюмово, окончание - ниже д. Свинухово (мост через Киевскую трассу). Уникальные природные ландшафты Угры, спокойное течение, петлеобразные изгибы делают водное путешествие незабываемым. По маршруту возможно посещение городищ: Александровского, «Косая гора», у с. Никола-Ленивец; усадьбы Ширинских - Шихматовых, монастыря Тихонова Пустынь и др.

На территории района проходят экологические тропы: «Городище Никола-Ленивец» (Галкинское лесничество) – протяженность 2,5 км. Это городище основано племенами  балтов еще до нашей эры. Уникальнейший ландшафт этого маршрута с 1995 года считается  государственным памятником природы. Объекты посещения: церковь Святой троицы, пойменный луг, городище раннего железного века – средневековья, пейзажная архитектура художника Николая Полисского.

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории.

Состояние воздушного бассейна

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. Основными компонентами, загрязняющими атмосферу, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха. Автотранспорт является интенсивным источником не только химического загрязнения атмосферного воздуха, но шума, вибрации, электромагнитного излучения, загрязнения водоемов и подземных вод, деградации растительности.

За качеством атмосферного воздуха периодически ведется контроль силами лаборатории Калужского ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

Состояние атмосферного воздуха в г. Кондрово за 2013 год, полученные в рамках ведения территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Калужской области

Таблица 5

| Наименование примеси | Номер поста | qср, мг/м3 | qм, мг/м3 | СИ | qср,/ПДКсс | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0,130 | 0,330 | 0,660 | 0,86 |  |
| Взвешенные | 2 | 0,129 | 0,350 | 0,700 |  | 0,86 |
| вещества | 3 | 0,127 | 0,260 | 0,520 |  |  |
|  | 1 | 0,240 | 2,400 | 0,480 | 0,12 |  |
| Оксид углерода | 2 | 0,600 | 2,500 | 0,500 |  | 0,15 |
|  | 3 | 0,240 | 2,400 | 0,480 |  |  |
| Диоксид азота | 1 | 0,024 | 0,028 | 0,140 | 0,90 | 0,90 |
|  | 2 | 0,060 | 0,065 | 0,325 |  |  |
|  | 3 | 0,024 | 0,029 | 0,145 |  |  |
|  | 1 | 0,015 | 0,018 | 0,045 | 0,38 | 0,38 |
| Оксид азота | 2 | 0,039 | 0,043 | 0,108 |  |  |
|  | 3 | 0,015 | 0,018 | 0,045 |  |  |
|  | 1 | 0,040 | 0,040 | 0,080 | 0,80 | 0,80 |
| Диоксид серы | 2 | 0,040 | 0,040 | 0,080 |  |  |
|  | 3 | 0,040 | 0,040 | 0,080 |  |  |
| КИЗА | 3,09 |  |  |  |  |  |

Уровень загрязнения воздуха в целом - низкий (индекс загрязнения воздуха

0 < ИЗА < 4).

В 2013г. превышений ПДКСС СО, NO2 и взвешенных веществ в приземных слоях атмосферы не зафиксировано.

На основании проведенных исследований и в соответствие с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлены санитарно-защитные зоны производственных объектов.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог;

- Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

- Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных мест.

Состояние водного бассейна

Государственная сеть наблюдений за состоянием водных объектов включает посты наблюдений Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Калужский ЦГМС – Филиал ФГБУ «Центральное УГМС»), створы наблюдений отдела водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского бассейнового водного управления (МОБВУ) Федерального агентства водных ресурсов и министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области. В 2013 году Калужский ЦГМС – Филиал ФГБУ «Центральное УГМС» проводил стационарные гидрологические наблюдения за режимом поверхностных водных объектов, а также осуществлял контроль качества воды в 6 реках Калужской области. Мониторинг состояния дна (донных отложений) и берегов водных объектов, а также мониторинг качества воды поверхностных водных объектов, осуществлялся за счет средств областного бюджета министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вело наблюдения за качеством вод поверхностных водных объектов, используемых в качестве источников питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. Регулярные наблюдения за качеством поверхностных вод проводили предприятия-водопользователи в створах, расположенных в непосредственной близости к водозаборам и выпускам сточных вод.

Поверхностные воды

Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Ка- лужской области осуществляет мониторинг состояния поверхностных водных объектов (крупных и малых рек) в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области в 2013-2020 годах».

Калужский ЦГМС – Филиал ФГБУ «Центральное УГМС» проводит исследования химического состава поверхностных вод бассейна р. Волги на территории Калужской области на водных объектах у населенных пунктов (р. Угра).

Данные о состоянии поверхностных водных объектов, полученные в 2013 году в рамках выполнения работы «Осуществление государственного мониторинга водных объектов Калужской области в части полномочий субъекта Российской Федерации»:

Таблица 6

| Створ монито-ринга | Основные загрязня-ющие вещества | Сmax/ПДК | УКИЗВ | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Река Угра (мост) | БПК | 1,02 | 1,22 | 1,10 | 2,23 | 1,59 | 2,93 | 3 «а» загрязненная | 2, слабо загрязненная | 3 «б» очень загряз-ненная |
|  | ХПК | 1,25 | 1,36 | 1,93 |  |  |  |  |  |  |
|  | Азот нитритный | 3,05 | 3,35 | 2,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Железо | 6,03 | 1,63 | 5,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Медь | 3,00 | 1,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цинк | - | - | 1,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Марганец | 1,10 | 1,30 | 6,30 |  |  |  |  |  |  |

В 2013 году по заказу министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области ООО Фирма «Экоаналитика» выполнила работу «Осуществление государственного мониторинга водных объектов Калужской области в части полномочий субъекта Российской Федерации», в рамках которой была сформирована сеть наблюдений, включающая места контроля качества воды в водных объектах по 83 створам.

Река Угра. Качественный состав воды р. Угры в отчетном году сохранился на уровне прошлых лет – 3 «А» класс качества (загрязненная).

Превышения ПДК отмечались по 6 ингредиентам из 13, из которых только

загрязненность медью и железом относилась к характерной низкого уровня. Загрязненность органическими веществами по ХПК, аммонийным и нитритным азотом тяготела к неустойчивой. Существенного изменения среднегодовых концентраций выявлено не было (незначительно повышались концентрации азота нитритного и нитратного, растворенного кислорода (на 0,560 мг/дм3), уменьшались – тяжелых металлов (железа на 0,060 мг/дм3, меди на 0,600 мкг/дм3, цинка на 1,400 мг/дм3).

Коэффициент УКИЗВ составил 2,59. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зафиксировано.

Состояние почвенного покрова

На территории МО СП «Угорское» скотомогильники имеются:

- в 500 м севернее дер. Звизжи, принадлежащий ООО «Агросфера». Скотомогильник введен в эксплуатацию в 2003 году, законсервирован в 2007 году;

- в 1200 м северо-восточнее дер. Плюсково, принадлежащий ООО «Агросфера». Скотомогильник введен в эксплуатацию в 2000 году, законсервирован в 2007 году;

Санитарно-защитная зона для скотомогильников регламентируется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74.

На территории МО СП «Угорское» в дер. Звизжи (1962 г.), в дер. Костино (1939 г.) были зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой среди крупного рогатого скота. Информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанных населенных пунктов, необходимо рассмотреть с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вопрос профилактики рабочего персонала, принимающего участие в земляных работах, от указанного заболевания. В случае обнаружения останков животных (неорганизованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо немедленно сообщить в комитет ветеринарии.

Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на территории сельского поселения являются территории частных домовладений - мусоросборники, помойные ямы, места расположения которых, определены самими домовладельцами.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- организация системы санитарной очистки бытового мусора на территории сельского поселения;

- установка металлических контейнеров на площадках с твердым покрытием, с ограждением с трех сторон. Лимит размещения и периодичность вывоза ТБО установить исходя из вместимости контейнера и сезона года.

Удаление твердых бытовых отходов обеспечивает санитарную очистку  и создает необходимые санитарно-экологические условия существования на территории населенных пунктов.

В границах МО СП «Угорское»  не имеется санкционированных свалок  (полигонов) твердых и промышленных отходов.

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигоны г. Кондрово, пос. Товарково.

Реализация мероприятий по сбору и утилизации биологических отходов проводится в соответствии с требованиями действующих в РФ ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. При этом выполнение мероприятий по сбору, транспортировке и утилизации отходов проводятся непосредственно владельцами отходов, а контроль за выполнением установленных правил сбора и утилизации отходов и соответствием мест для утилизации предъявляемым требованиям – государственной ветеринарной службой.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 м, а также определенными требованиями СНиП П-07.01-86, СНиП П-89-80, СНиП П-06-75, СНиП 2.04.08-87 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве Госгортехнадзора РФ.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Угорское» расположено в северной части Дзержинского района Калужской области. В состав сельского поселения входят следующие населенные пункты: дер.Звизжи, дер. Андреевка, дер. Дорохи, дер. Дубрава,  дер.Ерино, дер.Кольцово, дер.Никола-Ленивец, дер.Покров, дер.Потапово, дер.Субботино, дер.Шадеево, дер.Плюсково, дер.Дюкино, дер. Некрасово, дер.Пахомово, дер.Слобода, дер.Смагино, с.Острожное, дер.Богданово, дер.Карловка, дер.Копоня, дер.Косово, дер.Костино, ж.-д. р-д Костино, общей площадью 14768,26 га.

Численность постоянного населения по данным администрации на 01.01.2015 года составляет 1052 человека.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с гл. 1 ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012-2013 годов, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Угорское» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Дзержинского  лесничества.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 14629,19 | 100 % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 6566,56 | 44,9 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 1095,97 | 7,5 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 200,68 | 1,4 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 1487,70 | 10,2 |
| 5 | Земли лесного фонда | 5052,41 | 34,5 |
| 6 | Земли водного фонда | 225,86 | 1,5 |
| 7 | Земли запаса | - | - |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, а также зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс указывает следующие виды функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. В соответствии с функциональным зонированием, представленным в генеральном плане, каждый земельный участок получает градостроительные регламенты и разрешение на определенный вид строительных преобразований согласно правилам землепользования и застройки. В проектах планировки и межевания территории указываются точные юридически оформленные границы участков, и производится деление территории на застраиваемую и свободную от застройки части.

В следующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения

Таблица 8

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 889,37 |
| Общественно-деловая | 4,46 |
| Сельскохозяйственного использования | 97,18 |
| Производственного использования | 16,9 |
| Транспортной инфраструктуры | 48,53 |
| Рекреационная | 26,86 |
| Специального назначения | 8,5 |
| Особо охраняемых территорий | 0,41 |
| Размещение водных объектов | 3,76 |
| Общая площадь | 1095,97 |
| дер. Плюсково |
| Жилая | 67,47 |
| Общественно-деловая | 0,19 |
| Транспортной инфраструктуры | 5,01 |
| Специального назначения | 1,19 |
| Рекреационная | 0,63 |
| Особо охраняемых территорий | 0,12 |
| Общая площадь | 74,61 |
| вновь образованный населенный пункт Смагино - 1 |
| Жилая | 5,02 |
| Общая площадь | 5,02 |
| дер. Слобода |
| Жилая | 15,93 |
| Сельскохозяйственного использования | 2,36 |
| Транспортной инфраструктуры | 2,17 |
| Общая площадь | 20,46 |
| дер. Смагино |
| Жилая | 23,87 |
| Сельскохозяйственного использования | 4,63 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,7 |
| Общая площадь | 29,2 |
| дер. Пахомово |
| Жилая | 20,07 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,76 |
| Сельскохозяйственного использования | 4,72 |
| Общая площадь | 26,55 |
| дер. Дюкино |
| Жилая | 21,19 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,99 |
| Общая площадь | 22,18 |
| дер. Некрасово |
| Жилая | 38,54 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,99 |
| Размещение водных объектов | 0,33 |
| Общая площадь | 39,86 |
| дер. Шадеево |
| Жилая | 44,72 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,48 |
| Специального назначения | 0,34 |
| Рекреационная | 1,21 |
| Общая площадь | 47,75 |
| дер. Кольцово |
| Жилая | 27,26 |
| Транспортной инфраструктуры | 3,33 |
| Размещение водных объектов | 0,42 |
| Производственного использования | 2,62 |
| Общественно-деловая | 0,98 |
| Общая площадь | 34,61 |
| дер. Никола-Ленивец |
| Жилая | 16,33 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,54 |
| Специального назначения | 0,68 |
| Особо охраняемых территорий | 0,22 |
| Общая площадь | 17,77 |
| дер. Звизжи |
| Жилая | 82,64 |
| Сельскохозяйственного использования | 8,97 |
| Общественно-деловая | 3,19 |
| Рекреационная | 6,58 |
| Производственного использования | 1,84 |
| Транспортной инфраструктуры | 3,03 |
| Размещение водных объектов | 0,4 |
| Общая площадь | 106,65 |
| дер. Андреевка |
| Жилая | 8,62 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,62 |
| Сельскохозяйственного использования | 6,06 |
| Общая площадь | 15,30 |
| дер. Ерино |
| Жилая | 33,03 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,22 |
| Сельскохозяйственного использования | 17,91 |
| Общая площадь | 52,16 |
| дер. Субботино |
| Жилая | 16,26 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,88 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,82 |
| Рекреационная | 0,40 |
| Размещение водных объектов | 0,21 |
| Общая площадь | 18,57 |
| дер. Потапово |
| Жилая | 42,28 |
| Транспортной инфраструктуры | 2,76 |
| Общая площадь | 45,11 |
| дер. Дубрава |
| Жилая | 10,75 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,64 |
| Общая площадь | 11,39 |
| дер. Покров |
| Жилая | 15,16 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,19 |
| Особо охраняемых территорий | 0,03 |
| Специального назначения | 3,71 |
| Общая площадь | 20,09 |
| дер. Дорохи |
| Жилая | 31,9 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,33 |
| Размещение водных объектов | 0,3 |
| Общая площадь | 33,53 |
| дер. Богданово |
| Жилая | 50,80 |
| Сельскохозяйственного использования | 4,46 |
| Транспортной инфраструктуры | 3,21 |
| Рекреационная | 2,04 |
| Специального назначения | 1,54 |
| Размещение водных объектов | 0,72 |
| Общая площадь | 62,77 |
| с. Острожное |
| Жилая | 174,20 |
| Общественно-деловая | 0,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 21,51 |
| Производственного использования | 12,44 |
| Транспортной инфраструктуры | 9,6 |
| Рекреационная | 4,63 |
| Особо охраняемых территорий | 0,04 |
| Общая площадь | 222,52 |
| дер. Косово |
| Жилая | 28,14 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,89 |
| Рекреационная | 2,45 |
| Общая площадь | 31,48 |
| вновь образованный населенный пункт дер. Косово-1 |
| Жилая | 6,86 |
| Общая площадь | 6,86 |
| дер. Костино |
| Жилая | 92,35 |
| Сельскохозяйственного использования | 24,31 |
| Транспортной инфраструктуры | 5,2 |
| Рекреационная | 8,92 |
| Размещение водных объектов | 0,79 |
| Специального назначения | 1,04 |
| Общая площадь | 132,61 |
| ж-д. р-д Костино |
| Жилая | 1,3 |
| Общая площадь | 1,3 |
| дер. Копоня |
| Жилая | 13,54 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,37 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,05 |
| Рекреационная | 0,52 |
| Общая площадь | 16,48 |
| дер. Карловка |
| Жилая | 1,14 |
| Общая площадь | 1,14 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд сельского поселения «Угорское» по данным администрации, составляет 51250 м2  общей площади.

На одного жителя в среднем приходится 48,7 м2 общей площади.

Распределение жилищного фонда по материалу стен,

времени постройки и проценту износа

Таблица 9

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 1966,9 | 45 | 52 |
| Панельные | 10 | - | 10 |
| Блочные | 1136,9 | 43 | 33 |
| Смешанные | 43 | 38 | 5 |
| Деревянные | 10057,9 | 629 | 243 |
| Прочие | 15 | 13 | 2 |
| По годам возведения: до 1920 |  |  |  |
| 1921-1945 | 93,2 | 7 | - |
| 1946-1970 | 7520,4 | 333 | - |
| 1971-1995 | 3847,9 | 107 | 5 |
| После 1995 г. | 5419 | 33 | 13 |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 12852,8 | 213 | 18 |
| от 31% до 65% | 10,3 | 125 |  |

Распределение жилфонда по этажности и материалу стен

Таблица 10

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, кв. м | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, кв. м | Муниципальная, кв. м | Частная, кв. м |
| Одноэтажные | 48436,8 | 48436,8 | 2426 | 46010,8 |
| Двухэтажные | 2813,2 | 2813,2 | - | 2813,2 |

В целом жилищный фонд городского поселения, как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Угорское» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения.

Учреждения культуры

Таблица 11

| № | Название | Адрес | Места | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание | Год постройки здания | % износа |
| 1 | СДК | с. Острожное, ул.Заводская,д.2 | 320 | специально построенное | 1953 | 60 |
| 2 | СДК | дер. Звизжи, ул. Речная. дом 4 | 120 | специально построенное | 1968 | 50 |

Определяются три направления развития клубных учреждений: во-первых, необходимо улучшать материально-техническую базу учреждений (ремонты зданий, помещений, приобретение оборудования, мебели, костюмов и т.п.). Во-вторых, повышение привлекательности профессий работников культуры (увеличение уровня заработной платы работников культуры, принятие социально-ориентированных  программ по предоставлению жилья, льготам, принятие новой редакции положения об отраслевой оплате труда).  В-третьих, необходимо стремиться к созданию организационных и финансовых возможностей для повышения конкурентоспособности клубных учреждений на рынке оказания рекреационных услуг.

Библиотеки

Таблица 12

| № | Наименование | Адрес | Кол-во фонда (экз.) | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание | Год постройки здания | % износа |
| 1 | Библиотека | с. Острожное, ул.Заводская,д.2 | 4500 | специально построенное | 1953 | 60 |
| 2 | Библиотека | д. Звизжи, ул. Речная. дом 4 | 5900 | специально построенное | 1968 | 50 |

Библиотеки были и остаются базовыми структурами в развитии информационного общества и информационной экономики в условиях многовариантного создания, хранения и предоставления информации и знаний (печатные издания, электронные носители информации, Интернет).

Образование и воспитание

В настоящее время в сельском поселении три муниципальных дошкольных образовательных учреждений  (далее – МДОУ) и три муниципальные средние общеобразовательные школы (далее – МСОШ) основного общего образования: Звизжевская, Плюсковская, Остроженская.

Характеристика школьных, дошкольных и внешкольных учреждений

Таблица 13

| Наименование учреждений (средние школы, сады и ясли), внешкольные учреждения (муз., худ.школы и др.) | Адрес | Вместимость учреждений | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во мест по проекту | Фактическое количество учащихся | Здание: типовое, специальное, приспособленное. | Год постройки | % износа |
| Остроженская МСОШ | с. Острожное |  | 120 | специально построенное | 1964 | 60 |
| Звизжевская МСОШ | дер. Звизжи |  | 56 | типовое |  | 70 |
| Плюсковская МСОШ | дер. Плюсково | 75 | 20 | типовое | 1970 | 60 |
| Детский сад | дер. Плюсково |  | 4 | здание школы |  | 70 |
| Детский сад «Лапушка» | дер. Звизжи |  | 10 | здание школы | 1972 | 60 |
| Детский сад «Кроха» | с. Острожное |  | 24 | приспособленное | 1964 | 65 |

Необходимо провести реконструкцию детского сада в с. Острожное.

Спортивные сооружения

В сельском поселении расположены три спортивных открытых площадки в  с. Острожное, дер. Звизжи и дер. Плюсково и детские игровые площадки.

Торговля и общественное питание

МО СП «Угорское» обладает мало развитой системой торговли. На территории поселения размещается 5 магазинов и 3 ларька, расположены в дер. Плюсково, дер. Звизжи и с. Острожное.  В остальных населенных пунктах сельского поселения работает выездная торговля один раз в неделю.

Характеристика торговли и общественного питания

Таблица 14

| Наименование Предприятия (магазины, с указанием специализации столовые, кафе, рестораны и т.д.) по Формам собственности | Адрес | Размеры предприятий (торговые предприятия, м2 торговой площади, предприятия общественного питания посадочных мест) | Характеристика строения предприятия | Вид собст- венности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное приспособленное | % износа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| магазин | дер. Плюсково, ул. Центральная,д.16а, ООО Крона | 36 кв.м. | специальное | 15 | частная |
| магазин ПОСПО | дер. Звизжи | 16 кв.м. | здание администрации | 40 | муници- пальн. |
| 3 ларька | дер. Звизжи | 45 кв.м. | специальные | 10-20 | частная |
| 3 магазина | с.Острожное, ул.Центральная, д.34 магазин Поспо; ЧП Атушев, ул.Центральная,д.31-а; ЧП Иванова В.В. ул.Центральная, д.31-Б | 120 кв.м. | специальные | 20-30 | Муници-пальная и частная |

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ  было принято постановление об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Угорское». Должны быть приняты меры по демонтажу торговых палаток, не вошедших в данную схему. На их месте можно разместить стационарные торговые павильоны.

Характеристика коммунальных предприятий

Таблица 15

| Наименование предприятия (бани, прачечные, гостиницы и т.д.) | Адрес | Мощность (бани и гостиницы – мест, прачечные – кг сухого белья в мену) | Характеристика строения предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание | Год Постройки | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Баня Обществ. | дер. Звизжи | 20 | типовое | 1979 | 50 |
| Баня обществ. | с. Острожное | 10 | типовое | 1977 | 50 |

Наличие существующих складов

Таблица 16

| Адрес, наимено-вание | Характе-ристика (тип) складов | Площадь участка (га) | Материал стен | Год постройки (% износа) | Здание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер.Плюсково | Складской комплекс (4 здания) | 1,5 | ЖБ, кирпич, металл | 1990 | специаль-ные | Овощехранилище, зерносклад, склад сельхозинвентаря (2500 м²) |
| дер. Звизжи | Складской комплекс (3 здания) | 1,2 | Бетон, плиты, металл | 1982 | специаль-ные | Овощехранилище, зерносклад, склад сельхозинвентаря (2035 м²) |
| с.Острожное | Складской комплекс (2 здания) | 1,0 | Бетон, плиты, ЖБ колонны | 1982 1983 | специаль-ные | Овощехранилище (1000м²), Зерносклад (400 м²) |

Характеристика учреждений связи

Таблица 17

| №№ п/п | Наименование учреждений | Адрес | Емкость | Характеристика строения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы Изм. | Емкость | Типовое приспособленное | % износа или год постройки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Почта России | дер.Звизжи | м² | 20 | Здание администрации | 1985 |
| 2 | Почта России | с. Острожное | м² | 50 | специальное | 1978 |
| 3 | Почта России | дер. Плюсково | м² | 50 | специальное | 1982 |

Учреждения здравоохранения

Таблица 18

| Наименование учреждения (больница, поликлиника, амбулатория) мед.пункты, аптеки, СЭС, диспансеры, станции скорой помощи и т.д.), ведомственная принадлежность | Адрес | Пропускная способность (больницы – кол-во коек по проекту, поликлиники и амбулатории – число посещений в смену, в день, станции скорой помощи – к-во автомашин) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание: типовое, специальное приспособленное | % износа или год постройки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ФАП | д. Плюсково | 15 ч/день | 1 | специальное | 1978 |
| ФАП | д. Звизжи | 17 ч/день | 1 | Здание администрации | 1985 |
| ФАП | с. Острожное | 22 ч/день | 3 | Здание администрации | 1980 |

На территории поселения действует три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Также ФАП ведет обеспечение населения медикаментами (в связи с отсутствием аптеки).

Жители сельского поселения могут пользоваться услугами Центральной районной больницы, находящейся в районном центре - г. Кондрово.

Учреждения отдыха и туризма

На территории МО СП «Угорское»  учреждения отдыха и туризма представлены парком и скульптурным ансамблем в д. Никола-Ленивец.

На земельных участках ориентировочной площадью 14 га в деревне Косатынь предполагается организовать базу сельского туризма с конными маршрутами, вертолетной площадкой, гостиницей, предназначенной для сезонного и круглогодичного отдыха. Экологический комфорт, которым обладает территория, позволяет считать его притягательным для отдыха на природе.

Ритуальное обслуживание населения

В МО СП «Угорское» расположено 4 действующих кладбища. По действующим нормативным документам площадь кладбищ должна составлять 0,24 га на 1000 чел.

Разбивка секторов кладбища рекомендуется для трех типов захоронений: почетных, семейных и рядовых. Участки семейных захоронений ориентировочно по 25 м2,  условно на 5 могил.

Характеристика кладбищ

Таблица 19

| Адрес | Название | Площадь (га) | Размер санитарно-защитной зоны (м) | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Открытое (степень заполнения %) | Закрытое (год закрытия) | Разрешено подхоронение (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. дер. Звизжи | Кладбище | 0,35 | 50 | 80 | - | да |
| 2. д. Никола-Ленивец | Кладбище |  | 50 |  | 2007 | нет |
| 3. д. Костино | Кладбище | 0,23 | 50 | 80 | - | да |
| 4. д. Плюсково | Кладбище | 0,15 | 50 | 60 | - | да |

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Угорское» обслуживает пожарная часть № 43 Управления Государственной Противопожарной Службы, расположена в

г. Кондрово. Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Вода для пожаротушения отбирается пожарными машинами из р. Угра,

р. Изверь и имеющихся водоемов. Площадки (пирсы) для отбора воды не оборудованы.

На первую очередь Схемой территориального планирования Дзержинского района предусмотрено строительство пожарного депо в с. Острожное, что позволит уменьшить время прибытия пожарного расчета до 10 - 15 минут.

Сведения по пожарным гидрантам

Таблица 20

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество ПГ, стоящих на учете |
| --- | --- | --- |
| 1. | с. Острожное | 2 на учете администрации сельского поселения |
| 2. | дер. Плюсково | 1 на учете администрации сельского поселения |

Необходимо оборудовать все водонапорные башни  приспособлениями для отбора воды пожарной техникой. Так же предлагается оборудовать  площадки (пирсы) для забора воды пожарной техникой в населенных пунктах.  Площадки (пирсы) должны быть с твердым покрытием размером не менее 12*12 и приспособлены для установки пожарных автомобилей и забора воды.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Угорское» осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом. С помощью железнодорожного и автомобильного транспорта осуществляются основные пассажирские и грузоперевозки, а также осуществляется связь с другими  районами.

Муниципальное образование обладает развитой автомобильной транспортной сетью. Во все населенные пункты сельского поселения проходят дороги с улучшенным покрытием.

Реестр автомобильных дорог МО СП «Угорское»

Таблица 21

| Населенный пункт | Название дороги | Тип покрытия | Протяжен- ность, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальт | Щебень | Грунт | Бетон |  |
| Звизжевская территория | «Острожное-Звизжи»-Дорохи |  | 0,6 |  |  | 0,6 |
|  | Звизжи- Субботино |  |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  | «Звизжи-Покров»-Дубрава |  |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  | Звизжи-Покров |  | 5,0 |  |  | 5,0 |
|  | «Острожное-Звизжи-Смагино»-Ерино |  |  |  | 3,5 | 3,5 |
|  | Ерино-Андреевка |  |  | 2,0 |  | 2,0 |
|  | «Звизжи-Смагино»-Кольцово |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  | Кольцово-Шадеево |  |  |  | 3,6 | 3,6 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 17,2 |
| Остроженская территория | «Острожное-Звизжи»-Богданово |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  | Острожное-Костино |  | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  | «Острожное-Костино»-Косово |  |  | 1,5 |  | 1,5 |
|  | Костино-Копоня |  |  | 3,0 |  | 3,0 |
|  | «Костино-Никольское»-Карловка |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 8,6 |
| Некрасовская территория | «Смагино-Звизжи»-Некрасово |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
|  | «Смагино-Некрасово»-Пахомово |  | 2,0 |  |  | 2,0 |
|  | «Смагино-Плюсково»-Дюкино |  | 2,7 |  |  | 2,7 |
|  | Плюсково-Слобода |  | 4,0 |  |  | 4,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 9,0 |

Водный и воздушный транспорт на территории сельского поселения отсутствует.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги. Автозаправочных станций нет.

Автобусные маршруты, организованные Кондровским АТП, проходящие по территории сельского поселения: г.Кондрово – с.Острожное – дер.Звизжи; Кондрово- Звизжи через день 2 рейса в день.

Имеются автобусные остановки: в с. Острожное – 2 остановки, в д. Богданово - 1 остановка, в дер. Звизжи – 1 остановка.

Маршрут школьного автобуса: с.Остожное – дер.Галкино, с.Острожное –дер. Барсуки, и с.Острожное –дер. Звизжи.

Железнодорожный транспорт

По территории сельского поселения Угорское проходит неэлектрифицированный участок железнодорожной линии Мятлевская-Говардово направления Калуга-Вязьма Московской железной дороги. На территории сельского поселения расположены железнодорожные остановочные пункты: разъезд Костино и 108 км.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

## II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2015 года составляет 1052  человека. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 22

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Угорское» | 1112 | 1145 | 1117 | 1075 | 1094 | 1085 | 1079 | 1042 | 1051 | 1084 | 1052 |
| Остроженская | 623 | 629 | 611 | 615 | 630 | 627 | 638 | 618 | 629 | 654 | 632 |
| Звизжевская | 308 | 333 | 326 | 295 | 300 | 292 | 281 | 268 | 270 | 278 | 278 |
| Некрасовская | 181 | 183 | 180 | 165 | 164 | 166 | 160 | 156 | 152 | 152 | 142 |

Основную роль в изменении численности населения поселения играют естественное и механическое движение населения.

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль.

Естественное движение население, чел.

Таблица 23

| Годы | Число родившихся | Число умерших |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 4 | 15 |
| 2011 | 6 | 16 |
| 2012 | 13 | 13 |
| 2013 | 2 | 4 |

В сельском поселении «Угорское» в течение последних лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом.

Механическое движение населения, чел.

Таблица 24

| Годы | Прибыло | Убыло |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 35 | 41 |
| 2011 | 25 | 28 |
| 2012 | 25 | 34 |
| 2013 | 11 | 2 |

Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

## II. II. Экономическая база и занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов.

Часть трудоспособного населения (10 %) работает за пределами МО СП «Угорское».

Часть трудоспособного населения (11 %) работает на Остроженском  спиртзаводе - филиале  ОАО «Кристалл».

Остальная часть населения занята в сельском хозяйстве (ООО «Агросфера»),  социальной сфере и в сфере обслуживания населения.

Основным направлением использования трудовых ресурсов является их преимущественное использование в отраслях, развивающихся на основе местного потенциала поселения (не зависящих от внешних факторов и условий).

Основное предприятие, формирующее налоговую базу территории – это сельскохозяйственное предприятие ООО «Агросфера». Специализация - молочно-мясное скотоводство.

Производство важнейших видов сельскохозяйственного производства:

Зерно                                    -  240 тонн;

Картофель                           -  360 тонн;

Многолетние травы

на силос, сенаж                   -  1951 тонн;

Сено                                     -  342,5 тонн;

Молоко                                -  1960 тонн;

Мясо                                     -  160 тонн.

В последние годы предприятие увеличило производство зерна. Рост был достигнут в результате урожайности зерновых и увеличения посевных площадей под зерновые. В результате этого возросло производство молока. Производство мяса стабильно – 160 тонн в год.

Экономическая база поселения

Таблица 25

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственные предприятия и организации |
|  | ООО Угорские луга | Дер.Никола -Ленивец |  |
|  | ООО Дзержинское | с.Острожное,ул.Заводская,д.16 |  |
|  | ООО Георесурс |  |  |
|  | ООО Нерудтранс | г.Калуга, пер.Труда |  |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |
|  | ООО СПФО | Дер.Плюсково | Свинокомплекс |
|  | ОООАгросфера | Дер.Никольское |  |
| Строительные предприятия и организации |
| Транспортные предприятия и организации |
| Прочие предприятия и организации |
|  | ООО Гранар | Дер.Плюсково |  |

## II.III Инженерно-техническая база

### II.III.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение на территории МО СП «Угорское», осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет около 18 км. Все сети сделаны из чугуна, стали и полиэтилена, 90 % сетей имеют износ 85 %. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется от артезианских скважин и водонапорных башен.  Водонапорные  башни расположены в: д. Дюкино – 1 шт. 30 м³, д. Слобода – 1шт. 30 м³, д. Звизжи – 1 шт. 30 м³,  д. Кольцово -1шт.  30 м³,  с. Острожное  - 2 шт. по 30 м³.

Артезианские скважины: 2 скважины в селе Острожное, 2 скважины в дер. Звизжи, 1 скважина в дер. Смагино и 1скважина в дер. Дюкино обеспечивает водой 4 населенных пункта: дер.Дюкино, дер.Плюсково, дер.Некрасово, дер.Пахомово.

Имеются четыре крана отбора проб. Вода из артскважин поступает как напрямую в сеть, так и через водонапорные башни. Требуются сооружения водоподготовки.

Питьевой водопровод по степени обеспеченности подачи воды относится по численности населения к 3 категории. Перерыв в подаче воды допускается на время проведения ремонта, но не более 24 часов.

Для проведения физико-химических и бактериологических анализов заключен договор с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды определяются согласно СанПиН 2.1.4.1074-01:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Водоснабжение с. Острожное осуществляется от двух  скважин, расположенных в с. Острожное. Установлены две водонапорные башни Рожновского объемом по 30 куб.м. каждая.  Водонапорная сеть состоит из водоразборных колонок и двух пожарных гидрантов.

Водоснабжение д. Некрасово осуществляется от  скважины, расположенных в д. Дюкино. Там же установлена водонапорная башня Рожновского объемом 30 куб.м. Водонапорная сеть состоит из трех водоразборных колонок.

Водоснабжение  д. Пахомово осуществляется от  скважины и водонапорной башни Рожновского объемом 30 куб.м., расположенных в д. Дюкино. Водонапорная сеть состоит из шести водоразборных колонок.

Водоснабжение д. Дюкино осуществляется от  скважины и водонапорной башни Рожновского объемом 30 куб.м., расположенных в д. Дюкино. Водонапорная сеть состоит из четырех водоразборных колонок.

Водоснабжение д. Плюсково осуществляется частично от  скважины и водонапорной башни Рожновского объемом 30 куб.м., расположенных в д. Дюкино и частично от скважины и водонапорной башни, расположенных в  д. Плюсково. Водонапорная сеть состоит из одиннадцати водоразборных колонок и одного пожарного гидранта.

Водоснабжение  д. Смагино осуществляется от  скважины и водонапорной башни Рожновского объемом 30 куб.м., расположенных в д. Плюсково. Водонапорная сеть состоит из четырех водоразборных колонок.

Водоснабжение  д. Звизжи осуществляется от  скважины и водонапорной башни Рожновского объемом 30 куб.м.,  расположенных в  д. Звизжи.

Канализационные очистные сооружения отсутствуют, практически не ведется строительство сетей канализации, требуют ремонта и модернизации существующие системы канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем  хозяйственно-бытовые стоки.

В сельском поселении объекты канализации есть только в с. Острожное  в виде коллекторов и разрушенных очистных сооружений канализации (ОСК), которые срочно требуют реконструкции.

### II.III.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение этих населенных пунктов  осуществляется от ГРС Кондрово – ГРС Порослицы. Существующая ГРС «Кондрово» получает газ от магистрального газопровода Дашава – Киев – Брянск – Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1971 году. Газ потребителям поселения подается по выходной нитке межпоселкового газопровода, с давлением на входе 12 гкс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 6,0 мм, сталь).

Подача газа осуществляется по трех ступенчатой схеме.

По газопроводам высокого давления газ поступает на ГРП (с. Острожное), где после снижения давления газ поступает в распорядительные сети низкого давления для подачи в жилые дома и на мелкие коммунально-бытовые объекты.

В настоящее время  газифицирован  только один населенный пункт – село Острожное.

В дальнейшем планируется строительство газопровода до дер. Костино, дер. Богданово, дер. Дорохи, дер. Дубрава, дер.  Потапово, дер. Звизжи, дер. Кольцово, дер. Дюкино, дер. Некрасово, дер. Плюсково, дер. Пахомово,  с резмещением пункта ГРП.

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта МО СП «Угорское» осуществляется от газовых котлов автономно. Котельных на территории сельского поселения нет. Частные жилые дома отапливаются индивидуально от печного, либо газового отопления.

Состояние отопительных систем требует произвести реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования с заменой котлов на более экономичные с меньшим расходом условного топлива и более высоким КПД.

### II.III.3 Электроснабжение и связь

Электроснабжение МО СП «Угорское» осуществляется от Источника электроснабжения Дзержинского района – ПС 220 кВ Спутник, находящейся в г.Калуга п.Ольговский,  по высоковольтным линиям ВЛ-110.

От КТП проходит линия ВЛ-0,4 по деревням и предприятиям.

Проблема по электроснабжению – резкая нехватка напряжения по высоковольтной линии, в связи с чем, необходима реконструкция линии  ВЛ-10  до всех КТП по деревням. Необходима замена проводов и столбов.

Электроснабжение потребителей МО СП «Угорское» осуществляется электроснабжающей организацией «филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Имеет связь с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской энергосистемами.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Питание сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также культурно- бытовых потребителей района осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35/10 кВ.

Телефонизация

Телефонная связь в МО СП «Угорское» как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается. Наблюдается большой прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой телефонной связи. Однако, следует отметить, что основное развитие телефонной связи идет в районном центре и некоторых крупных сельских поселениях, в то же время в большинстве районных центрах и сельской местности развитие средств связи идёт значительно медленнее.

Услуги сотовой связи на территории МО СП «Угорское»  предоставляют МТС, Мегафон, Билайн. На территории развитие осуществляется за счет средств самих операторов связи на коммерческой основе без привлечения бюджетных средств.

Когда услуги связи предоставляют несколько операторов, важно, на каком техническом уровне будет построена присоединяемая сеть. От этого зависит качество предоставляемых услуг. Поэтому все операторы должны проводить единую согласованную техническую политику при выборе коммутационного оборудования и строительства транспортной сети.

Планируется расширения станционной емкости EWSD порядка 500 номеров и 1000 портов широкополосного доступа в Интернет.

Радиофикация и телевидение

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Угорское» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио «Шансон» (71,72 МГц), «Русское радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге.

Кроме того на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Угорское» обслуживает почтовое отделение Управления федеральной почтовой связи Калужской области - филиала ФГУП «Почта России» расположенное в дер. «Звизжи». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 декабря 2016 г. № 793 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2013 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2014 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планирования Дзержинского района, 2009-2012 г.