Утверждаю:

Глава администрации

СП «Угорское»

__________ А. А. Годовиков

ООО «ЦентрЭнергоЭксперт»

248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.76А.

ИНН/КПП 4027111570/402701001ОГРН 1124027005541

т/ф (4842)79-58-38, 79-58-19

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования

сельского поселения

«Угорское»

Дзержинского района

Калужской области

на период с 2016 по 2024 год

Калуга, 2016

Содержание

Введение	5

Глава 1. Схема водоснабжения сельского поселения  «Угорское».	17

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения «Угорское».	17

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	17

1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	17

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	18

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	18

1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	24

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.	25

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Угорское».	25

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.	25

2.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей и питьевой воды.	26

3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	31

4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	32

4.1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	32

4.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	32

5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	33

6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	35

7. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	35

Глава 2. Схема водоотведения муниципального образования.  сельское поселение «Угорское».	36

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования сельское поселение «Угорское».	36

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	36

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	36

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	36

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	36

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	36

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	37

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	37

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	37

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.	37

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования сельское поселение «Угорское».	38

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	38

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	38

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	38

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	38

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.	38

3. Прогноз объема сточных вод.	39

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	39

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	39

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	39

3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	39

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	40

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	40

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	40

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	40

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	40

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	40

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	40

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	40

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	40

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	41

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	41

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	41

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	41

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	41

Графическая часть	42

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Угорское» представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и направлений их развития.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

– обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

– обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

– достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

– установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

– обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

– открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

– внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

– прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

Характеристика населенного пункта Сельское поселение «Угорское».

Муниципальное образование сельское поселение «Угорское» (далее - МО СП «Угорское») расположено в центре европейской части России, на севере Дзержинского района и севере Калужской области. Сельское поселение на севере граничит с муниципальном образованием сельское поселение «Деревня Барсуки» и с Износковским районом, на северо-западе – с муниципальным образованием сельское поселение «Деревня Никольское», с восточной  стороны – с муниципальными образованиями сельские поселения «Деревня Галкино» и «Деревня Сени», на юге и западе с Юхновским районом Калужской области.

В состав МО СП «Угорское» входит  населенные пункты: с. Острожное, д. Богданово, д. Костино, д. Косово, д. Копоня,  р-зд Костино, д. Карловка, д. Плюсково,  д. Пахомово, д. Некрасово, д. Дюкино, д. Смагино, д. Слобода, д. Звизжи, д. Андреевка, д. Дубрава, д. Дорохи, д. Кольцово, д. Никола-Ленивец, д. Ерино,д. Потапово, д. Покров, д. Субботино, д . Шадеево общей площадью 14768,26 га. Центром МО СП «Угорское» является с. Острожное. Количество населенных пунктов, входящих в состав МО СП «Угорское»: деревень - 23, сел - 1. Численность постоянного населения на 01.01.2016 года составляет 1020 человек. В административном центре сельского поселения село Острожное проживает 541 человек. Удаленность от административного центра Дзержинского района г. Кондрово - 14 км, от г. Калуга - 60 км.

Ландшафтно-геоморфологические особенности территории.

В зависимости от степени расчлененности рельефа, литологического состава коренных и четвертичных образований, глубины залегания грунтовых вод и геологического строения в пределах поселения выделено девятнадцать типов ландшафтов:

- Пологохолмистая морено-эрозионная среднеслаборасчлененная равнина,

- Пологоволнистая водноледниково-моренная слабосреднерасчлененная равнина,

- Плоско-холмистая моренно-водноледниковая слаборасчлененная равнина значительно заболоченная,

- Плоско-волнистая с мелкохолмистыми образованиями высотой до 10 м моренно-зандровая равнина,

- Плоская, пологоволнистая водноледниковая слаборасчлененная равнина значительно заболоченная,

- Пологохолмистая моренно-водноледниковая слабосреднерасчлененная равнина,

- Пологохолмистая моренная средне-слаборасчлененная равнина,

- Плоская зандровая слаборасчлененная равнина, местами заболоченная,

- Плоская зандровая слаборасчлененная равнина, местами заболоченная,

- Плоско-волнистая водноледниково-моренная слаборасчлененная равнина,

- Плосконаклонная озерно-водноледниковая среднерасчлененная равнина,

- Плоско-волнистая, плосконаклонная аллювиальноводноледниковая сильно-расчлененная равнина,

- Плоская аллювиальная равнина,

- Плоская аллювиальная равнина – вторая надпойменная терраса,

- Плоская аллювиальная равнина – первая надпойменная терраса,

- Плоская аллювиальная равнина со староречьями, прирусловыми валами, болотами,

- Болота, иногда сопровождаются озерами с озерно-болотными отложениями в виде илов, торфа, сапропеля,

- Техногенный – карьеры, отвалы, нарушенные земли горнорудными производствами,

- Крутые склоны речных долин.

Климатические особенности.

Климат Дзержинского района, в состав которого входит СП «Угорское», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами - весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°C. Минимальная  температура воздуха составляет -35,2С, а максимальная - +35,4С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-52°C. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.  Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,8°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36…+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток. В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет 20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Поверхностные воды.

Тип питания рек Калужской области – преимущественно снеговой, с участием дождевого подземного стока. В соответствии с этим, распределения стока в течение года крайне неравномерно: во время весеннего половодья на реках проходит от 60 % до 90 % годового стока. В это время питание рек – исключительно подземное. Поэтому, с точки зрения использования поверхностных водных объектов, лимитирующий период представляют собой зима и лето.

Несмотря на достаточную в целом обеспеченность области поверхностными водными ресурсами, вследствие крайне неравномерного распределения речного стока в течение года, увеличение в перспективе прямого использования стока без его истощения можно связывать только с рядами, минимальные меженные расходы которых превышают 1 м3/с. Остальные реки области можно использовать для забора воды только при условии строительства прудов и водохранилищ, аккумулирующих сток весеннего половодья.

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Ока.  На территории МО СП «Угорское» протекает 2 рек. Самая крупная, река Угра, одна из чистейших рек Европейской части России.  К малым рекам относятся  Изверь (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м³/сек.).

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- орошения сельскохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Угра — река в Смоленской и Калужской областях России, левый приток Оки (бассейн Волги). Длина 399 км, площадь бассейна 15 700 км². Берёт начало на Смоленской возвышенности на юго-востоке Смоленской области.  Питание реки, смешанное: доля стока талых вод в среднем составляет около 60 %, более 30 % годового стока приходится на грунтовые воды, и только около 5 % — на сток дождевых вод. Уровненный режим рек характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой продолжительной низкой зимней меженью. Весеннее половодье начинается в конце марта и заканчивается в первой декаде мая. В период половодья общий подъем воды над зимней меженью в среднем и нижнем течении Угры в многоводные годы составляет 10—11 м.  Средний расход воды в 35 км от устья — около 90 м³/сек. Замерзает в ноябре — начале января.

Долина реки пойменная, с шириной поймы 1—2 км, в нижнем течении — 3,5 км. Ширина русла в нижнем течении — 70—80 м. Глубины в межень на перекатах равны 0,4—0,6 м, наибольшие на плесах — 4 м. Средняя скорость течения воды — 0,4—0,6 м/с.

По Калужской области русло Угры простирается на 160 км. Главные её притоки: Воря, Ресса, Теча, Шаня, Изверь. Русло Угры сложено из песка и гальки. Угра впадает в Оку примерно в 15 км выше Калуги.

Угра почти на всем протяжении течёт в высоких лесистых берегах, встречаются, однако, и безлесные места. В низовьях много песчаных пляжей, в верховьях их почти нет. Из рыб в Угре обитают те же виды, что и в Оке. Основные промысловые рыбы – лещ, щука, плотва. В низовьях встречается судак, стерлядь, сом.

Поверхность поймы неровная, умеренно пересеченная буфами, старицами и озерами.

Река Изверь, левый приток Угры, вытекает из озерца у деревни Фокино, течет, пересекая Угорско-Протвинскую низину, на юг и юго-восток и впадает в Угру на 50-м км на уровне 124 м. Течет преимущественно в открытой местности, лес подходит к реке лишь на отдельных участках. Длина реки 72 км, средний уклон 1,071 м/км.

Важной особенностью района является большое количество искусственных водоемов – прудов. Большинство из них создано в верховьях малых рек, долинах небольших ручьев, балках и лощинах. Средний размер прудов около 1 га.

Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники. По долинам ручьев и малых рек на многих участках построены дамбы, имеется много прудов. Болотами занято 16 % территории МО СП «Угорское». Некоторые болота используются для добычи торфа.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения. Крупные реки, такие как Угра,  имеет рыбохозяйственное значение. Большинство водоемов и рек используются местным населением для рекреационных целей. Пруды используются для орошения и рыборазведения.

Подземные воды.

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

В пределах МО СП «Угорское» отдельными артезианскими скважинами задействовано шесть водоносных горизонтов с пресной воды. Большое количество водоносных горизонтов объясняется сложным геологическим строением  территории района. Основными, по количеству артезианских скважин, горизонтами вод хозяйственно-питьевого назначения являются упинский и окский.

Упинский горизонт приурочен к одноименным известнякам нижнего карбона и развит повсеместно. Воды от умеренно-жестких до сильно-жестких с общим остатком от 4,08 мг экв./л до 16,0 мг экв./л. Содержание железа изменяется от 0,02 мг/л до 3,22 мг/л. Удельный дебит меняется от 0,2 м3 /ч до 27,0 м3 / ч.

Окский водоносный горизонт связан со слоями известняков: тарусского, веневского, михайловского и алексинского горизонтов. Он развит на значительной площади района и отсутствует только в современных и погребенных палеодолинах. Воды в основном умеренно-жесткие с содержанием общего остатка от 3,84 мг экв./л до 6,65 мг экв./л. Содержание железа колеблется от 0,08 мг/л до 13,86 мг/л, преобладают содержания до 1,0 мг/л.  Удельный дебит отдельных скважин меняется от 0,2 м3/ч до 83,0 м3/ч.

Местами, где отсутствуют известняковые толщи, используется в качестве источника питьевых вод тульский водоносный горизонт, приуроченный к кварцевым пескам нижнетульского подгоризонта нижнего карбона. Воды умеренно-жесткие, с содержанием железа от 0,37 мг/л до 2,5 мг/л. Удельный дебит изменяется от 0,13 м3/ч до 2,25 м3/ч.

К кварцевым пескам миоценового возраста приурочен водоносный горизонт. В настоящее время этот горизонт используется только в одном населенном пункте: Костино. Воды жесткие, с содержанием железа 0,0 – 0,3 мг/л.

К гравелистым пескам и песчано-гравийным слоям четвертичного возраста приурочен водоносный горизонт, который используется для хозпитьевых целей. Воды умеренно-жесткие, с содержанием железа от 0,09 мг/л до 3,39 мг/л. Удельный дебит по скважинам варьирует от 0,7 м3/ч до 10,0 м3/ч.

Все воды района гидрокарбонатно-кальциевые. Наличие пяти водоносных горизонтов гарантирует надежное водоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий района, при условии соблюдения охраны подземных вод от загрязнения поверхностными водами из заброшенных и действующих карьеров, в которых зачастую расположены стихийные свалки бытовых и промышленных отходов.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод составляют 117,9 тыс. м3/сут.

Эксплуатационные запасы – 20,56 тыс. м3, в т. ч. подготовленные к промышленному освоению – 8,30 тыс. м3.

Объём добычи пресных подземных вод в 2008 г. составил 2,6 тыс. м3/сут., в т. ч. на участках с утверждёнными запасами – 1,95 тыс. м3/сут.

Характеристика качества подземных вод.

Качественный состав подземных вод основных эксплуатируемых водоносных горизонтов по территории МО СП «Угорское» охарактеризован как по фондовым материалам, так и по накопленной информации при ведении мониторинга ГМСН.

В процессе обследования водозаборов МО СП «Угорское» отмечаются характерные в целом по Калужской области нарушения:

- безлицензионное пользование недрами;

- эксплуатация водозаборов на неутвержденных запасах;

-неудовлетворительное состояние устьев водозаборных скважин (устья неэксплуатирующихся скважин открыты);

- отсутствие водоизмерительной аппаратуры (водомерных счетчиков, уровнемеров), а также условий измерения уровней воды в скважинах (пьезометров, либо отверстий в опорных плитах);

- отсутствие контроля и оценки качества подземных вод – это одна из наиболее актуальных проблем и недостаточно решенных в системе организации водопользования.

Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Угорское» Дзержинского района Калужской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрации сельского поселения «Угорское».

Местонахождение объекта.

Администрация сельское поселение «Угорское».

Россия, Калужская область, Дзержинский район, с. Острожное, ул. Заводская, д.8

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения";

5. Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 с изменениями и дополнениями;

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями;

7. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

8. СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

9. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

10. СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

11. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

12. Иные действующие нормативные документы в области водоснабжения.

Цели.

Целями разработки схемы являются:

– обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– обеспечение рационального водопользования;

– развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоснабжения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения поселения путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования для подъема воды и модернизации уже существующего, а также устройства трубопроводов, для уменьшения аварийности и технологических потерь воды.

Сроки и этапы реализации схемы

- Срок разработки схемы водоснабжения и водоотведения до 2024 года.

- Срок реализации мероприятий, приведенных в схеме водоснабжения и водоотведения до 2022 года (первая очередь Генерального плана сельского поселения).

# Глава 1. Схема водоснабжения сельского поселения
 «Угорское».

## 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения «Угорское».

### 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В состав сельского поселения «Угорское» входят следующие населенные пункты:

- деревня Андреевка

- деревня Звизжи

- деревня Богданово

- деревня Дорохи

- деревня Дубрава

- деревня Дюкино

- деревня Ерино

- разъезд Костино

- деревня Карловка

- деревня Кольцово

- деревня Копоня

- деревня Косово

- деревня Костино

- деревня Некрасово

- деревня Никола-Ленивец

- село Острожное

- деревня Пахомово

- деревня Плюсково

- деревня Покров

- деревня Потапово

- деревня Смагино

- деревня Слобода

- деревня Субботино

деревня Шадеево

Централизованное водоснабжение имеется в следующих населенных пунктах:

- деревня Звизжи

- деревня Дюкино

- деревня Некрасово

- село Острожное

- деревня Пахомово

- деревня Плюсково

- деревня Слобода

Система централизованного водоснабжения включает в себя: 6 водонапорных башен:  д. Дюкино – 1 шт. 30 м³, д. Слобода – 1шт. 30 м³, д. Звизжи – 1 шт. 30 м³,  д. Кольцово -1шт.  30 м³,  с. Острожное  - 2 шт. 40 и 30 м³.

На территории сельского поселения услуги по централизованному водоснабжению предоставляет ООО «Ресурс». ООО «Ресурс» оказывает свои услуги на территории д. Высокое, и на территории д. Пыренка.

### 1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На территории сельского поселения «Угорское» системы централизованного водоснабжения отсутствуют в следующих населенных пунктах:

- деревня Андреевка

- деревня Богданово

- деревня Дорохи

- деревня Дубрава

- деревня Ерино

- разъезд Костино

- деревня Карловка

- деревня Кольцово

- деревня Копоня

- деревня Косово

- деревня Костино

- деревня Никола-Ленивец

- деревня Покров

- деревня Потапово

- деревня Смагино

- деревня Субботино

- деревня Шадеево

### 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение с. Острожное осуществляется от двух скважин, расположенных в с. Острожное. Установлены две водонапорные башни Рожновского объемом по 30 куб.м. каждая. В 2015 году прорублена новая скважина. Водонапорная сеть состоит из водоразборных колонок и двух пожарных гидрантов.

Водоснабжение д. Некрасово осуществляется от скважины, расположенных в д. Дюкино. Там же установлена водонапорная башня Рожновского объемом 30 куб.м. Водонапорная сеть состоит из трех водоразборных колонок.

Водоснабжение д. Пахомово осуществляется от скважины и водонапорной башни Рожновского объемом 30 куб.м., расположенных в д. Дюкино. Водонапорная сеть состоит из шести водоразборных колонок.

Водоснабжение д. Дюкино осуществляется от скважины и водонапорной башни Рожновского объемом 30 куб.м., расположенных в д. Дюкино. Водонапорная сеть состоит из четырех водоразборных колонок.

Водоснабжение д. Плюсково осуществляется частично от скважины и водонапорной башни Рожновского объемом 30 куб.м., расположенных в д. Дюкино и частично от скважины и водонапорной башни, расположенных в д. Плюсково. Водонапорная сеть состоит из одиннадцати водоразборных колонок и двух пожарных гидрантов.

Водоснабжение д. Смагино осуществляется от скважины и водонапорной башни Рожновского объемом 30 куб.м., расположенных в д. Плюсково. Водонапорная сеть состоит из четырех водоразборных колонок.

Водоснабжение д. Звизжи осуществляется от скважины и водонапорной башни Рожновского объемом 30 куб.м., расположенных в д. Звизжи. Водонапорная сеть состоит из 12 водоразборных колонок и двух гидрантов.

### 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водоснабжение населения и административно-бытовых зданий на территории сельского поселения «Угорское» осуществляется от 3 водозаборных узлов. Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов приведены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1.

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов муниципального образования сельское поселение «Угорское».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водозаборный узел Угорское |
| 1.1. | Расположение | в западной части деревни Высокое |
| 1.2 | Глубина скважины, м | 65 |
| 1.3 | Подключенная нагрузка: | Водонапорная башня 15 м3 |
| 1.4 | Год ввода в эксплуатацию: | 1975 |
| 1.5 | Количество артезианских скважин | 1 шт. |
| 1.6 | Количество водонапорных башен | 1 шт. |
| 1.7 | Характеристики насосного оборудования: |  |
| 1.7.1. | Марка | ЭЦВ-6-6,5-125 |
| 1.7.2. | Электрическая мощность | 4 кВт |
| 1.7.3. | Производительность | 6,5 м3/час |
| 1.7.4. | Напор | 125 м |
| 1.7.5. | Год ввода в эксплуатацию: | 2013 |
| 2. | Водозаборный узел деревня Пыренка (деревня) |
| 2.1. | Расположение | в северной части деревни Пыренка |
| 2.2 | Глубина скважины, м | 65 |
| 2.3 | Подключенная нагрузка: | сеть |
| 2.4 | Год ввода в эксплуатацию: | 1986 |
| 2.5 | Количество артезианских скважин | 1 шт. |
| 2.6 | Количество водонапорных башен | Подача воды производится непосредственно в сеть. На скважинном насосе установлен частотный преобразователь. |
| 2.7 | Характеристики насосного оборудования: |  |
| 2.7.1. | Марка | ЭЦВ-6-6,5-125 |
| 2.7.2. | Электрическая мощность | 4 кВт |
| 2.7.3. | Производительность | 6,5 м3/час |
| 2.7.4. | Напор | 125 м |
| 2.7.5. | Год ввода в эксплуатацию: | 2013 |
| 3. | Водозаборный узел деревня Пыренка (ферма) |
| 3.1. | Расположение | в восточной части деревни Пыренка |
| 3.2 | Глубина скважины, м | 65 |
| 3.3 | Подключенная нагрузка: | Водонапорная башня 15 м3 |
| 3.4 | Год ввода в эксплуатацию: | 1986 |
| 3.5 | Количество артезианских скважин | 1 шт. |
| 3.6 | Количество водонапорных башен | 1 шт. |
| 3.7 | Характеристики насосного оборудования: |  |
| 3.7.1. | Марка | ЭЦВ-6-6,5-125 |
| 3.7.2. | Электрическая мощность | 4 кВт |
| 3.7.3. | Производительность | 6,5 м3/час |
| 3.7.4. | Напор | 125 м |
| 3.7.5. | Год ввода в эксплуатацию: | 2013 |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Сооружения очистки, подаваемой в систему централизованного водоснабжения воды, на водозаборных узлах отсутствуют.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 27 км. Все сети сделаны из чугуна, стали и полиэтилена, 90 % сетей имеют износ 85 %. Имеются 6 водонапорных башен:  д. Дюкино – 1 шт. 30 м³, д. Слобода – 1шт. 30 м³, д. Звизжи – 1 шт. 30 м³, д. Кольцово -1шт.  30 м³, с. Острожное  - 2 шт. по 30 м³.   Имеются три крана отбора проб. Вода из артскважин поступает как напрямую в сеть, так и через водонапорные башни. Требуются сооружения водоподготовки.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям.

В системах централизованного водоснабжения сельского поселения «Угорское» используются водопроводные сети, выполненные из следующих материалов: чугун, полиэтилен. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 33289 м. По всей протяженности сетей имеется 145 водопроводный колодец. Характеристики сетей водоснабжения, в зависимости от диаметров и материала приведены в таблице 1.4.4.

Таблица 1.4.4.

Характеристики водопроводных сетей муниципального образования сельское поселение «Угорское».

| № п/п | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | Полиэтилен | 85,2 |
| 2 | 32 | Полиэтилен | 556,1 |
| 3 | 40 | Полиэтилен | 149,7 |
| 4 | 50 | Полиэтилен | 67,0 |
| 5 | 56 | Полиэтилен | 3457,9 |
| 6 | 63 | Полиэтилен | 4318,2 |
| 7 | 80 | Полиэтилен | 70,0 |
| 8 | 100 | Полиэтилен | 9152,3 |
| 9 | 110 | Полиэтилен | 621,1 |
| 10 | 100 | Чугун | 628,4 |
| 11 | 120 | Чугун | 419,1 |
| Итого: | 19525 |

Значительное влияние на качество водоснабжения потребителей оказывает состояние сетей водоснабжения. Длительное отсутствие воды в системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, наряду с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей, может привести к ухудшению качества питьевой воды (от повышенного содержания железа до различных форм бактериального заражения).  Организация, эксплуатирующая водопроводные сети на территории сельского поселения «Угорское» производит постепенную замену изношенных участков чугунных водопроводных труб на полиэтиленовые. В настоящее время водопроводные сети на 82 % выполнены их полиэтиленовых труб.

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Технических и технологических проблем, влияющих на качество водоснабжения потребителей у водоснабжающей организации не имеется. Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды отсутствуют.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Закрытые системы горячего водоснабжения в системе водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Угорское» отсутствуют.

### 1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Все объекты системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Угорское» принадлежат ООО «Калугаоблводоканал» на праве временного безвозмездного пользования. Информационная карта организации приведена ниже.

| ИНН | 400 500 49 20 |
| --- | --- |
| КПП | 400 501 001 |
| ОГРН | 111 402 400 04 74 |
| ОКПО | 902 136 33 |
| Юридический адрес | 249300, Калужская область, Думиничский район, п. Думиничи, ул. Ленина, д.21 |
| Фактический адрес | 249300, Калужская область, Думиничский район, п. Думиничи, ул. Ленина, д.21 |
| Расчетный счет | 301 018 101 000 000 007 50 Калужский РФ ОАО «Россельхозбанк» Калуга |
| Корреспондентский счет | 301 018 101 000 000 007 80 |
| БИК | 042 908 780 |
| Генеральный директор | Толкачев Иван Васильевич |
| Телефон | 8(48447)9-73-28 |

## 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

### 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Угорское».

Существующие системы водоснабжения сельского поселения обеспечивают в полной мере нужды потребителей. Для повышения надежности системы централизованного водоснабжения и обеспечения резервов для подключения новых потребителей необходимо своевременно осуществлять модернизацию устаревшего оборудования, а также замену изношенных участков водопроводных сетей.

### 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.

В соответствии с генеральным планом муниципального образования планируется увеличение численности населения сельского поселения, и как следствие, не только сохранение, но и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджей, секционной, различной этажности, блокированной). Для подключения к системе централизованного водоснабжения новых потребителей необходимо обеспечение резерва мощности водозаборных сооружений.

Основной упор при развитии системы водоснабжения сельского поселения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределения воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды, в первую очередь – в жилой застройке.

### 2.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей и питьевой воды.

2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке.

Таблица 2.3.1.

Общий баланс подачи и реализации воды.

| № п/п | Наименование | Объем поднятой воды, м3/год | Собствен-ные нужды, м3/год | Объем отпуска в сеть, м3/год | Объем потерь воды, м3/год | Объем реализа-ции воды, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | СП «Село Высокое» | 4 343,55 | 0 | 4 343,55 | 566,55 | 3 777,0 |

2.3.2. Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения на территории сельского поселения имеется в 	д.  Звизжи, д.  Дюкино,  д.  Некрасово,  с. Острожное, д.  Пахомово, д.  Плюсково. Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций.

2.3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа.

Таблица 2.3.3.

Структурный баланс реализации питьевой воды.

| № п/п | Наименование группы потребителей | Реализация воды в год, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Население | 2243,4 |
| 2. | Бюджетные организации | 29 |
| 3. | Прочие потребители | 0 |
| Итого: | 2272,4 |

2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Сведения о потреблении населением холодной и горячей воды за 2012-2013 гг. представлены в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4.

Сведения о потреблении населением горячей и холодной воды.

| № п/п | Годы | Значение, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2-е полугодие 2012 | 1577,2 |
| 2. | 2013 | 2266,2 |

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды.

На водозаборных узлах сельского поселения приборы учета поднятой воды отсутствуют. Перечень абонентов, осуществляющих оплату по нормативу и по приборам коммерческого учета потребляемой питьевой воды, приведен в таблице 2.3.5.

2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Угорское».

Система водоснабжения сельского поселения в настоящий момент не имеет резервов мощности для подключения новых абонентов. В случае возникновения дефицита подачи воды для обеспечения производственных и хозяйственно-бытовых нужд необходимо сооружение дополнительных артезианских скважин.

2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Закрытые системы горячего водоснабжения в системе водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Угорское» отсутствуют.

2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (среднемесячное, среднесуточное).

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды в соответствии с нормами СНиП 2.04.01-85* приведены в таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.9.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

| Расчетные сроки | Норма СНиП 2.04.01-85* л/сутки | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопотребление | Водопотребление максимальное суточное, К= 1,2 |
| Современное население | 250 | 82 | 98,4 |
| Первая очередь (2022г) | 250 | 85 | 102 |
| Расчетный срок (2037г) | 250 | 90 | 108 |

2.3.10. Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Централизованная система водоснабжения на территории сельского поселения имеется в 	д.  Звизжи, д.  Дюкино,  д.  Некрасово, с. Острожное, д.  Пахомово, д.  Плюсково. Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций.

Система централизованного водоснабжения включает в себя: 6 артезианских скважин и 6 водонапорных башни.

На территории сельского поселения услуги по централизованному водоснабжению предоставляет ООО «Калугаоблводоканал». ООО «Калугаоблводоканал» оказывает свои услуги на территории д. Высокое, п. Мирный и на территории д. Пыренка.

2.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.

Таблица 2.3.11.

Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов.

| № п/п | Наименование потребителей | Потребление воды, м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое | Ожидаемое, на срок до 2022г. | Ожидаемое, на срок до 2037г. |
| 1. | Население* | 1121 | 1271 | 1399 |
| 2. | Бюджетные организации | 12 | 15 | 17 |
| 3. | Прочие потребители | 0 | 0 | 0 |

* Прогноз потребления воды населением рассчитан исходя из фактического потребления воды населением за 2013 год, которое значительно ниже приведенных в СНиП 2.04.01-85* норм. В настоящей схеме водоснабжения сельского поселения принята норма потребления воды для жилых домов квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм. Рассчитанное в соответствии с данной нормой среднесуточное и среднемесячное потребление воды приведено в разделе 2.3.9.

2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые и среднесуточные значения).

Таблица 2.3.12.

Сведения о фактических и планируемых

потерях горячей и питьевой воды.

| № п/п | Наименование | Существующее значение м3/год | Планируемое значение, на срок до 2022г, м3/год | Планируемое значение, на срок до 2037г, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем потерь питьевой воды при ее передаче по сетям ООО «Ресурс» | 339.93 | 271,8 | 203,85 |

2.3.13. Перспективный баланс водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный – баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой воды по группам абонентов.

Таблица 2.3.13.

Перспективный баланс водоснабжения.

| № п/п | Наименование | Существующее значение | Ожидаемое, на срок до 2022г. | Ожидаемое, на срок до 2037г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Производительность водозаборных узлов, в том числе: | 19,5 м3/час | 19,5 м3/час | 19,5 м3/час |
|  | – д. Высокое | 6,5 м3/час | 6,5 м3/час | 6,5 м3/час |
|  | – д. Пыренка | 13 м3/час | 6,5 м3/час | 6,5 м3/час |
| 1.2. | Подключенная нагрузка, в том числе: | 15 м3/час | 16 м3/час | 17 м3/час |
|  | Организации | 1 м3/час | 1 м3/час | 1 м3/час |
|  | Население | 13,94 м3/час | 14,97 м3/час | 15,98 м3/час |
| 1.3. | Собственные нужды | 0 м3/час | 0 м3/час | 0 м3/час |
| 1.4. | Потери при передаче | 0,06 м3/час | 0,03 м3/час | 0,02 м3/час |
| 1.5. | Резерв (дефицит) мощности | 4,5 м3/час | 3,5 м3/час | 2,5 м3/час |

2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Исходя из сведений о производительности водозаборных сооружений, а также данных о существующей и планируемой к подключению нагрузки, можно сделать вывод о том, что резерва, имеющегося на существующих водозаборных сооружениях ООО «Ресурс» достаточно, строительство дополнительных водозаборов не требуется.

2.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

ООО «Ресурс» является единственной организацией, оказывающей на территории муниципального образования сельское поселение «Угорская волость» услуги по централизованному водоснабжению. В связи с этим, в схеме водоснабжения ООО «Ресурс» определяется как гарантирующая организация.

## 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Основной проблемой системы централизованного водоснабжения сельского поселения «Угорское» является высокая степень износа сетей и оборудования.

В настоящий момент водопроводных сетей заменено на современные полиэтиленовые около 28%. Степень износа остальных сетей составляет более 80%, что является аварийно-опасным, данные участки сетей подлежат замене.

В настоящей схеме водоснабжения предлагаются мероприятия по замене изношенных участков водопроводных сетей на современные полиэтиленовые.

В разделе 5 настоящей схемы приведены объемы капитальных вложений, необходимых для реализации данных мероприятий.

## 4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

### 4.1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

На существующих водозаборных сооружениях системы очистки забираемой из скважин воды не установлены, вследствие чего, промывные воды отсутствуют. На водозаборных узлах сельского поселения наблюдается незначительное превышение железа по отношению к ПДК.

### 4.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

На существующих водозаборных сооружениях системы очистки забираемой из скважин воды не установлены, необходимости в применении и хранении химических реагентов нет.

## 5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В разделе 3 схемы водоснабжения приведены мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения сельского поселения «Угорское». Объем капитальных вложений, необходимых для реализации данных мероприятий, приведен в таблице 5.1.1.

,

где:

НЦСi – используемый показатель государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года (НЦС 81-02-14-2012 – норматив на 2013 год еще не утвержден);

N –  общее количество используемых показателей государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года;

М – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);

Ипр – прогнозный индекс, определяемый исходя из значения прогнозного индекса-дефлятора от даты уровня цен принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, с учетом планируемой продолжительности строительства);

Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 482 от 04.10.2011 года);

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району;

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации;

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона;

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35-2004;

НДС – налог на добавленную стоимость.

Таблица 5.1.1.

Объемы капитальных вложений, 
необходимых для реализации мероприятий схемы.

| Перечень работ по реализации программы | Срок реализации | Ожидаемый эффект | Объём финансирования всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция изношенных участков стальных водопроводных сетей на современные полиэтиленовые Ду = 50-100 мм | До 2022 | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение потерь при передаче | 7349.45 (1623,59*6,0*1*0,74*1*1)1,44+18% |
| ИТОГО: |  |  | 7349.45 |

## 6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Качественные характеристики водоснабжения сельского поселения соответствуют норме. Целью дальнейшего развития системы водоснабжения является поддержание данных показателей в соответствии с требованиями нормативной документации и обеспечение резерва для подключения новых потребителей. Ниже приведены целевые показатели системы водоснабжения и способы поддержания данных показателей.

Таблица 6.1.1.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Контроль за состоянием трубопроводов. Дальнейшее проведение работ по оснащению водозаборных узлов системами частотного регулирования и ликвидация водонапорных башен. Ликвидация водонапорных башен возможна только после сооружения систем пожарного водозабора из реки (круглогодичного) и согласования данных систем со службами государственного пожарного надзора. |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды. | Инвестиционная программа отсутствует. |

## 7. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В ходе разработки схемы водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Угорское» бесхозяйственных сетей выявлено не было.

# Глава 2. Схема водоотведения муниципального образования. 
сельское поселение «Угорское».

## 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования сельское поселение «Угорское».

### 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют. Отведение сточных вод осуществляется в частные септики находящиеся в собственности населения.

### 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

### 1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

### 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Утилизация осадков сточных вод не производится, в связи с отсутствием централизованных систем водоотведения.

### 1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

### 1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

### 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

### 1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

На территории сельского поселения «Угорское» системы централизованного водоотведения отсутствуют в следующих населенных пунктах:

- Угорское,

- деревня Кожановка,

- село им. Ленина,

- поселок Мирный,

- деревня Пузановка,

- деревня Пыренка,

- село Ясенок.

### 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

## 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования сельское поселение «Угорское».

### 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

### 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

### 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Учета стоков у потребителей не ведётся в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения.

### 2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

### 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

## 3. Прогноз объема сточных вод.

### 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

### 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

### 3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское»» отсутствуют.

### 3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

## 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

### 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

### 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

### 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

### 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Системы диспетчеризации, телемеханизации, а также автоматизированные системы управления режимами водоотведения в сельском поселении отсутствуют. Установка данных систем не планируется.

### 4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют. Увеличение численности населения в генеральном плане не предусмотрено.

### 4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Санитарно-защитная зона септика, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 должна составлять 5- 8 м

### 4.7.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

## 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

### 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

### 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

## 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют. Отсутствуют потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

## 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.
	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения не могут быть рассчитаны – системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

## 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Системы централизованного водоотведения на территории СП «Угорское» отсутствуют.

# Графическая часть